## Slide 1: 仓库安全管理
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3
第二部分 库区的消防管理
第一部分 仓库的安全管理
目录

## Slide 4: 第一部分 仓库的安全管理

## Slide 5
一、仓库安全管理的重要性
1．作业对象的多样性；
2．作业场地的多样性；
3．机械作业和人力作业并重；
4．突发性和不均衡性；
5．任务的强迫性；
6．不规范的货物

## Slide 6
2、仓库安全生产措施
（1）安全操作管理制度化
（2）加强劳动安全保护：包括直接和间接施行于员工人身的保护措施。
（3）重视从业教育与培训

## Slide 7: 仓库工作是事故发生最高的领域
根据美国劳动署的统计资料，货车及仓库运输作业是全美工业事故发生率最高领域。快速移动的叉车载运重负荷货物并在狭小的区域操作，很容易引起事故的不断发生。每年平均每个装卸平台大约100000次通过，因此发生事故的概率也就很大。当事故发生时，将导致员工永久的致残或更为恶劣的结果。在美国，一个30岁的员工在因工伤导致残废后所需承担的金额费用可能达100万美元。

## Slide 8
3.安全生产基本要求
（1）人力操作
①人力作业仅限制在轻负荷的作业
②尽可能采用人力机械作业
③只在适合作业的安全环境进行作业
④作业人员按要求穿戴相应的安全防护用具，使用合适的作业工具进行作业。
⑤合适安排工间休息：每作业2h至少有10分钟的休息时间，每4h有1h休息时间。
⑥必须有专人在现场指挥和安全指导，严格按照安全规范进行作业指挥。

## Slide 9
（2）机械安全作业
① 使用合适的机械、设备进行作业
② 所使用的设备具有良好的工况：危险品作业时还需要减低负荷25%作业。
③ 设备作业要有专人进行指挥
④ 汽车装卸时，注意保持安全间距。汽车与堆物距离不小于2m，与滚动物品距离不得小于3m。多辆汽车同时进行装卸时，直线停放的前后车距不得小于2m，并排停放的两车侧板距离不得小于1.5m。
⑤ 移动吊车必须在停放稳定后方可作业
⑥ 载货移动设备上不得载人运行

## Slide 10
（3）安全技术
① 装卸搬运机械的作业安全：定期对职工进行安全技术教育；组织职工不断学习普及仓储作业技术知识；制定各项安全操作规程。
② 仓库储备物资保管保养作业的安全：检查所用工具是否完好；作业人员应穿戴相应的防护服装；作业时要轻吊稳放，防止撞击和震动；工作结束后，及时洗手、洗脸、漱口或沐浴。

## Slide 11
③ 仓库电器设备的安全：有可熔保险器和自动开关；有良好的绝缘装置；高压线经过之处有安全措施和警告标志；电工操作严格遵守安全操作规程；高大建筑物和危险品库房，要有避雷装置。
④ 仓库建筑物和其他设施的安全：对于装有起重行车的大型库房、储备化工材料和危险物品的库房，都要经常检查维护，各种建筑物都得有防火安全设施。

## Slide 12
（4）劳动保护制度
① 要防止事故难免论的错误思想
② 建立和健全劳动保护机构和规章制度
③ 结合仓库业务和中心工作，开展劳动保护。
④ 经常组织仓库职工开展问题活动，丰富职工精神生活，增强体质，改善居住条件等。

## Slide 13
4、库区安全管理
（1）库房的安全管理：检查库房结构情况，对于地面裂缝、地基沉降、结构损坏，以及周围山体滑坡、塌方等情况应及时维修和排除。
（2）货物装卸与搬运中的安全管理：专人专机，建立岗位责任制，防止丢失和损坏，操作手应做到“会操作、会保养、会检查、会排除一般故障”。

## Slide 14: 第二部分 库区的消防管理

## Slide 15
一、仓库火灾知识
1、火灾的特点
(1）燃烧猛烈，温度高
(2)烟雾大
(3)通道容易阻塞
2、燃烧的基本的原理
燃烧的概念：凡有热和光一起放出的氧化反应，为燃烧。燃烧是空气中的氧和可燃物质的一种强烈的化学反应，也就是可燃物的激烈氧化。在这种化学反应中，通常要发出光和火焰，并放出大量的热。

## Slide 16
燃烧的三要素
可燃物：指在常温下能燃烧的物质
助燃物：指支持燃烧的物质，包括空气中的氧气、释放氧离子的氧化剂。
着火源：物质燃烧的热能源，无论是明火源还是其他火源实质上就是引起易燃物然扫的热能，该热能引起易燃物资的气化，形成易燃气体，易燃气体在火源的高温中燃烧。

## Slide 17
3、仓库火灾的着热火源
（1）明火与明火星
（2）电火：电线短路、用电超负荷、漏电引起的电路电火花，电器设备的电火花、电器设备升温引起的燃烧。
（3）化学火和爆炸性火灾
（4）自燃
（5）雷电和静电
（6）聚光
（7）撞击和摩擦
（8）人为破坏纵火

## Slide 18
4、仓库火灾的种类
普通火
油类火
电气火
爆炸性火灾

## Slide 19
二、防火与灭火
1、防火方法
① 控制可燃物
② 隔绝助燃物
③ 消除着火源：使着火源不在仓库内出现
④ 严格执行仓库作业操作规范
⑤ 建立健全必要的规章制度

## Slide 20
2、灭火方法
① 冷却法：将燃烧物的温度降低到燃点以下，使之不能汽化，从而阻止燃烧。这是扑救火灾最常用的方法。
② 窒息法：使火附近的氧气含量减少，使燃烧不能继续。分为封闭窒息法、充注不燃气体窒息法、不燃物遮盖窒息法
③ 隔绝法：将可燃物减少、隔绝的方法。
④ 化学抑制法：通过多种化学物质在燃烧物上的化学反应，产生降温、绝氧等效果消除燃烧。
⑤ 综合灭火法：采取各种能够采取的灭火方式共同进行。

## Slide 21
3、消防设施和灭火器
① 仓库建筑的防火规范：防雷装置接地电阻不大于10欧姆；接闪器圆钢直径不小于8mm；扁钢、角钢厚度不小于4mm；仓库内的消防通道不小于4m。
② 消防水系统：水带长度不超过25m，超过4层的库房应设置消防水泵结合器；对于面积超过1000m纤维及其制品仓库，应设置闭式自动喷水灭火系统。

## Slide 22
③ 灭火剂
A.水：除了电器火灾、油和轻于水的不溶于水液体、碱金属以外，其他的火灾都可以用水扑灭。
B.泡沫：主要用于油类火灾，也可以用于普通火灾的灭火。
C.二氧化碳：适用于电器设备、气体，以及办公地点、封闭仓库的灭火。但对人体有窒息作用，使用时要注意防冻和防窒息。

## Slide 23
D.干粉：如碳酸氢钠粉等干燥、易流动、不燃、不解块的粉末，主要起到覆盖窒息的作用，还能减少燃烧液体的流动。
E.卤代烷1211：一种无色透明的不燃绝缘液体，通过氮气高压存储在高压钢瓶内。灭火时对着着火物释放，通过降温、隔绝空气，形成不燃覆盖层灭火。
F.沙土：适用于小面积火灾，适用于氧化剂、碳碱性物质、遇水燃烧物质的灭火。

## Slide 24
④ 常见灭火器
A.干粉灭火器：在距离燃烧处上风向3m处，放下灭火器，另一手拨开气瓶把手上的保险销，提起提环或者压下把手或者拧开手轮，随即提起灭火器。
B.泡沫灭火器
C.二氧化碳灭火器
3.仓库消防管理：预防为主、防治结合
采用严格的责任制，采取“谁主管谁负责，谁在岗谁负责”的制度。

## Slide 25
4.仓库防火措施
（1）严格把关、严禁火种带入仓库
（2）严格管理库区明火
（3）电气设备防火
（4）作业机械防火
（5）入库作业防火
（6）安全选择货位

## Slide 26
（7）保留足够安全间距：库房内按类分垛，每垛占地面积不宜大于100平方米，垛与垛之间的距离不少于1米，垛与墙之间的距离不少于0.5米，垛与梁、柱的间距不小于0.3米，货垛与水暖取暖管道、散热器间距不小于0.3米，库内主要通道的宽度不小于2米。
（8）货物防火保管
（9）及时处理易燃杂物
（10）危险品消防处理

## Slide 27: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音