## Slide 1: 安全生产隐患排查
讲课人：
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3
什么是隐患
隐患的表现形式
排查隐患的基本原则和方法
排查隐患的注意事项
培训内容

## Slide 4
第一阶段 初建时期 （1955年—1957年）
三大规程——1956：
《工厂安全卫生规程》
《建筑安装工程安全技术规程》
《工人职员伤亡事故报告规程》

## Slide 5
第二阶段 调整时期（1958年—1966年）
《关于企业生产中安全工作的几项规定》——1963

## Slide 6
第三阶段 60—70年代末（1966年—1978年）

## Slide 7
第四阶段 恢复发展时期（1978年—1990年）
《锅炉压力容器安全监察暂行条例》——1982
《关于加强安全生产和劳动安全监察工作的报告》
——1983
《女职工劳动保护规定》 —— 1987 国务院9号令

## Slide 8
第五阶段 逐步完善时期 （1990年—现在）
《关于职工工作时间的规定》
《矿山安全法》
《劳动法》
《安全生产法》
《职业病防治法》

## Slide 9
一、什么是隐患
隐患是指作业场所、设备及设施的不安全
状态，或者由于人的不安全行为和管理上的
缺陷而可能导致人身伤害或者经济损失的潜
在危险。

## Slide 10: 是否有隐患就一定会发生安全事故？
一、什么是隐患
常见的隐患——“三非”、“三违”、“三超”
“三非”是指非法建设、非法生产、非法经营
“三违”是指违章指挥、违章作业、违反劳动纪律
“三超”是指生产企业超能力、超强度、超定员。
（运输企业三超是指超载、超限、超负荷。）

## Slide 11
隐患的危害
伤亡事故
不安全行为
各类事故隐患

## Slide 12
在有尘
毒危害
的场所
未佩戴
呼吸防
护用品

## Slide 13
二、隐患的表现形式
隐患在不同的载体上体现出不同的表现形式，
其载体包括人、物、作业环境和管理四个方面。
1、人的隐患表现在：
（1）员工不遵守安全操作规程，违章作业；
（2）技术水平、身体状况等不符合岗位要求的人
员上岗作业；
（3）对习惯性违章操作不以为然，对隐患的存在
抱有侥幸心理；
（4）员工不正确佩戴个人安全防护用品，甚至放
弃不用等。

## Slide 14
二、隐患的表现形式
2、物的隐患表现在
（1）设备自身的安全防护装置缺少、不全或长期损坏待修
（2）设备的设计存在缺陷，不符合人机工程学原理，易引
发员工误操作，造成事故
（3）安全防护装置和个体防护用品的质量存在缺陷，起不
到防护作用
（4）设备、材料、工具没有按照指定位置存储摆放，存放
处没有工具取用记录或记录不全
（5）消防器材不合格或已过期，特种设备已过检验期或未
检验使用

## Slide 15
二、隐患的表现形式
3、作业环境的隐患表现在
（1）厂房、车间内部采光达不到要求，室内温度过高或过
低、通风不良
（2）设备摆放、材料堆放不符合安全规程和防护要求
（3）各类安全警示、指示标志缺少、不明确或指示混乱
（4）作业场所不整洁，生产工具、成品、半成品、边角废料
等随意丢放，占用消防通道和工作区域，影响生产工作正
常开展，造成作业环境混乱，容易引发事故
（5）电气设备使用不规范，私拉、乱接电线现象存在

## Slide 16
二、隐患的表现形式
4、管理上的隐患表现在
（1）安全生产相关规章制度不完善、不健全
（2）管理者自身安全素质不高，或只重视生产而对事故隐患视
而不见、监管不力
（3）员工因缺乏必要的安全教育培训而导致安全意识不强，无
法形成良好的安全文化氛围
（4）安全管理中不按制度办事，以人情、义气代替规章、原则
（5）各级主管发现员工不安全行为时讲解不清、态度恶劣、语
气蛮 横，不仅不容易使员工认识错误，而且会让员工产生逆
反心理，继续违章。

## Slide 17
1、按照国家法律法规，
标准及规范判定；
2、按照公司安全生产标
准化规章制度来评判；
3、按照岗位安全操作规
程进行辨识；
4、按照作业指导书的要
求来分析。

## Slide 18
三、排查隐患的基本原则和方法
排查的基本原则：
根据公司自身特点，排查工艺系统、基础设
施、作业环境、防控手段等硬件方面存在的隐
患，以及安全生产体制机制、制度建设、安全管
理组织体系、责任落实、事故查处等软件方面的
薄弱环节。

## Slide 19
三、排查隐患的基本原则和方法
排查的基本方法：
1、直观经验法。该方法是指依靠人员的观察分析能
力，借助于经验和判断能力直观的评价对象的危险
性和判断出可能发生的事故或职业病。
2、基本分析法。对于某项作业活动，对照危害分类
中物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺
陷，确定本项作业活动中的具体安全隐患。

## Slide 20
排查的基本方法
3、工作安全分析法。该方法是把一项作业分成几个作业步
骤，排查整个作业活动每一步骤中的安全隐患。
4、安全检查表法。运用已编制好的安全检查表，进行系统的
安全检查，排查出存在的安全隐患。
5、安全标准化法。安全标准化对设备、现场环境与职业健
康、安全管理进行打分考评，隐患的排查可以参照考评表
进行，考评表中不合格的项目就是安全隐患。

## Slide 21
1、操作错误、忽视安全、忽视警告；
2、造成安全装置失效；
3、使用不安全设备；
4、手代替工具操作；
5、物品存放不当；
6、冒险进入危险场所；
7、攀、坐不安全位置；
人的不安全行为表现
8、在起吊物下作业、停留；
9、机器运转时加油、检查、调整、维修、焊接、清扫等工作；
10、有分散工作时注意力的行为；
11、在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用；
12、不安全装束；
13、对易燃、易爆等危险物品处理错误。

## Slide 22: 人的不安全行为释义
一.操作错误、忽视安全、忽视警告：
1、未经许可擅自开动、关停、移动机器
2、开动、关停机器时未给信号
3、开关未锁紧，造成意外转动、通电或泄漏
4、忘记关闭设备
5、忽视警告标志、警告信号
6、操作错误（按钮、阀门、扳手、把柄等的操作错误）
7、奔跑作业
8、供料或送料速度过快
9、机器超速运转
10、违章驾驶机动车
11、酒后作业
12、客货混载
13、冲压机作业时，手伸进冲压模
14、用压缩空气吹铁屑

## Slide 23
二、造成安全装置失效:
1、拆除了安全装置
2、安全装置堵塞、失掉了作用
3、调整的错误造成安全装置失效
4、其他

## Slide 24
三、使用不安全设备
1、临时使用不牢固、存在安全隐患的设施
2、使用无安全装置的设备
3、其他

## Slide 25
四、手代替工具操作
1、用手代替手动工具操作
2、用手清除切屑
3、不用夹具固定、用手拿工件进行机加工

## Slide 26
五、物体存放不当
1、成品、半成品、原材料存放不当
2、工具、切屑生产用品存放不当
3、其他

## Slide 27
六、冒险进入危险场所
1、接近漏料处（无安全设施）
2、采伐、集材、运材、装车时，未离开危险区
3、未经安全监察或监护人员允许进入受限空间

## Slide 28
七、攀、坐不安全位置
1、攀、坐平台护栏、吊车吊钩、汽车挡板
2、攀、坐围墙、树枝、危岩、窗口

## Slide 29
八、在起吊物下作业、停留
1、在吊车、行车、升降机的起吊物下作业、停留
2、在悬挂的物体旁边，未采取安全措施进行作业

## Slide 30
九、机器运转时加油、检查、调整、维修、焊接、清扫等工作

## Slide 31
十、有分散注意力行为
1、在危险作业时与别人讲话、接听手机
2、在特种作业时精力不集中、监护人四处张望

## Slide 32
十一.在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用
1未戴护目镜或面罩
2未戴防护手套
3未穿安全鞋
4未戴安全帽
5未佩戴呼吸护具
6未佩戴安全带
7未戴工作帽
8其他

## Slide 33
十二、不安全装束
1、在有旋转零部件的设备旁作业穿过肥大服装
2、操纵带有旋转零部件的设备时戴手套

## Slide 34
十三、对易燃、易爆等危险物品处理错误
1、把水加入硫酸，用水扑救燃烧的电器或苯类、醇类、醚类、酮类、脂类等液体及高温状态下的化工设备
2、化学物质混合容易产生危险的工艺或者产生危险配伍（易燃、易爆、有毒）或未分类隔离存放。

## Slide 35
1、防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；
（1）无防护 （2）防护不当、
2、设备、设施、工具、附件有缺陷；
（1）设计不当，结构不合安全要求
（2）强度不够、
（3）设备在非正常状态下运行、
（4） 维修、调整不良、
3、个人防护用品用具缺少或有缺陷；
（1） 无个人防护用品、用具、
（2） 所用防护用品、用具不符合安全要求、
物的不安全状态

## Slide 36
4、生产（施工）场地环境不良
（1）照明光线不良、
（2）通风不良、
（3）作业场所狭窄、
（4）作业场地杂乱、
（5）交通线路的配置不安全、
（6）操作工序设计或配置不安全、
（7）地面滑、
（8）储存方法不安全、
（9）环境温度、湿度不当、

## Slide 37: 物的不安全状态释义
一、防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷
1、无防护
1.1、无防护罩
1.2、无安全保护装置
1.3、无报警装置
1.4、无安全标志
1.5、无护栏或护栏损坏
1.6、（电气）未接地
1.7、绝缘不良
1.8、无消音系统、噪声大
1.9、危房内作业
1.10、未安装防止“跑车”的挡车器或挡车栏
1.11、其他

## Slide 38
2、防护不当
2.1、防护罩未在适当位置
2.2、防护装置未调整不当
2.3、防爆装置不当
2.4、电气装置带电部分裸露
2.5、其他

## Slide 39
二、设备、设施、工具、附件有缺陷
1、设计不当，结构不符合安全要求
2、通道门遮挡视线
3、制动装置有缺陷
4、安全间距不够
5、拦车网有缺陷
6、工件有锋利毛刺、毛边
7、设施上有锋利倒棱
8、其他

## Slide 40
三、个人防护用品用具—防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官用具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷
1、无个人防护用品用具
2、所用防护用品用具不符合安全要求

## Slide 41
四、生产（施工）场地环境不良
1、照明光线不良、照度不足
2、通风不良或无通风，通风系统效率低
3、风流断路，停电听风时爆破作业
4、其他

## Slide 42
五、作业场所狭窄，作业场地杂乱
1、工具、制品、材料堆放不安全

## Slide 43
六、交通线路的配置不安全，操作工序设计或配置不安全，地面滑等
1、地面有油或其他液体
2、地面长期积水或有其他润滑物

## Slide 44
等到撞
破头时
悔之晚

## Slide 45
四、治理隐患的基本方法
治理隐患的基本方法主要有以下三个方面
p
p
p
技术控制
管理控制
安全文化控制

## Slide 46
四、治理隐患的基本方法
技术控制是指利用技术手段消除或减少隐患造成的损
失，其方法有：
3、防护手段
1、消除隐患
4、隔离防护
2、控制隐患
5、转移危险
管理控制是指严格按照各种规章制度办事，公司上下
各级管理人员切实肩负起各自的职责，及时发现隐患并落实
整改。

## Slide 47
安全文化控制
1、完善企业的各项安全规章制度；
2、定期组织员工参加安全知识培训与安全应急预案的演练，增强员工的安全意识；
3、各级主管的督察工作要到位、细致、亲切、人性化，让员工切实体会到安全与他们时时相伴，培养员工主动要求安全的习惯，从而形成良好的安全文化氛围。
四、治理隐患的基本方法
企业安全文化建设导则

## Slide 49
五、排查治理注意事项
对排查出的隐患记录建档，并在下一阶段工作中
进行整改治理，整改验收完成后形成闭环。
排查治理工作中应从细节着手，多听取一线员工
的合理意见与建议，将他们好的经验经过科学加工形
成制度，注意排查治理工作的方式方法，要人性化管
理，切忌强迫服从。
隐患的排查治理是一个动态的过程，旧的隐患消
除了，新的隐患还会产生；明显的隐患治理了，潜在
的隐患还存在，不能一劳永逸，要作为经常性的工
作，持续改进，坚持不懈地抓下去。

## Slide 50
结
束
语
消除作业现场的隐患，是消除各类事故的基本保证。需要全员参与，共同应对。

## Slide 51: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音