## Slide 1: 各车间安全隐患识别教材汇总

## Slide 3
焊接作业
员工技能不到位
触电
焊接作业前必须检查周边五米范围内是否有易燃易爆的物品，同时每个电焊必须配置一个灭火器
火灾
开工前检查线缆、接线柱、不要同时握住焊钳与地线,电焊工必须持证上岗。
危险源
事故后果
预防措施
电线老化破损
无漏电保护器
接线处裸露
作业现场附近有易燃物
焊接时无防火措施
戴电焊手套、焊罩或眼镜；
焊接后有人触摸未冷却的物件
烫伤
烧完焊后必须提醒周边的人此处烧过焊，不能去触碰，或者等物件冷却后再离开；
眼睛伤害
焊接时产生孤光
机电一车间

## Slide 4
人员伤亡
1、戴安全帽
2、戴安全带
3、使用登高工具
作业人员注意力必须集中
1、砸伤人员
2、设备损坏
高空作业
危险源
机电一车间
事故后果
作业人员高空坠落
预防措施
物品高空坠落

## Slide 5
氧焊作业
乙炔回火
爆炸
1、乙炔瓶上必须安装防回火装置
2、作业点与乙炔瓶距离必须在5米以上，使用时禁止将瓶睡倒使用
危险源
事故后果
预防措施
乙炔瓶与氧气瓶泄漏
作业附近有易燃物
作业时无防火措施
火灾
1、烧焊作业前必须检查5米半径区域内是否有易燃物品，若有则对其进行清理，同时应制作焊接作业警示牌，提醒作业时不能有人携带油漆、天那水等物品进入
2、每个气割必须配置一个灭火器，气焊工必须学会使用
焊割后有人触碰到未冷却的物件
焊渣溅入眼睛
烫伤
1、烧完焊后必须提醒周边的人此处烧过焊，不能去触碰，或者等物件冷却后再离开
2、作业时必须佩戴防护眼镜
机电一车间

## Slide 6
砂轮切割作业
眼睛伤害
切割时必须佩戴防护眼镜
危险源
事故后果
预防措施
铁屑溅入到眼睛
切割片破裂飞出伤人
人员伤害
车间安全员应不定期检查人员是否在切割机上打磨物品毛刺，一经发现应进行教育。
机电一车间

## Slide 7
焊接作业
员工技能不到位
触电
焊接作业前必须检查周边五米范围内是否有易燃易爆的物品，同时每个电焊必须配置一个灭火器
火灾
开工前检查线缆、接线柱、不要同时握住焊钳与地线,电焊工必须持证上岗。
危险源
事故后果
预防措施
电线老化破损
无漏电保护器
接线处裸露
作业现场附近有易燃物
焊接时无防火措施
戴电焊手套、焊罩或眼镜；
焊接后有人触摸未冷却的物件
烫伤
烧完焊后必须提醒周边的人此处烧过焊，不能去触碰，或者等物件冷却后再离开；
眼睛伤害
焊接时产生孤光
机电二车间

## Slide 8
高空作业
作业人员高空坠落
人员伤亡
1、戴安全帽
2、戴安全带
3、使用登高工具
危险源
事故后果
预防措施
作业人员注意力必须集中
物品高空坠落
1、砸伤人员
2、设备损坏
机电二车间

## Slide 9
氧焊作业
乙炔回火
爆炸
1、乙炔瓶上必须安装防回火装置
2、作业点与乙炔瓶距离必须在5米以上，使用时禁止将瓶睡倒使用
危险源
事故后果
预防措施
乙炔瓶与氧气瓶泄漏
作业附近有易燃物
作业时无防火措施
火灾
1、烧焊作业前必须检查5米半径区域内是否有易燃物品，若有则对其进行清理，同时应制作焊接作业警示牌，提醒作业时不能有人携带油漆、天那水等物品进入
2、每个气割必须配置一个灭火器，气焊工必须学会使用
焊割后有人触碰到未冷却的物件
焊渣溅入眼睛
烫伤
1、烧完焊后必须提醒周边的人此处烧过焊，不能去触碰，或者等物件冷却后再离开
2、作业时必须佩戴防护眼镜
机电二车间

## Slide 10
砂轮切割作业
眼睛伤害
切割时必须佩戴防护眼镜
危险源
事故后果
预防措施
铁屑溅入到眼睛
切割片破裂飞出伤人
人员伤害
车间安全员应不定期检查人员是否在切割机上打磨物品毛刺，一经发现应进行教育。
机电二车间

## Slide 11
吊运产品作业
砸伤人或损坏周边物品
1、新员工上岗前必须学会吊带的缠缚方法
2、每月定期检查一次吊带的损坏情况、对损坏的吊带进行更换
危险源
事故后果
预防措施
物品从吊带滑落
吊带损坏
撞伤人或损坏周边物品
1、起吊前必须确定是否垂直，禁止歪拉斜吊2、新员工必须熟悉吊机的各个操作按钮。
人员技能不到位
压制二车间

## Slide 12
投料作业
人员伤害
1、新员工上岗前必须学会吊带的缠缚方法
2、每月定期检查一次吊带的损坏情况、对损坏的吊带进行更换
危险源
事故后果
预防措施
人员从平台上跌落
托盘从平台上掉下
尘肺职业病
作业人员必须佩戴防尘口罩进行作业。
粉尘吸入人体
压制二车间

## Slide 13
打磨作业
人员伤害
1、打磨机若发生意外断电，如电源线脱落和停电时，必须第一时间将打磨机的开关进行关闭。
危险源
事故后果
预防措施
操作不当打磨机割伤手
尘肺职业病
作业人员必须佩戴防尘口罩进行作业。
粉尘吸入人体
触电
每月必须检查打磨机电源线破损情况，对电线祼露的情打磨机及时维修。
电源线破损
深加工车间

## Slide 14
吊运方料作业
人员砸伤、设备损坏
1、新员工必须经行车实操培训后合格方可操作行车
2、行车必须每月进行检查
3、吊带磨损情况必须每周定期检查，对磨损量超过一半以上的吊带必须给予更换
危险源
事故后果
预防措施
员工技能不到位
砸伤脚
1、作业人员必须配备劳保鞋
2、作业人员必须掌握物品的捆绑方法
捆绑不当导致吊带滑落
行车失效
吊带损坏
深加工车间

## Slide 15
桥切作业
人员砸伤
1、吊夹钳必须每月检查，对于可能会存在失效的吊夹钳进行维修或更换
2、在进行吊运作业时，石材板前面不能站人，操作者只能在石材板侧面进行吊运作业
危险源
事故后果
预防措施
吊夹钳失效导致石材板掉落
夹伤手
在进行取板作业时必须两人互相配合好
取板准备吊运时石板夹到手
石材板断裂导致掉落
深加工车间

## Slide 16
叉车作业
人员撞伤
1、叉车在转变时必须减速以及鸣笛
2、对叉车司机进行不定期的教育，发现有在边开叉车边做其它事（如玩手机）的行为进行批评教育
3、运载过高的物品必须倒退行驶
4、安全员必须对在叉车过道作业的人员进行注意叉车的教育
危险源
事故后果
预防措施
叉车转弯处未注意
人员伤害、或设施损坏
叉车定期点检工作必须落实到位
叉车刹车失效
叉车作业人员注意力不集中
物品过高挡住司机视线
有人在叉车过道上作业，如清扫
深加工车间

## Slide 17
压机操作
人员压伤
1、在放入模具前必须在气缸活塞杆旁边放上木方，以防止气缸失效导致人员压伤
危险源
事故后果
预防措施
升降气缸失效
设备损坏，零件飞出伤害人
每班作业前必须检查螺钉是否紧固
机器震动引起螺钉松动
为螺钉安全弹簧垫圈
工艺二车间

## Slide 18
搅拌机操作
搅拌锅飞出伤人
启动搅拌机前必须确定搅拌锅与搅拌机已连接好
危险源
事故后果
预防措施
搅拌锅未连接好
人员伤害
严禁佩戴线手套进行作业
搅拌机绞到手
启动搅拌机后应集中注意力
工艺二车间

## Slide 19
吊方料夹具铁饼凹陷部位有料打滑.
方料掉落砸伤人,及损坏产品.
每班检查吊具铁饼状态,及及时清理铁饼凹陷部位的溢料.
方料坠落损坏.
砸到旁边产品以及设备.
一定要在安全的方位操作,以及保持安全的距离.
危险源
事故后果
预防措施
脱模工序
模具吊具挂钩部件损坏,以及吊耳脱焊.
模具掉落砸伤人.
每班点检吊具 状态,及时联系相关人员维修.
模具坠落砸伤人.
砸到旁边产品以及设备.
一定要在安全的方位操作,以及保持安全的距离.
危险源
事故后果
预防措施
压制一车间

## Slide 20
方料吊运
人员砸伤
1、必须至少定期每月进行吊夹具和行画的检查
危险源
事故后果
预防措施
吊夹具失效
人员被摔伤或被机动车撞倒
作业人员在作业过程中退着行走
吊运大件需倒退时必须注意身后情况，
行车出现故障
排锯车间

## Slide 21
分板作业
危险源
事故后果
预防措施
手指被夹伤
在分板过程中两人没有配合好
在分板过程中两人需事先沟通好配合事宜
不要随意与不熟悉此工作的人配合做分板工作
排锯车间

## Slide 22
单臂吊机作业
危险源
事故后果
预防措施
手指被夹伤
在放板过程中两人没有配合好
1、在放板过程中两人需事先沟通好配合事宜
2、不要随意与不熟悉此工作的人配合做放板工作
被吊物掉落砸伤人
吊具发生失效
1、每周至少进行一次对钢丝绳、吊夹钳、吊钩进行一次全面的检查
2、在进行吊运石板操作时，人员站立的方位一定要正确，不要站在石板前面，应站在侧面
被吊物断裂
品质部车间

## Slide 23
干磨工序
危险源
事故后果
预防措施
手指割伤
磨片快速转动会伤人
每日工作前检查是否完好；
作业时定要拿稳；
磨片周围安装防护罩
会造成职业病
粉尘会对身体有害
作业前佩戴好专用防尘口罩等劳保用品
绊倒人
电线在地上
场地小，经过时要小心
触电
电插座电线漏电
每周检查电插座和电线是否破损漏电
造成成腰扭伤、砸伤
工件重
搬运时集中注意力
造成火灾
云石胶、丙酮是易燃物
严禁一切烟火，保护好易燃物
配件车间

## Slide 24
水磨工序
危险源
事故后果
预防措施
人员滑倒摔伤
地面滑
工作前后清扫干净地面
会造成职业病
粉尘会对身体有害
作业前佩戴好专用防尘口罩等劳保用品
割伤手
磨片转速很快
每日工作前检查是否完好；
作业时定要拿稳；
触电
水磨机整机会漏电
每周检查整机破损情况
造成成腰扭伤、砸伤
工件重
搬运时集中注意力
造成火灾
云石胶、丙酮是易燃物
严禁一切烟火，保护好易燃物
配件车间

## Slide 25
水刀工序
危险源
事故后果
预防措施
容易砸伤人
大板很重
翻板时定要板前插上插销；
抬板前先检查好板面裂纹的位置；
拿定位置抬板时要二人配合好小心慢抬
割伤人
机器启动，高压喷管处有锋利物
机器启动后人站在离高压喷管直径1米外
人员伤害
机器启动后，
高压缸会有故障
甚至爆炸
机器启动时人不能在附近站立
配件车间

## Slide 26
开料工序
危险源
事故后果
预防措施
砸伤人
大板可能倒下
1、翻板、吊板、运输整架板时，板架定要插上插销；
2、翻板、吊板时人定要站在板的侧边；
3、脚严禁放在板下面
4、作业前佩戴好防砸伤劳保用品
材板掉落砸伤人
吊夹钳失效
吊夹钳状态每周定期检查
材板掉落砸伤人
石材板断裂
人员作业时站在石材板侧边
配件车间

## Slide 27
危险源
事故后果
预防措施
机顶离地面高
人精神恍惚或鞋底沾油容易发生事故
加强安全意识培训，安全作业
机器凸出部位多
点检保养设备时容易碰伤
尽可能将其改成圆角
工作时飞轮高速旋转
擦拭或维修时衣服被卷住，会发生人身伤害事故
飞轮加装防护罩
发电房
动力五金车间

## Slide 28
危险源
事故后果
预防措施
水池3米高
摔下去会被淹
加强安全意识培训，安全作业
走动面积窄
人容易失去平衡
无关人员禁止进入
水厂
动力五金车间

## Slide 29
危险源
事故后果
预防措施
高浓度的挥发气体遇到高温会爆炸
造成人员死亡或设备的损坏
安装喷淋降温装置
油库周边管道
遇明火或电焊搭铁会产生爆炸
禁止在油库周边明火作业和用油管作搭铁
油库
动力五金车间

## Slide 30
危险源
事故后果
预防措施
汽车意外滑动
会造成人身伤害事故
作业时用专用工具塞住轮胎
车厢凸出
人在车底工作起来不小心会碰到头
工作时必须佩带安全帽
意外起动
会造成人身伤害事故
断开电池电源
车辆维修
动力五金车间

## Slide 31
危险源
事故后果
预防措施
压力容器储存压力高
压力控制阀损坏回造成罐体爆炸
设定安全值、定期检测安全阀
机体表面高温
擦拭保养不小心回烫伤身体
加强安全培训，严格按操作规程作业
工作时飞轮高速旋转
擦拭或维修时衣服被卷住，会发生人身伤害事故
飞轮加装防护罩
空压机房
动力五金车间

## Slide 32
危险源
事故后果
预防措施
辐射
损坏人体机能
设定安全距离
爆炸起火
造成人身死亡或设备损坏
加强安全培训，严格按保养制度执行
有毒气体
发生爆炸时产生的有毒气体吸入会使人中毒
加强保养
高压危险
造成人员伤害
安装防护栏，无关人员禁止进入
变压器房
动力五金车间

## Slide 33
钢丝绳有毛刺
钢丝绳断裂板材掉落伤人
使用前仔细检查钢丝绳是否完好
危险源
事故后果
预防措施
抛光工序
行吊吊带有破损
吊带破损板材掉落伤人
使用前仔细检查吊带状态是否完好
抛光一车间

## Slide 34
板材后面未放木条顶住
板材过重倒板伤人
每板板材必须放木条顶住
危险源
事故后果
预防措施
美饰工序
抛光一车间

## Slide 35
吊夹钳失效
材板掉落砸伤人
作业前对吊夹钳进行检查
石材板断裂
材板掉落砸伤人
作业时人员必须站在石材板侧边
危险源
事故后果
预防措施
美饰工序
抛光一车间

## Slide 36
垫板破损严重
易踩断使脚部受伤
及时排查及时解决
危险源
事故后果
预防措施
水处理工序
抛光一车间

## Slide 37
钢丝绳有毛刺
钢丝绳断裂板材掉落伤人
使用前仔细检查钢丝绳是否完好
危险源
事故后果
预防措施
抛光工序
行吊吊带有破损
吊带破损板材掉落伤人
使用前仔细检查吊带状态是否完好
抛光二车间

## Slide 38
板材后面未放木条顶住
板材过重倒板伤人
每板板材必须放木条顶住
危险源
事故后果
预防措施
美饰工序
抛光二车间

## Slide 39
吊夹钳失效
材板掉落砸伤人
作业前对吊夹钳进行检查
石材板断裂
材板掉落砸伤人
作业时人员必须站在石材板侧边
危险源
事故后果
预防措施
美饰工序
抛光一车间

## Slide 40
板材后面未放木条顶住
板材过重倒板伤人
每板板材必须放木条顶住
危险源
事故后果
预防措施
美饰工序
抛光二车间

## Slide 41
吊夹钳失效
材板掉落砸伤人
作业前对吊夹钳进行检查
石材板断裂
材板掉落砸伤人
作业时人员必须站在石材板侧边
危险源
事故后果
预防措施
美饰工序
抛光二车间

## Slide 42
锯片裸露
人员受伤
作业时集中注意力
危险源
事故后果
预防措施
锯木工序
仓储物流部

## Slide 43
危险源
事故后果
预防措施
行车作业
人员砸伤
1、吊钩、钢丝绳、横杆必须每周进行检查
2、上班前逐一试按行车操作按钮，确定操作系统正常
3、物品如果摆放其他物品（如墙、柱），千万不要尝试用手或身体其他部位去阻挡。
4、在操作时，不要将吊物从人的身体上方越过，也不要站在被吊物下方作业
吊具失效，被吊物掉落
作业人员技能不过关，被吊物摆向另一物品
工艺一车间

## Slide 44
危险源
事故后果
预防措施
钩车作业
人员伤害、或设备操坏
车辆必须定期进行保养维护
车辆制动系统失效
车辆倒退时
撞伤人
司机倒车前务必转身观察车辆后面是否有人
仓储物流部

## Slide 45
危险源
事故后果
预防措施
叉车作业
人员撞伤
1、叉车在转变时必须减速以及鸣笛
2、对叉车司机进行不定期的教育，发现有在边开叉车边做其它事（如玩手机）的行为进行批评教育
3、运载过高的物品必须倒退行驶
4、安全员必须对在叉车过道作业的人员进行注意叉车的教育
叉车转弯处未注意
人员伤害、或设施损坏
叉车定期点检工作必须落实到位
叉车刹车失效
叉车作业人员注意力不集中
物品过高挡住司机视线
有人在叉车过道上作业，如清扫
物品掉落砸伤人
在货叉上站立的人务必集中注意力，扶稳货叉上的货物，安全员对这一条进行重点教育
叉车载物前行下坡
仓储物流部

## Slide 46
危险源
事故后果
预防措施
手提搅拌机
触电
1、每周必须定期对整机外壳和电源线是否破损进行检查
整机漏电
电源线漏电
工艺一车间

## Slide 47
危险源
事故后果
预防措施
行车操作
排锯车间
钢丝绳有毛刺
钢丝绳断裂板材掉落伤人
使用前仔细检查钢丝绳是否完好
行吊吊带有破损
吊带破损板材掉落伤人
使用前仔细检查吊带状态是否完好

## Slide 48
危险源
事故后果
预防措施
行车操作
排锯车间
夹具树脂过多造成失效
方料掉落破损或伤人
作业前对夹具进行检查清理

## Slide 49
危险源
事故后果
预防措施
分板作业
排锯车间
板材破裂
倒板伤人
分板前先固定再作业