## Slide 1: 车间安全标识标准
Dante

## Slide 3: 安全标识
禁止标识 警告标识 指令标识 提示标识

## Slide 4: 安全标识张贴原则
标志牌设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于2m；局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。
标志牌应设在与安全有关的醒目地方，并使大家看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处；局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备附近的醒目处。
设置处所必须有足够的照明，安全标志、警示卡的前面不得有任何阻隔物，道路边设置时应考虑到不受树木、建（构）筑物的影响（至少保证在正面观察方向的最远视距处能看到安全标志、警示卡的全部内容）
标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免这些物体位置移动后，看不见安全标志。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。
多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。
每半年至少检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时，各单位应及时修整或更换

## Slide 5: 现场划线颜色管理

## Slide 6: 地面通道线、区域划分线
地面通道线、区域划分线：
线宽：
A类----线宽5cm：所有辅助通道线和区域划分线，中小仓库和小型房间的主通道线，四角定位线；
B类----线宽10cm：大型生产车间、大型仓库的主通道线；
C类----线宽12cm：厂区交通线。
图例：
5cm
10cm
12cm

## Slide 7: 设备定位线
设备的定位：所有设备与工作台的定位均用黄色四角定位线，工作台的四角定位线的内空部分注明“XX工作台”字样；
XX工作台

## Slide 8: 不良品定位线
不良品区（废弃物回收桶、箱、不良品放置架）定位：用红色线；如果定位范围小于40cm×40cm，则直接采用封闭实线框定位。

## Slide 9: 危险品定位
消防器材、油类、化学药品等危险物品的定位：使用红白警示定位线

## Slide 10: 物料定位
物料码放架与形状规则的常用物品、所有可以移动或容易移动的设备的定位：使用黄色四角定位线

## Slide 11: 移动式设备的定位
如液压叉车、电动叉车、物料周转车等：使用黄线四周定位线，并标明起动方向；
物料周转车停放区
区域大小由车的大
小确定
通 道

## Slide 12: 货架、门开闭的定位
货架
门

## Slide 13: 配电柜标识
说明：红色线宽5cm，空白线宽5cm，45o 倾斜；区域长度与配电箱一致、宽度为门的半径；
使用红白相间的斑马式填充线
配电柜

## Slide 14: 消防栓标识
手推式灭火器
壁挂式灭火器
说明：红色、线宽5cm，空白宽5cm，45o 倾斜；区域长度与灭火器的数量一致、宽度30cm左右；
说明：红色线宽5cm，空白线宽5cm，45o 倾斜；区域长度与消防栓保持一致、宽度30cm左右；
使用红白相间的斑马式填充线

## Slide 15: 引导标识示例

## Slide 16: 标识示例

## Slide 17: 管道颜色标识

## Slide 19: 其他标识方法

## Slide 20: 电气控制开关的标示方法
效果展示 | 
目的 | 通过贴标识，确定每个开关控制什么物品。
对象 | 工作现场所有小电器盒。
标准 | 1、确定各开关控制什么物品。
 | 2、测量可粘贴区域，根据区域确定标识大小，并将标识塑封。
 | 3、将制作完毕的标识用双面胶或海绵胶附着在控制开关下方。

## Slide 21: 电器盒的标识方法
效果展示 | 
目的 | 明确责任人及日常管理规定，防止因长期不检修而造成的事故，或因未及时关闭而造成的浪费。
对象 | 工作现场所有小电器盒
标准 | 1、确定责任人，标明管理办法。
 | 2、参考规格：长100mm，宽60mm。
 | 3、制作标识并塑封。
 | 4、将制作完毕的标识用双面胶或海绵胶附着在电器盒上部的中间部位。

## Slide 22: 危险品、化学品的标识方法
目的 | 让所有员工都能熟练掌握化学危险品警示标识的相关知识，使化学危险品警示标准化。
对象 | 所有化学危险品区域。
标准 | 1、标识名称：化学危险品警示标识。
 | 2、标识颜色及规格：
 | a、主体背景颜色：白色；
 | b、文字颜色及规格：如下图所示。
效果展示 | 

## Slide 23: 危险品（化学品）的管理方法
效果展示 | 
目的 | 让所有人员了解危险品（化学品）的管理方法；明确危险品（化学品）的管理标准及责任人等。
对象 | 洒精、液氮、清洗剂、焦油等化学危险品。
标准 | 1、危险品有明确的摆放区域，分类定位、标识明确（定位线使用50mm宽的红色胶带，危险品标识字体为100号黑体）。
 | 2、危险品在非使用时应放置在指定区域内。
 | 3、危险容器（如盛装电解液、液氮等的容器）有安全的搬运方法。
 | 4、危险品存放现场要悬挂材料安全性数据表（MSDS文件）。
 | 5、危险品应隔离堆放，远离火源，并有专人管理。

## Slide 24: 生产车间区域标示方法
效果展示 | 
目的 | 明确区域位置，有利于现场管理。
对象 | 生产车间各功能区域
标准 | 1、参照下图制作生产线工位名称标识。
 | 2、参考规格：长350mm，宽200mm。
 | 3、材料：PVC板，双面印刷。
 | 4、位置：悬挂在区域上方。

## Slide 25: 通道、电梯限高标识
效果展示 | 
目的 | 标示障碍物与地面的高度，供运输部门参考；提示最大高度，避免发生重大破坏性事故。
对象 | 道路上方的各种管、线、门、天桥、隧道等。
标准 | 1、在通道上方障碍物下边缘的中央部位设置限高标志，并且两边都要设置。
 | 2、用玻璃胶粘贴牢固。
 | 3、参考规格：长500mm，宽100mm、直径300mm。
 | 4、必要时应设置防护栏，并将限高标志悬挂在下面。

## Slide 26: 私人鞋、衣柜的标识方法
目的 | 使现场私人鞋/衣柜标识统一、责任明确。
对象 | 现场鞋柜、更衣柜。
标准 | 1、制作如下图所示的不干胶标识。
 | 2、参考规格：60mm×58mm。
 | 3、使用不同颜色的标签表示不同的部门。
 | 4、根据需要制作无人使用标识。
 | 5、张贴在鞋/衣柜门右上角位置，与门边缘对齐。
效果展示 | 

## Slide 27: 开关的标识方法1
效果展示 | 
目的 | 通过贴标识，使不同门把手开关的方法目视化，便于设备的日常管理。
对象 | 工作现场所有电气箱。
标准 | 1、如果电气无须按压即可打开或关闭，可不贴“按”字标识。
 | 2、制作开关使用方法标识并塑封。
 | 5、将制作完毕的标识用双面胶或海绵胶附着在电气箱门把手上。

## Slide 28: 开关的标识方法2
效果展示 | 
目的 | 通过贴标识，使气阀开关的使用方法、管理规定和责任人目视化。
对象 | 工作现场所有气阀开关。
标准 | 1、确定气阀的开关方向、管理规定及责任人。
 | 2、制作标识并塑封。
 | 3、参考规格：90mm×120mm。
 | 3、将制作完毕的标识用双面胶或海绵胶附着在泡沫板上，然后悬挂在气阀开关上。

## Slide 29: 开关的标识方法3
效果展示 | 
目的 | 标示常开/常闭阀门，防止因意外关闭造成的重大损失。
对象 | 所有需要常开/常闭的阀门。
标准 | 1、制作常开/常闭阀门标识。
 | 2、将标识悬挂在设备开关上。
 | 4、材质：建议使用铝牌。
 | 5、参考规格：30mm×50mm。

## Slide 30: 设备铭牌及状态的标识方法
效果展示 | 
目的 | 明确设备的名称、各方面负责人及其联系方式，以便发生故障时能够及时处理，减少损失。
对象 | 生产线中各类使用中的设备。
标准 | 1、制作设备运行状态卡，可分为：运行、故障、停机三种。
 | 2、状态卡材质为硬纸卡片，背景颜色为：
 | a、运行：绿色
 | b、停机：黄色（“停机指超过6H的暂停”）
 | c、故障：红色
 | 3、设备名牌应放置在设备的显眼位置。

## Slide 31: 不运转设备的标识方法
效果展示 | 
目的 | 详细记录设备不运转的原因及其基本状态，有利于设备的活用、处理，避免资产长期闲置造成损失。
对象 | 现场不使用的设备、免责设备。
标准 | 1、制作不运转设备现况板。
 | 2、参考规格 ：长170mm，宽210mm。
 | 3、材料：PVC，红色单面印刷。
 | 4、现况板附着在设备正面的显眼位置。
 | 5、详细记录不运转的原因及其基本状态。

## Slide 32: 旋转体旋转方向标示方法
效果展示 | 
目的 | 在旋转装置的罩子上标示旋转方向,防止修理之后的反转，追求安全性。 。
对象 | 皮带、链条、马达类、齿轮等
标准 | 1.制作不干胶标签，如图所示。
 | 2.把马达旋转方向标签附着在防护罩上显眼的地方（正面）
 | 3.标签颜面色：红色。
 | 4.标签规格：长100mm×宽25mm。

## Slide 33: 设备修理中标示方法
效果展示 | 
目的 | 明确设备状态（运行/修理），预防安全事故。
对象 | 所有设备的控制面板，其他需要注意安全的地方。
标准 | 1. 制作“修理中或检查中”现况板，如图所示。
 | 2. 标示板材质：有机玻璃（2t），红色单面印刷。
 | 3.规格：长80mm×宽160mm。
 | 4.停止设备修理及检查时必须设置。
 | 5.修理及检查时记录预想的所需时间、修理检查人的名字。
 | 6.标示板附着在最显眼的控制面板上面。
 | 7.标示板除了记入姓名的人员之外其他人绝对不可以移除。

## Slide 34: 额定电压标示方法
效果展示 | 
目的 | 为防止因110V、220V、380V等不同电源接错而造成设备的损坏。
对象 | 所有容易混淆的电源插头、插座。
标准 | 1.制作不干胶电压标签，如图所示（常用三种）。
 | 2.规格：圆形直径20mm、等边三角形边长20 mm、正方形边长20mm。
 | 3.材料：塑光纸，单面黄色底红字印刷。
 | 4.在各插座的上部及插头上附着额定电压标志。

## Slide 35: 电气控制箱标识方法
效果展示 | 
目的 | 用中文标示电气控制箱中各按钮的功能，使操作人员能够了解各开关的名称及功能，减少错误操作。
对象 | 电气控制箱、操作面板等
标准 | 1、白纸黑字，字高：9mm。
 | 2、将标识粘贴在按钮正上方，以便观察。
 | 3、分类标示所有的开关。

## Slide 36: 计量器界限的标示方法
效果展示 | 
目的 | 任何人观察计量器的指针都能立刻判断设备的状态是否正常，有利于发现异常并及时处理。
对象 | 电流表、电压表、压力表、温度计、油量计等。
标准 | 1、大范围计量器以中央为中心、以箭头符号进行标示，标示管理范围时用颜色来区分，最大值用红色，最小值用绿色。
 | 2、小范围计量器以扇形图标示界限，标示方法为：正常范围粘贴绿色荧光胶带；需要采取对策的指针最大值或最小值用红色荧光纸贴示。
 | 3、可以开启的计量器，原则上是把胶带直接贴在里面刻度标板上，根据情况也可把胶带贴在玻璃外面。
 | 4、计量器要接受定期的校准检查。

## Slide 37: 电力安全警示标识
效果展示 | 
目的 | 在电力设施上悬挂或张贴相应的安全标语牌，以示提醒和警告，确保安全。
对象 | 控制柜、高压设备、各种电力设施。
标准 | 1、制作长方形标示牌，明确电子安全内容及图案。
 | 2、电力安全标示牌悬挂在危险源正前方，或粘贴在电柜的正面，高度参照人员视角，建议下边缘离地1600mm。
 | 3、参考规格：长300mm，宽250mm。
 | 4、材料：PVC，单面印刷。
1.6m

## Slide 38: 风扇通风口的标识方法
效果展示 | 
目的 | 防止因不明状况的人员在通风口处堆放货物等物品而堵塞通风口，提示危险隐患。
对象 | 设备通风口、车间通风口等各类通风口。
标准 | 1、通风口外边沿涂布油漆，颜色为黄色。
 | 2、宽度为整个边沿，当边沿过宽时宽度为20mm。
 | 3、防护网涂布油漆，颜色为黄色。
 | 4、编制维护管理表，定期维护，防止因灰尘覆盖而失去提示作用。

## Slide 39: 英文设备单词对照表
效果展示 | 
目的 | 防止员工因忘记显示屏上英文单词的意思而导致的错误操作。
对象 | 所有显示屏显示语言为英文的设备。
标准 | 1、将设备显示屏上经常出现的英文单词在A4纸上列出，并注明其通俗的中文含义。
 | 2、打印并塑封，在显示屏旁悬挂。
 | 3、卡片与显示屏的距离不可超过300mm，便于查看。

## Slide 40: 螺丝、螺母合一划线
效果展示 | 
目的 | 了解螺栓、螺母的松紧状态以预防设备事故。
对象 | 旋转体直径在12mm以上的螺丝、螺母。
标准 | 1、画线的顺序：
 | a、清除螺丝、螺母周围的油、锈、污物；
 | b、锁紧螺丝、螺母到准确的状态；
 | c、画线；
 | d、当划线被损坏时需再涂色。
 | 2、划线的方法：使用红色的标记油漆来标示，标示线的粗度是2-3mm。
螺栓
螺母
2~3mm