## Slide 1: 职业危害告知卡
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3
有毒物品，对人体有害，请注意防护 |  | 
片碱 odiun hydroxide；Caustic soda | 健 康 危 害 | 理 化 特 性
 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热,形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。
 | 应 急 处 理 | 
 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有不适感，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，臵于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 | 
 | 注 意 防 护 | 

## Slide 4
有毒物品，对人体有害，请注意防护 |  | 
粒碱 odiun hydroxide；Caustic soda | 健 康 危 害 | 理 化 特 性
 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热,形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。
 | 应 急 处 理 | 
 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15分钟。如有不适感，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，臵于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 | 
 | 注 意 防 护 | 

## Slide 5
有毒物品，对人体有害，请注意防护 |  | 
浓硫酸 Sulfuric acid | 健 康 危 害 | 理 化 特 性
 | 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。口服后引起溃烂和脱水炭化；溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明 | 遇水爆溅；遇易燃物，有机物会引起燃烧；遇氰化物会产生剧毒气体；有强腐蚀性；有吸湿性；有强氧化性 。
 | 应 急 处 理 | 
 | 皮肤接触：立即脱去所污染的衣服，先用棉布擦拭患处，后用大量流动清水冲洗至少15分钟上；就医 。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟；就医 。 吸入：迅速转移到空气新鲜处，给输氧，就医 。 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗,洗水放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容,用泵转移到专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。 | 
 | 注意防护 | 

## Slide 6
有毒物品，对人体有害，请注意防护 |  | 
硫磺 Sulfur | 健 康 危 害 | 理 化 特 性
 | [皮肤接触]：脱去污染的衣着，用肥皂水或清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。 [眼睛接触]：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。 [吸入]：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 [食入]：用水漱口，就医。 | 与卤素、金属粉末等接触剧烈反应。粉尘或蒸汽与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。遇明火、高热易燃。与氧化剂混合能形成有爆炸性的混合物。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定的浓度时，遇火星会发生爆炸。
 | 应 急 处 理 | 
 | 隔离泄漏污染区，限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防静电服。禁止接触或跨越泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。大量泄漏：用水润湿，并筑堤收容。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。 | 
 | 注意防护 | 

## Slide 7
有毒物品，对人体有害，请注意防护 |  | 
苯酐 o-Phthalic anhydride | 健 康 危 害 | 理 化 特 性
 | 本品对眼、鼻、喉和皮肤有刺激作用，这种刺激作用，可因其在湿润的组织表面水解为邻苯二甲酸酐而加重。可造成皮肤灼伤。吸入本品粉尘或蒸气，引起咳嗽、喷嚏和鼻衄。对有哮喘史者，可诱发哮喘。 慢性影响：长期反复接触可引起皮疹和慢性眼刺激。反复接触对皮肤有致敏作用。可引起慢性支气管炎和哮喘。 | 遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。
 | 应 急 处 理 | 
 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。 食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 废弃物处置方法：建议用焚烧法处置。 | 
 | 注 意 防 护 | 

## Slide 8
有毒物品，对人体有害，请注意防护 |  | 
γ2 Xylene | 健 康 危 害 | 理 化 特 性
 | 对皮肤、粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用；长期作用可影响肝、肾功能。急性中毒：病人有咳嗽、流泪、结膜充血等重症者有幻觉、神志不清等，有时有癔病样发作。慢性中毒：病人有神经衰弱综合征的表现，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 | 其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和积聚静电。
 | 应 急 处 理 | 
 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟；就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟；就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。 隔离泄漏污染区，限制出入，建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物；小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统；大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 | 
 | 注意防护 | 

## Slide 9
有毒物品，对人体有害，请注意防护 |  | 
2,4酚 | 健康危害 | 理化特性
 | 易挥发，腐蚀性强，能灼烧皮肤，刺激眼睛及皮肤。中毒严重者，可产生贫血及各种神经系统症状。对皮肤过敏者，可经起皮炎而难治愈。 | 其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和积聚静电。
 | 应 急 处 理 | 
 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟；就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟；就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。 隔离泄漏污染区，限制出入，建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物；小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统；大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 | 
 | 注意防护 | 

## Slide 10
有毒物品，对人体有害，请注意防护 |  | 
甲醛 Formaldehyde | 健康危害 | 理化特性
 | 本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎；重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。对皮肤有原发性刺激和致敏作用；浓溶液可引起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道，可致死。 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
 | 应急处理 | 
 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。 | 
 | 注意防护 | 

## Slide 11
有毒物品，对人体有害，请注意防护 |  | 
氯化铵 ammonium chloride | 健康危害 | 理化特性
 | 本品对皮肤、粘膜有刺激性，可引起肝肾功能损害，诱发肝昏迷，造成氮质血症和代谢性酸中毒等。健康人 应用50g 氯化铵可致重度中毒，有肝病、肾病、慢性心脏病的患者，5g即可引起严重中毒。口服中毒引起化学性胃炎，严重者由于血氨显著增高，诱发肝昏迷。严重中毒时造成肝、肾损害，出现代谢性酸中毒，同时支气管分泌物大量增加。职业性接触，可引起呼吸道粘膜的刺激和灼伤。慢性影响: 经常性接触氯化铵， 可引起眼结膜及呼吸道粘膜慢性炎症。 | 未有特殊的燃烧爆炸特性。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。
 | 应急处理 | 
 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起， 置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 | 
 | 注意防护 | 

## Slide 12
有毒物品，对人体有害，请注意防护 |  | 
磷酸三钠 sodium phosphate | 健康危害 | 理化特性
 | 对粘膜有轻度刺激作用 | 本品不燃受热分解产生剧毒的氧化磷烟气
 | 应急处理 | 
 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 | 
 | 注意防护 | 

## Slide 13
有毒物品，对人体有害，请注意防护 |  | 
2246 antioxidant2246 | 健康危害 | 理化特性
 | 本品有致敏作用，对眼睛有刺激作用。有毒。受热分解会释出氮氧化物。 | 遇明火、高热可燃。粉体与空气可形成爆炸性混合物。受高热分解放出有毒的气体。
 | 应急处理 | 
 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于密闭容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 | 
 | 注意防护 | 

## Slide 14
有毒物品，对人体有害，请注意防护 |  | 
活性炭Carbon activated | 健康危害 | 理化特性
 | 症状有结膜炎，角膜再生不良、湿疹和支气管炎等。吸入粉尘有中等程度危险。 | 易燃
 | 应急处理 | 
 | 采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理， 根据化学品性质进一步处置。清理污染区，洗液排入废水处理池。 | 
 | 注意防护 | 

## Slide 15
有毒物品，对人体有害，请注意防护 |  | 
工业盐 sodium chloride | 健康危害 | 理化特性
 | 大量食入会有反胃，呕吐症状。 | 本品不燃未有特殊的燃烧爆炸特性
 | 应急处理 | 
 | 采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理， 根据化学品性质进一步处置。清理污染区，洗液排入废水处理池。 | 
 | 注意防护 | 

## Slide 16
有毒物品，对人体有害，请注意防护 |  | 
二甲胺dimethylamine solution in water | 健康危害 | 理化特性
 | 对眼及呼吸道有强烈的刺激作用，吸入后引起咳嗽、呼吸困难。重者发生肺水肿。皮肤接触液态二甲胺可引起坏死，眼睛接触可引起角膜损伤、混浊。 | 燃烧性：可燃 险特性：火灾 爆炸 中毒 燃烧（分解）产物：一氧化碳、氮氧化物。 稳定性：稳定 聚合危害：不聚合 避免接触的条件： 禁忌物：强氧化剂（如浓硝酸等）、水银、卤素、酸类、氯。
 | 应急处理 | 
 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防静电消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾稀释。用砂土或其它不燃性吸附剂吸收，然后收集运至废物处理场所处置。少量泄漏用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 | 
 | 注意防护 | 

## Slide 17
有毒物品，对人体有害，请注意防护 |  | 
氯化钙calciun chloride | 健康危害 | 理化特性
 | 粉尘会灼烧、刺激鼻腔、口、喉，还可引起鼻出血和破坏鼻组织；干粉会刺激皮肤，溶液会严重刺激甚至灼伤皮肤 | 不燃
 | 应急处理 | 
 | 隔离泄漏污染区，限制出入。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所或运至废物处理场所处置。 | 
 | 注意防护 | 

## Slide 18
有毒物品，对人体有害，请注意防护 |  | 
氧化铝Active Alumina | 健康危害 | 理化特性
 | 对机体一般不易引起毒害，对粘膜和上呼吸道有刺激作用。经呼吸道 吸入其粉尘可引起。 | 不燃未有特殊的燃烧爆炸特性
 | 应急处理 | 
 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面 罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 | 
 | 注意防护 | 

## Slide 19: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音