## Slide 1
《建筑工程安全管理》
主体工程安全技术交底
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3
主体工程安全技术交底的内容
钢筋工程
一
模板工程
二
混凝土工程
三
砌砖工程
四

## Slide 4
主体工程安全技术交底的内容
一、技术方面：
1、钢筋必须有质量保证书，经检验合格后方可使用。
钢筋工程技术交底的内容
2、钢筋加工前，要先熟悉图纸，加工前型号、尺寸、规格必须符合设计要求。

## Slide 5
主体工程安全技术交底的内容
3、钢筋的表面清洁，无损伤，无油渍，无锈蚀。
4、钢筋工程要按要求施工，偏差项目不得超过规范中的实测值。
5、柱、梁保护层为35MM，板为10MM。
6、钢筋的搭接长度要符合设计要求。
7、钢筋绑扎要牢固，绑扎完毕后，经过验收部门验收合格后，方可进行下道工序的施工。
钢筋工程技术交底的内容

## Slide 6
主体工程安全技术交底的内容
钢筋工程技术交底的内容
二、安全方面：
1、钢筋制作场地要平整，工作面稳固，照明灯具必须加网罩。
2、拉直钢筋卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线3M区域内禁止行人。
3、多人合运钢筋，动作要一致，人工上下传递不得在同一垂直线上。
4、钢筋堆放高度要分散牢固，防止倾倒和塌落。
5、绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。

## Slide 7
主体工程安全技术交底的内容
混凝土工程技术交底的内容
一、技术方面：
1、混凝土工程严格执行国家标准，混凝土结构工程施工和验收规范。
2、柱、梁、楼梯均用混凝土强度必须按照设计要求。
3、混凝土浇筑及间歇的全部时间，不应超过混凝土的初凝时间，同一施工段混凝土应连续浇筑，不允许留施工缝。
4、混凝土的振捣要密实，严禁漏振重振，板混凝土要随打随抹，表面要找平。

## Slide 8
主体工程安全技术交底的内容
混凝土工程技术交底的内容
5、严格遵守混凝土的施工配料及搅拌时间。
6、应在浇筑完毕后的14天内对混凝土加以覆盖，并保湿养护。
7、混凝土强度达到设计强度的70%前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。
8、允许偏差：轴线位置8MM，标高±10MM。

## Slide 9
主体工程安全技术交底的内容
混凝土工程技术交底的内容
二、安全方面：
1、在进行混凝土施工前，应仔细检查脚手架，工作面是否牢固，各器具是否可靠，确认正常后方可进行作业。
2、运料器转向料斗投料时，应有挡转设施，不得用力过大或撒把。
3、吊运混凝土时，塔吊回转半径内不得行人。
4、夜间施工时应有足够的照明及防护措施。

## Slide 10
主体工程安全技术交底的内容
模板工程技术交底的内容
一．技术方面
1．模板及其支架应具有足够的承载能力，刚度和稳定性能可靠地承受浇注砼的重量，侧压力以及施工荷载。
2．在清刷模板隔离剂时，不准玷污钢筋和砖接槎处。

## Slide 11
主体工程安全技术交底的内容
模板工程技术交底的内容
3．模板的接缝不应漏浆，在浇筑前，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水。
4、浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净。
5、底模及其支架拆除时，混凝土强度应符合设计要求，侧模拆除时的混凝土强度应保证其表面及棱角不受损伤。
6、模板拆除时，不应对楼层形成冲击荷载，拆除的模板和支架宜分类堆放并及时清运。

## Slide 12
主体工程安全技术交底的内容
模板工程技术交底的内容
二、安全方面：
1、进入施工现场必须戴安全帽，遵守安全技术操作规程。
2、模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料。
3、支撑应按工序进行，模板未固定前，不得进行下道工序。
4、支撑梁模应设临时作业面，不得站在柱模上操作和在梁底模上行走。
5、拆除模板应经施工技术人员同意，操作时，应按工序分段进行，严禁猛撬、硬砸，大面积撬落或拉倒。

## Slide 13
主体工程安全技术交底的内容
砌砖工程技术交底的内容
1．砌筑前，砖应提前1—3d浇水湿润。
2．砌砖采用“三，一”砌砖法,正确立皮数杆。
3．再墙上留临时施工洞口，其侧边离交接处墙不应小于500mm，洞口净宽不应超过1m。
4．墙体与构造柱相接处应砌成马牙搓，马牙搓应先退后进，二皮一级。
5．砌体的水平灰缝的沙浆饱和度不得小于80%，紧尚灰缝不得出现透明缝，暗缝和假缝。
6．砌体的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时应按规定留搓，接搓，对不能同时砌筑必须留临时间断处切成斜搓，斜搓水平投影长度不应小于高度的3分之3。
7．当不能留斜搓时，除转角处，也可以留直搓，但必须做成凸搓，留直搓处应加设拉结筋，拉结筋数量为每130mm墙厚放置圆钢6拉结筋，间距沿墙高不应超过500mm。

## Slide 14
主体工程安全技术交底的内容
砌砖工程技术交底的内容
8.下列情况不设脚手架眼
1）130mm厚墙
2）过梁上与过梁成60度角的三角形范围内及过梁净度3分之1的高度范围内。
3）宽度小于1m的窗间墙。
4）砌体门窗洞口上两侧300mm和转角处450mm范围内。
9．砖砌体的灰缝应横平数直，厚度均匀，水平灰缝厚度直为10mm，但不应小于8mm，也不大于13mm。

## Slide 15: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音