## Slide 1
港口安全现场管理
安全生产管理
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3: 提纲
第一节 现场人员安全管理
第二节 现场作业安全管理
第三节 现场作业风险及预防

## Slide 4: 第一节 现场人员安全管理
一、现场人员安全管理任务
二、人员的不安全行为
三、“三违”的原因分析
四、人员安全行为控制，严禁“三违”

## Slide 5: 一、现场人员安全管理任务
安全的意义就是“无危则安，无损则全”，通俗地说，就是不发生事故的生产过程。在人－机－环境的相互关系中，一旦存在着不匹配的现象，就容易发生事故，对于现场操作者、管理者、领导者来说，加强现场安全管理随时要有如履薄冰、如临深渊感觉，不能存丝毫侥幸心理。1941年美国著名安全工程师海因里希统计分析了55万件机械事故，绝大部分事故主要是由于人的不安全行为造成，因此海因里希得出一个重要结论，导致事故发生的四大原因（人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素、管理上的缺陷）中，其中最重要原因是人的不安全行为。因此安全管理根本任务是防止人员发生伤亡事故和职业伤害。人员安全是企业安全管理的核心。规范现场作业安全管理、控制人员的不安全行为是现场人员安全管理的最重要的任务。

## Slide 6: 二、人员的不安全行为
有意识的不安全行为——明知故犯
是指行为者为了追求行为后果价值，在对行为的性质及行为风险具有一定的认识情况下，表现出来的不安全行为。知道正在的行为是违章行为，也知道正在的行为可能造成人员伤害、设备损坏、货物损坏等，但由于以前一直没有发生事故，存在侥幸心理；对自己控制危险的能力估计过高，认为偶的冒险不会产生不好的后果；按章操作与违章操作相比，后者在经济上、物质上、时间上、体力上价值大于前者。

## Slide 7: 二、人员的不安全行为
无意识的不安全行为——无知违章
不知道违章行为的危险性；没有掌握该项作业的安全技术，不能进行正确操作；由于外界干扰，而采取错误的操作；由于行为者出现生理或者心理偶然波动，破坏了其正常行为的能力而出现危险性操作。

## Slide 8: 三、“三违”的原因分析
主观原因
1. 侥幸心理 自认为控制力强，对作业环境和条件的变化能够掌握，认为偶尔违章不会出事，就把潜在的危险抛之脑后。
案例1
事故经过：2003年3月3日14:30时，xxxx公司xx驳1500——12号在上海xxx厂老码头3号泊位卸驳完加拖时，该驳船员刘XX在未穿救生衣的情况下，去解相邻无人驳1108的首缆，解完缆绳后，刘xx没有按原路线返回，而是取捷径，慌忙踩在无人驳1008通道的煤灰上，试图跨档，因煤灰湿滑松软不慎落水，经多方竭力打捞，仍无下落失踪。
事故原因：存在侥幸心理，盲目选择危险路径，违章作业，临水不穿救身衣。

## Slide 9: 三、“三违”的原因分析
主观原因
2. 麻痹大意 在安全生产比较稳定的情况下，安全思想和警惕性不自觉松懈下来，在操作中，很容易产生轻视心理，麻痹大意，不按照规程办事，时间一长，就养成违章习惯。
案例2
事故经过：2011年4月30日16:40分，xxxx岸桥司机陈xx在xx5码头做装船出口在等集装箱时，因吊具高度放置过低，这时一辆集卡车拖一重柜箱从桥吊吊具下通过，导致箱体与吊具相撞，造成箱门与顶部大梁变形，吊具伸缩油马达受损。
事故原因：麻痹大意，没有按照规定提升吊具，集卡车行进时没有认真瞭望减速。

## Slide 10: 三、“三违”的原因分析
主观原因
3. 偷懒心理 为了抢时间，赶进度、抓产量，图省力省事，简化操作程序、减少施工工序，置安全规章不顾。
案例3
事故经过：2003年2月8日中午1:30分，xxxx分节驳22061靠泊xx码头1号泊位。2月9日12:30分开始按常规从船尾向船首用滑板进行水渣装船作业，16：30分，已装水渣1310吨，后因水渣未到停止作业，次日早8:00分，发现该船尾部有渗水，水已经尾部夹板，8:10分，江水开始从船尾部船舷进入船内，船尾下沉，8:30沉没。此次事故为单方责任事故，直接经济损失21.9万元。
事故原因：违反散货装船操作规程，图省事，简化工序，没有分堆装船和平舱，偷懒，夜间无人到现场检查，导致船舶倾斜进水沉没。

## Slide 11: 三、“三违”的原因分析
主观原因
4. 粗心马虎 自认为熟悉工作环境和作业程序，作业时，粗枝大叶，不拘小节、马马虎虎，对看得见的危险比较警觉，对暂时没有发生危险恶果的潜伏危险则掉以轻心。
案例4
事故经过：2010年9月22日，xx公司岸桥司机吴xx在晚上吃完宵夜后，于零点30分上岸桥，在没有人指关的情况下，就吊集装箱进行装船作业，落箱时将一当班船员压在箱底当场死亡。
事故原因：粗心马虎，检查不仔细，违反装卸作业操作规程。船员安全意识淡漠，站位不正确，没有发现潜在的危险。

## Slide 12: 三、“三违”的原因分析
主观原因
5. 习惯性违章 在工作中，为图省事、少麻烦，长期违反规定，养成违章习惯，已经不认为是违章行为，最终引发事故。
案例5
事故经过：2014年7月25日上午9:45时许，xx公司在x码头进行xx船舶过驳盐至xx船舶过程中，该公司员工卞xx（男，55岁）作业期间未穿救生衣，在挂钩完毕后移动时不慎失足落水。现场作业人员及船员立即实施救援未果失踪，并同时向长江海事局水上救援中心（电话：12395）和长航公安局武汉分局汉口派出所报告。

## Slide 13: 三、“三违”的原因分析
主观原因
6.冒险蛮干 工作方法简单粗暴，违反科学，随意“创新”操作方法，把安全操作规程当儿戏，不充分估计该行为的恶果。这种违章，一旦发生事故，就有可能是大事故。
案例6
事故经过：2004年4月21日上午8:00分，xx公司沥青xx驳船经xx船厂抢修尾舵，时任xx船厂副厂长孙xx带领维修班长李xx等人到现场，8:20分，架好自制的吊舵三角支架，由操作工熊xx用2吨手拉葫芦慢慢将1.5吨重的舵杆吊起，此时，葫芦和三脚架均已受力，约10:15分，孙xx指挥熊xx向上启动葫芦，正在启动时，三角支架底脚突然滑动，支架向驳船右舷倒下，将在位于支架侧面进行插销对位的李xx压在三角支架下，当场死亡。
事故原因：冒险蛮干，随意“创新”自制三角支架非标产品，违反了起重作业操作规程。

## Slide 14: 三、“三违”的原因分析
客观原因
岗位培训不到位
作业环境不安全
管理制度缺少或者不完善等

## Slide 15: 四、人员安全行为控制，严禁“三违”
1、安全生产有关法律、法规、政策控制。
2、纪律、制度控制。通过安全生产规则、规章、纪律来控制。强制性、规范性、稳定性。体现安全生产的高压线、火炉原则。违章给以警告、污点暴光、罚款、警告、记过、降职降薪、甚至解除劳动合同。
3、安全生产控制。通过命令、指示、规定对管理对象实施控制。
4、评价控制。通过安全生产月（年）度考核、安全生产月（季）度竞赛、安全生产月、安全生产标准化创建、以及其他含有考核内容的群众性活动。安全生产的优劣与奖惩挂钩、与经济利益挂钩、安全风险抵押。激励与约束并重。
5、团队安全意识控制。通过营造一种“安全生产人人有责”安全氛围，要求大家都要自觉遵守安全操作规程，使安全要求转化为行为准则。

## Slide 16: 第二节 现场作业安全管理
一、做好作业前的准备工作
二、严格执行各项安全生产制度

## Slide 17: 一、做好作业前的准备工作
（一）严格执行工前检查确认制度
（二）严格执行工前会制度
（三）严格执行交接班制度
（四）作业前试车

## Slide 18: （一）严格执行工前检查确认制度。
1、现场队长主要检查：人、设备设施、吊具、工属具的配置是否符合作业安全要求，是否符合装卸工艺规范要求。
2、机械司机主要检查：设备四大工作结构是否正常，制动系统是否安全可靠；主要安全装置和是否齐全、灵敏、可靠；铃声信号是否安全、灵敏、可靠；钢丝绳、滑轮、有无缺陷、卡死、跑轮现象；轨道是否有松动、跑边现象等。确保运行设备处于完好技术状态。严禁设备带病作业。
3、司索工主要检查各种索具（钢丝绳、吊链、吊带等）、吊具、主要工属具（吊钩、卸口、夹具等）是否符合安全规范；灯光、通道、安全网、跳板、梯子等是否符合安全要求。
4、理货员主要检查：查货物包装、查标志、查单货相符。
5、水手主要检查：趸船设施系缆、绞关、水泵、消防设施、救身设施、堵漏设施、照明设施，检查在趸船与靠泊船之间的空档的安全通道是否搭好跳板，铺好安全网，检查趸船外舷的防撞靠把是否妥当，检查靠泊船的靠泊是否安全可靠。

## Slide 19: （二）严格执行工前会制度。
现场队长组织装卸工、理货员、司机、水手等作业人召开工前会，会上要点名。检查作业人员是否处于适岗状态、是否按规定穿戴个人防护用品。在下达作业任务时、要交代装卸工艺、作业设备和工索具，同时交代安全注意事项、落实安全预防措施。会上理货员交代货物件数、重量、质量要求、注意事项，特别是危险货物、特殊货物、长大件货物等，更应交代清楚；司机长介绍设备安全情况，作业时安全注意事项。

## Slide 20: （三）严格执行交接班制度。
1、司机与司机交接班做到
1.1 “三见面”（交接双方和现场）。
1.2 上不清，下不接，接了负全责。
1.3 如实告之现场作业情况
1.4 如实告之现场隐患、存在问题。
1.5如实填写交接班记录

## Slide 21: （三）严格执行交接班制度。
2、现场队长与现场队长交接班做到
2.1 “三见面”（交接双方和现场）。
2.2 上不清，下不接，接了负全责。
2.3 如实告之现场安全生产情况、特别是重点现场。
2.4 如实告之现场事故、隐患、薄弱环节、存在问题。

## Slide 22: （四）作业前试车
由指挥手指挥进行起重机械进行空载试车，确保设备升降、变幅、旋转、行走安全可靠。作业第一吊和起吊接近最大负荷时，必须在货物起升净空高度达20—30cm处,进行试吊,确认设备制动良好,方可正式起吊。流动机械试验刹车、方向、喇叭、灯光。

## Slide 23: 二、严格执行各项安全生产制度
（一）严格执行设备安全操作规程
（二）严格执行装卸作业安全管理规定
（三）现场作业“十不准”
（四）装卸作业安全操作规程
（五）电气设备维修作业
（六）水上作业“二要八不准”

## Slide 24: （一）严格执行设备安全操作规程
1、操作时必须按照设备使用说明书上所规定的操作程序进行操作。
正面吊（空载）在公路上行驶必须将吊臂收回到20′；
轨道式起重机（场桥、岸桥、门机龙门吊等）作业前必须将铁鞋取掉后方能就作业；
集装箱装卸桥吊箱时，当吊着箱后，信号显示红灯（锁孔锁好）方可起箱。
案例7：
2011年7月14日2:50左右，操作手XXX操作V202卸车号鄂AH7732上40英尺集装箱时，在吊箱过程中，外集卡挂车上靠车头端的两个锁头为关闭未开启状态，挂车后端锁头为开启状态，待吊箱高度达到将近2米时，两个锁头的锁芯同时抽出，集卡车头和挂车从2米高落地，箱体悬离车板面1.98米高，外集卡司机被震晕在方向盘上，集卡车头和挂车受损，司机送往医院救治。

## Slide 25: （一）严格执行设备安全操作规程
2、流动机械。出入库门、货垛、过铁路公路平交道、公路交叉路口时,要严格遵守“一慢、二看、三通过”的规定, 必要时下车燎望 , 确保安全通行。
案例8：
2011年9月23日8: 20许，xx流动机械司机XXX驾驶V512堆高机在E1区作业完毕后，准备转场到F3区作业，从支六路右转干三道转弯处时，在行驶中没有留心观察，将在该处窨井旁进行维修消防阀门拍照作资料的港外三个工人撞倒，其中一人当场死亡，两人撞伤。

## Slide 26: （一）严格执行设备安全操作规程
3、起重设备动车时，严格遵守“听从指挥、认真观察、鸣笛示警、低速起动”的规定。
4、在作业过程中，发现异常情况（温度异常、怪味、异声、抖动异常等），或者发生故障，必须停车检查，查明原因，排除异常情况或故障，消除事故隐患。如司机不能排除，应立即通知设备管理人员和检修工，进行检查修理。在原因没有查清楚，异常情况、故障、事故隐患没有排除的情况下严禁作业。

## Slide 27: （二）严格执行装卸作业安全管理规定
1、严格执行装卸作业“十不吊”规定
1.1 超负荷作业不准吊；
1.2 货物重量不明、索具不符合规定不准吊；
1.3 吊物下或关路上有人不准吊；
1.4 吊物上站人不准吊；
1.5 人员未避让到安全位置不准吊；
1.6 被压住、埋在地里、凝固在其他物体上的货物不准吊；
1.7 利用吊钩进行斜拉、斜吊、抽拔不准吊；
1.8 无指挥手指挥，或信号不清不准吊；
1.9 散货捆扎不牢、不平衡不准吊；
1.10 遇有大雨、大雪、大雾和六级以上暴风不准吊。

## Slide 28: （二）严格执行装卸作业安全管理规定
2、与生产无关人员禁止进入现场。
3、起重机械吊货时，关路上严禁站人。
4、起重呼唤应答制度。装卸作业时，在摘钩或挂钩完毕后，指挥手和本工序装卸工要严格执呼唤应答制度
5、安全站位。装卸作业时，在摘钩或挂钩完毕后，装卸工应迅速地避开关路，离开货物至少1.5m，作业长大件，应特别小心，远离货物。

## Slide 29: （二）严格执行装卸作业安全管理规定
6、指挥手站位应该做到
6.1 与起重机司机之间视线清楚；
6.2 能清楚地看到货物拴套情况；
6.3 与被吊运物体保持安全距离；
6.4 当不能同时看见起重司机和负载时,应站到能看见起重机司机的一测,并增设中间指挥人员传递信号。

## Slide 30: （二）严格执行装卸作业安全管理规定
7、现场装卸指挥原则
7.1 持证指挥
7.2 每道装卸工序，只能一个指挥手指挥，严禁多人指挥
7.3 指挥手在指挥时要精力集中，所发出的信号应规范、清楚、及时、准确。
7.4 司机对指挥信号不明确时，应要求指挥手重新给信号，严禁臆测动车。
7.5 现场任何人发出紧急停车信号，司机、指挥手必须服从。

## Slide 31: （二）严格执行装卸作业安全管理规定
8、正确选择和使用索具，严禁超负荷作业。
8.1 钢丝绳检查。认真检查钢丝绳断丝、锈蚀、磨损、变形、润滑等情况，确保钢丝绳符合安全技术规范。
8.2 正确选择钢丝绳。钢丝绳吊货物时应考虑其直径、绳数、夹角等。在任何情况下都不准超过钢丝绳容许的最大安全负荷。
经验公式。单支钢丝绳最大安全负荷=d×d×50/1000/6（t）
吊货钢丝绳最大安全负荷（t）=单支钢绳最大安全负荷×绳数×角度系数C

## Slide 32: （二）严格执行装卸作业安全管理规定
8、正确选择和使用索具，严禁超负荷作业。
8.3 正确使用钢丝绳。钢丝绳与垂直方向夹角不能太大，一般情况下夹角应小于45度，严禁超过60度。禁止超负荷使用钢丝绳。禁止使用报废钢丝绳，严禁马虎凑合。不能使钢丝绳和物件的尖锐角接触，在他们接触处要垫木版、麻袋、或其他软性的忖垫。4.5、钢丝绳必须保持良好的润滑状态。
8.4 正确使用吊链。不准超负荷使用吊链。吊链与铅垂方向的夹角不能大于30°，严禁超过45°。吊链使用前应进行全面检查，在准备提升时，链条应伸直，不准扭曲、打结。吊链端部配件，如吊环、吊耳、环眼吊钩等应符合安全要求。

## Slide 33: （三）现场作业“十不准”
1、没有安全技术措施、安全设施不齐备，不准开工。
2、不戴安全帽、不按规定穿戴防护用品，不准上岗。
3、穿高跟鞋、拖鞋，不准上班。
4、作业现场不准吸烟。
5、上班前4小时，不准饮酒。
6、现场不准猜拳、玩牌、吵架、斗殴、嬉戏。
7、不准带家属、小孩到现场。
8、不准偷、拿、吃运输货物。
9、不准无证操车，学徒工无师傅指导不准操车。
10、不准弄虚作假、谎报情况，隐瞒事故。

## Slide 34: （三）现场作业“十不准”
案例9
事故经过：2003年3月21日，xx公司机电管理部副经理胡xx中午喝酒后上班，坠入14码头堤防回填的坑内（5.2米），现场堤防施工民工发现报警，送医院抢救无效死亡。
事故原因：严重违反劳动纪律，当班喝酒。

## Slide 35: （四）装卸作业安全操作规程
1、轻钩进舱(车)时要防止钢丝绳掺人，防止钩头撞人；
重钩进舱时人要及时避让，重钩进车，人要站在车厢外。
2、在用提头钢丝绳确定吊点时，严禁用手伸在吊物下方去拉钢丝绳，或者用脚去勾钢丝绳。
3、货物拴套牢固，捆绑后留出的绳头必须紧绕在吊钩或吊货物上，防止挂住沿途人和物。
4、尖锐边角处要用木方等软物垫好。特别防止钢板边角勒钢丝绳。

## Slide 36: （四）装卸作业安全操作规程
5、挂钩时，手不得捏在钩头上，不得放进钢丝绳“鼻环”内，也不得放在钢丝绳与货物贴近处的空档，防止货物受力后钢丝绳夹手。
6、挂好钩后，指挥手和和本工序装卸工要严格执呼唤应答制度。挂钩完毕后，操作人员必须尽快避让到安全位置。严禁操作人员站在死角。
7、起吊时，吊钩垂线对准货关中心，起升到0.3m高度时应暂停，检查无异常情况后再继续起吊。不准歪拉斜吊。

## Slide 37: （四）装卸作业安全操作规程
8、起吊的货物应高于现场最高障碍物0.5米既可。
9、重钩进舱时人要及时避让，重钩进车，人要站在车厢外。
10、稳关。货物下降时，要等货物齐胸，1.3m左右，并且晃动势子不大时，才能上前用手稳关，人要站稳。
11、落关。货物对正位置后慢慢落关。落关时严禁手脚放在货物、货架下面。
12、摘钩后，指挥手和和本工序装卸工要严格执呼唤应答制度。摘钩后，待空钩头超过人头高时，方可松手，不得随手乱扔。防止伤人。

## Slide 38: （四）装卸作业安全操作规程
13、抽钢丝绳要慢，防止把货物挂倒和钢丝绳弹击伤人。
14、对易滑、易滚、稳定性不好的货物，必须塞垫衬牢、拴套加固，不规则的要加支撑，保持平衡。
15、操作人员在船上作业，无论是做关、拴套、指挥时严禁背朝河心。要跨越船舶空挡时，必须从通道跨越。
16、驳船移船时，严禁装卸作业。
17、装卸作业，要轻拿轻放，稳起稳落、旋转平稳、不碰不撞。严禁冒险作业、野蛮装卸。

## Slide 39: （四）装卸作业安全操作规程
18、吊水中货物时，货物重量不能超过起重设备最大负荷的60%。水中货物重量不明，严禁起吊。
19、吊装卷钢、钢板、H型钢等应使用专用吊具。
20、吊货时关下严禁有人停留或行走。
21、装卸桥作业时，大车轨道黄线内严禁站人。
22、卸货不得挖井、留山、抽心。货物断面应呈阶梯形，以防止货物倒塌，必要时应对货物断面采取有效的稳固措施。
23、装卸船作业时做到均衡装卸，保持船舶平衡。船舶横斜度不超过3º。

## Slide 40: （五）电气设备维修作业
电气设备维修作业时，必须严格执行“停电、验电、接地、挂牌、监护”的安全操作规程。
案例10
事故经过：2006年8月15日上午8:00分，xx公司xx作业部分队长王xx、员工苏xx会同电工陈xx、李xx在xx港区x码头堤防内进行电缆检修，由苏xx负责合闸，其他三人查线，10：00时许，经查确定为电缆短路，决定更换新线，10:30分，停止检修，三人离开现场，苏xx见三人离开合上了闸刀，这时分队长王xx走出20米后又返回检修现场，包扎裸露的电线，被电流击倒，送医院抢救无效死亡。
事故原因：违反电气设备维修作业操作规程，分队长王xx无电工操作证上岗。

## Slide 41: （六）水上作业“二要八不准”
二要：1、要在现场交接班； 2、当班水手作业要穿救生衣；
八不准： 1、不准在船上喝酒； 2、当班不准穿拖鞋； 3、不准因看电视影响船舶航行作业； 4、不准带家属亲友上船参观游玩； 5、不准留家属亲友在船上夜宿； 6、当班人员不准做与本职工作无关的事； 7、不准扫拿运输物资； 8、不准以物易物，拿原材料、燃润料等换取生活物资。

## Slide 42: （六）水上作业“二要八不准”
案例11：
事故经过：2010年7月6日15:30分，xx停靠在港x码头趸船外档计划装盐的受灾载船甲101249驳借水龙头冲洗船上杂物，值班水手陈xx送水龙带到驳船时，不慎落入江中，xx公司立即组织打捞，于7月10日中午在x码头江边找到死者。
事故原因：临水作业穿拖鞋、没穿救生衣。

## Slide 43: 第三节 现场作业安全风险及事故预防
一、流动机械作业安全风险及预防
二、集装箱作业安全风险及预防
三、装卸作业安全风险及事故预防

## Slide 44: 一、流动机械作业安全风险及预防
（一）流动机械作业安全风险
1、违反港区交通规则，造成交通事故。
2、违反安全操作规程，造成人员伤亡事故、设备损坏、货物损坏事故。
案例12：
事故经过：2011年6月24日10:30分左右，流动司机XXX驾驶V501在查验区准备将一40英尺重柜转到固定平板上转弯对位时，正面吊发生横向漂移19米，致使左边前后轮胎陷入旁边花坛，导致正面吊前驱轮胎磨损。
原因分析：违反安全操作规程，驾驶车速过快、转弯过急，滑移后制动过猛造成该起事故。

## Slide 45: 一、流动机械作业安全风险及预防
（二） 流动机械事故预防
1、加强安全意识教育，克服侥幸心理、麻痹大意、冒险蛮干等忽视安全行为。
2、在港区道路上行驶，要严格遵守《港区道路交通安全管理规定》，严禁超速、超载、超线、逆行。
3、严格遵守设备安全操作规程。
4、作业时，设备发生故障或者出现异常情况（如抖动异常、声音异常、温度异常、气味异常等），必须停车检查，查明原因，排除异常情况或故障后方能够继续作业。

## Slide 46: 二、集装箱作业安全风险及预防
（一） 集装箱作业安全风险
1、集装箱高空坠落。
2、集装箱作业时，吊架旋锁出现假锁现象。
3、集装箱作业时，断裂钢丝绳。
4、集卡车卸箱时，没有将拖车平板上锁头解脱。

## Slide 47: 二、集装箱作业安全风险及预防
（二） 防止集装箱高空坠落措施
1、司机作业必须严格执行设备安全技术操作规程，小车起升到达安全高度后，小车才能水平移动。严禁高度不够就水平移动，严禁边移动边起升。
2、在场桥加装高度显示屏，实时显示起升高度。
3、堆场有超高箱时，作业前应该重点交代和布置，作业时特别小心、谨慎。
4、暴风来前，采取防风网或防风钢缆对集装箱进行稳固。

## Slide 48: 二、集装箱作业安全风险及预防
（三）防止吊架旋锁出现假锁措施
1、司机接班后认真检查吊架旋锁机构的是否正常，开闭状况与信号指示是否一致。
2、司机在起箱时，等红灯亮后2-3秒，等待锁头完全锁好后，再一档起升，然后逐步加速。
3、司机在脱箱时，等绿灯亮后2-3秒，等待锁头完全打开后，再一档起升，然后逐步加速。

## Slide 49: 三、装卸作业安全风险及事故预防
（一）装卸作业安全风险
1、使用报废吊、索具，可能造成人员伤亡或其他事故。
2、超负荷使用吊、索具，可能造成人员伤亡或其他事故。
3、超负荷使用设备，可能造成人员伤亡或其他事故。
4、使用“带病”设备，可能造成人员伤亡或其他事故。
5、控制器失灵，可能造成人员伤亡或其他事故。
6、设备失控，可能造成人员伤亡或其他事故。
7、进行“抽心”、“挖井”等违章作业，可能造成人员伤亡或其他事故。

## Slide 50: 三、装卸作业安全风险及事故预防
（一）装卸作业安全风险
8、进行“高抛高掷”等野蛮装卸，可能造成人员伤亡或其他事故。
9、进行歪拉斜吊、抽拉作业，可能造成人员伤亡或其他事故。
10、吊物堆码不规范，可能导致人员伤亡或其他事故。
11、吊物捆扎不牢，可能导致人员伤亡或其他事故。
13、栓套方法选择错误，可能导致人员伤亡或其他事故。
14、吊点选择错误，可能导致人员伤亡或其他事故。

## Slide 51: 三、装卸作业安全风险及事故预防
（一）装卸作业安全风险
15、吊物放置不平衡，可能导致人员伤亡或其他事故。
16、吊物撞击其他作业，可能导致人员伤亡或其他事故。
17、吊物摆动过大，可能导致人员伤亡或其他事故。
18、装卸技术知识欠缺，可能导致人员伤亡或其他事故。
19、由于司索工、司机相互配合不当，可能导致人员伤亡或其他事故。
20、吊物坠落，可能导致人员伤亡或其他事故。
21、人员站位置不当，可能导致人员伤亡。

## Slide 52: 三、装卸作业安全风险及事故预防
（二）装卸作业事故预防
1、起重机械司机、装卸指挥人员上岗前要经过专门安全培训、考试合格后，取得国家认可的操作证，持证上岗。
2、单位应对作业人员进行经常性的安全教育和技能培训，以提高其安全意识和操作技能。
3、参加作业的设备设施、吊具、索具等都必须符合安全规范，严禁“带病”作业。
4、正确使用设备设施、吊具、索具，严禁超负荷作业。

## Slide 53: 三、装卸作业安全风险及事故预防
（二）装卸作业事故预防
5、作业人员须处于适岗状态。严禁醉酒、生病、过度疲劳等人员上岗作业。
6、作业人员应严格遵守岗位职责、严格执行本工种安全操作规程。
7、现场进行起重作业时，要严格执行起重“十不吊”的规定。
8、装卸人员在起重作业过程中应尽量远离吊物，扒杆下、关路上严禁站人，无关人员不得靠近作业区域。这是预防典型起重伤害事故最直接的、最有效的途径。

## Slide 54: 三、装卸作业安全风险及事故预防
（二）装卸作业事故预防
9、正确选择栓套方法，吊物应捆扎牢固，防止散捆、坠落
10、起吊要平稳垂直，货物尽量保持水平，防止吊物摆动过大。当倾斜角度过大时，需落关查明原因。
11、吊货时，起升高度要够，运转要平稳、轻拿轻放、防止吊物撞击现场的货物、设备。
12、严禁 “抽心”、“挖井”、“高抛高掷”、歪拉斜吊、抽拉作业等野蛮装卸。

## Slide 55
各位员工:
今天主要讲了三个方面的内容：现场人员的安全、现场作业的安全、现场作业的风险及预防。由于时间的关系，课件中只讲到现场的一些基本安全常识，安全生产制度、现场作业风险及预防也只讲到了集团主营产业及相关工种作业安全，因此，今天的安全课内容还不够全面，希望在坐各位新进港的员工一定要加强安全知识的学习，熟悉并掌握本岗位的操作规程，安全注意事项，事故风险及预防，在工作中养成良好的安全行为习惯。课件中的12个事故案例全部是发生在xx内部的活生生的例子，目的是希望通过身边的事故教育身边的人，让悲剧不再重演，让生命不再凋零，祝愿我们在座的每位员工在轻松、愉快、和谐、安全的工作氛围中挥洒青春、放飞梦想、成就未来！

## Slide 56: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音