## Slide 1: 预防性维修
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3: 扁鹊的医术
魏文王问名医扁鹊说︰“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢？” 扁鹊答︰“长兄最好，中兄次之，我最差。” 文王再问︰“那么为什么你最出名呢？” 扁鹊答︰“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能去除病因，所以他的名气无法传出去；中兄治病，是治病于病情初起時。一般人以为他只能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情最重之时。一般人都看到我在静脉上穿针管放血、在皮夫上敷药等大手术，所以以为我的医术高明，名气因此传遍全国。”

## Slide 4
维修=预防性维修+事故性维修
预防性维修=预防性保养+预防性修理

## Slide 5
设备档案
加油、润滑计划
预防性保养
记 录
实 施
预防性修理
点 检
问题分类
日计划
维修计划
年计划
月计划
周计划
实 施
记 录

## Slide 6: 预防性维修的目的
零故障、零不良
提高生产效率、降低生产成本

## Slide 7: 预防性维修的意义
通过预防性维修可以准确撑握设备技术状
况，维持和改善设备工作性能，预防事故的发
生，减少停机时间，延长设备的使用寿命，保
证正常生产，提高生产效率降低生产成本，减
轻维修人员的劳动强度。

## Slide 8: 设备润滑
润滑的目的
润滑的意义
如何润滑

## Slide 9: 设备润滑管理的意义
机械设备是主要生产工具，也是企业固定资产的重要组成部分。机械设备在使用过程中，既是其生产产品，创造利润的过程，也是其自身磨损消耗的过程，而磨损又是机械设备失效最主要的原因之一。设备润滑是防止和延缓零件磨损及其它形式失效的重要手段，润滑管理是设备管理中最基础和最关键的工作之一，是设备“管、用、养、修”中至关重要的环节。加强设备的润滑管理，对保证企业生产的正常进行，减少设备的有形磨损，延长设备使用寿命和零部件的更换周期，减少设备事故和故障，提高企业经济效益有着重要意义。

## Slide 10: 设备润滑管理的目的：
① 给设备以正确润滑，减少和消除设备磨损，延长设备使
用寿命。
② 保证设备正常运转，防止发生设备事故和降低设备产能。 ③ 减少摩擦阻力，降低动能消耗。 ④ 提高设备的生产效率和产品加工精度，保证企业获得良好
的经济效益。 ⑤ 合理润滑，节约用油，避免浪费。

## Slide 11: 如何润滑
设备润滑管理五定：
五定 | 内容
定点 | 确定每台设备的润滑部位和润滑点，实施定点给油。
定质 | 按照润滑规定的油脂用油，润滑材料。
定量 | 在保证良好润滑的基础上，实行日常耗油和定量换油。
定期 | 按照润滑规定的周期加油、添油和清油。
定人 | 确定润滑责任人。

## Slide 12: 点检
什么是点检
如何点检
点检的重要
Notes: 巡检就是：对设备一个巡视检查；如何巡检，传统的中医理论。

## Slide 13: 什么是点检？如何点检？
点检：
就是定期定位对设备的检查，从而发现问题。
点检制度：
每班必须按照点检项检查一次，并做好巡检记录。
点检的要点：看、闻、听、摸、查

## Slide 14: 巡检的要（看）：
看设备有无物料或润滑
油泄漏点：
看各种仪表指示是否正
常；
看操作员有无违规操作
行为；
看跑、冒、滴、漏点；
看配电接点有无变色。

## Slide 15: 巡检的要点（闻）：
闻有无电控元器件
异味；
闻有皮带传动处有
无磨擦皮带异味；

## Slide 16: 巡检的要点（听）：
听运行设备有无异
响；
听有无漏气现象；

## Slide 17: 巡检的要点（摸）：
摸设备表面有无温升异常现象；
摸运行设备震动是否异常；

## Slide 18: 巡检的要点（查）：
查：检查异常设备异常原因及故障排除；

## Slide 19
事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制，可惜大多数的企业经营者均未能体会到这一点，等到错误的决策造成了重大的損失才寻求弥补。而往往是即使请来了名气很大的“空降兵”，结果于事无补。
点检的重要

## Slide 20: 计划
计划是怎么来的
计划的种类
计划的重要
如何作计划

## Slide 21: 计划是怎么来的
1、通过巡检发现问题；
2、设备运转率的分析；
3、将问题按轻重缓急分类：AA、A、B、C
4、依据问题类别得出检修计划和采购计划。
AA类--即重要又急的--日计划；如灌装机私服不归零
A 类--急而不重要的--周计划；如蒸汽阀门泄露
B 类--重要而不急的--月计划；如冻干机门把手
C 类--不急且不重要的—年计划。如换油

## Slide 22: 如：月检修计划：计划
月份检修计划 |  |  |  | 
问题 | 时间 | 责任人 | 解决方法 | 完成情况
高温期前大电机轴润 滑保养 | 30号以前 | 周振华 | 轴承保养润滑（使用高温黄油） | 
所有热保护维护 | 4号以前 | 李厚云 黄叶平 | 检查、试验、调整、更换 | 
衡量器的检查维护 | 20号以前 | 周振华 | 限位的调整、接线盒干燥剂的更换、 连接处的检查润滑 | 
膨化机大修 | 30号以前 | 周振华 | 更换油封以及29332的轴承 | 
金粉碎机、膨化老粉 碎机保养 | 31号以前 | 汪宜敏 | 检查连轴器、更换轴承黄油 | 
金制粒机体检保养 | 30号以前 | 汪宜敏 | 检查传动键、耐磨衫圈、连轴器、更 换齿轮箱油 | 
2#制粒机体检保养 | 30号以前 | 周振华 | 检查传动键、耐磨衫圈、连轴器、更 换齿轮箱油 | 

## Slide 23: 月采购计划
第一月采购计划 |  |  |  | 
序号 | 配件名称 | 规格型号 | 采购数量 | 库存量
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
6 |  |  |  | 
7 |  |  |  | 
8 |  |  |  | 
9 |  |  |  | 

## Slide 24: 计划的重要
月采购计划的目的是：零库存、减少临时采购。
如果你不按排时间对设备做计划性的维护，你的设备将会替你按排时间。
对设备出现的故障，防范于未燃。
Notes: 计划性维修与非计划性维修的区别：非计划性维修多时，计划性维修就会少，当计划性维修多起来时，非计划 性维修就会 变少。

## Slide 25: 如何做好预防性维修
现在我们理念还停留在故障后维护，我们必须改变这种现状，由故障后维护转变到预防性维护。
在进入预防性维护稳定后，我们还有更高要求，更高境界－－预测性维护。
这就是我们最终的目的。。。。。。

## Slide 26: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音