## Slide 1: 叉车安全驾驶及操作（卡通版）
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3
■综合仓库叉车安全操作常见违规现象
◆日常违规现象
- 超速、超高
- 倒车不观察转弯过急
- 注意力分散、打瞌睡、载重下坡应倒车
◆日常操作注意事项
- 检查燃油或加注以及电瓶检查时不可吸烟或近明火
- 叉车司机下车后必须将钥匙随声携带
- 门架前倾时严禁提升
- 严禁载人行车，驾驶室内不得乘坐他人，严禁货叉升起时下面站人
- 严禁超载或偏裁；严禁行驶中升降货叉
- 严禁急刹车或急转弯，转弯或超车时需打转向灯，鸣喇叭
- 严禁故障车辆作业
- 按要求穿戴防护用品，安全帽要系上帽带，上车季安全带
◆日常保养
- 检查发动机机油位
- 按时清洁空气滤芯
- 发动机散热器应保持清洁
- 按时加注润滑脂（各油嘴）
- 应保持各液压杆的清洁，防止生锈
- 注意齿轮油油位
- 每班次对应叉车司机自行点检电瓶及叉车

## Slide 4: 假如你的视线被笨重的荷载挡住

## Slide 5: 叉车掉头后退行驶

## Slide 6: 下坡时避免……

## Slide 7: 无论向前或向后倾斜，叉刀应始终指向上端

## Slide 8: 叉车缺少横向稳定性，不要横向穿越斜坡

## Slide 9: 当车辆装有多个物品必须非常小心，很有可能发生物品滑落，如果可能，获取别人的帮助

## Slide 10: 叉车载人

## Slide 11: 到急救室的捷径

## Slide 12: 停下叉车时，叉刀不要远离地面

## Slide 13: 为安全起见叉刀落地

## Slide 14: 不要用作临时工作平台，因为……

## Slide 15: 当它停下时，你可能……

## Slide 16: 堆叠货物过高...

## Slide 17: 可能会倒塌

## Slide 18: 花时间把托盘上的货物放好

## Slide 19: ……能预防事故的发生

## Slide 20: 接近堆垛并停止

## Slide 21: 负载提高到所需的高度

## Slide 22: 缓慢向前移动

## Slide 23: 向前倾斜货架并垂直放下货物

## Slide 24: 慢慢退出叉刀

## Slide 25: 降低叉刀并回收货架

## Slide 26: 缓慢靠近并向前倾斜货架直至垂直

## Slide 27: 提高到所需的高度

## Slide 28: 慢慢向前移动

## Slide 29: 停止，提高货物并回收货架

## Slide 30: 慢慢地退回

## Slide 31: 驶离前降低货物高度

## Slide 32: 记住：使用吊臂延伸起吊重心

## Slide 33: 会降低你的起重能力

## Slide 35: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音