## Slide 1
工作前安全分析培训
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3
安全经验分享

## Slide 5: 主要内容
工作安全分析定义、作用
工作安全分析范围、任务初步审查
工作安全分析实施流程
  任务分解
  危害识别
  制定控制措施
工作安全分析练习
工作安全分析管理流程回顾

## Slide 6: 什么是工作安全分析（JSA）
是一个事先或定期对某项工作任务进行风险评估的工具；
是有组织对存在的危害进行识别、评估和制定实施控制措施的过程；
是将风险最大限度的消除或控制的一种方法。

## Slide 7
工作安全分析的好处
将工作场所危害降到最低
让员工参与安全工作
执行安全观察和工艺度量的基础
员工培训的有效工具
确定执行工作最安全的方法
创造一个安全的工作环境
工作安全分析优点

## Slide 8
JSA的管理流程
无程序管理、控制的工作；
新的工作
环境变化或可能存在程序未明确的危害，
非常规作业；
现场作业特别要求
工作分解成具体步骤
识别每一步危害
评估风险
确定控制措施
工作的选择 ：
编写JSA：
回顾JSA：
维护 JSA
按需要办理作业许可证
作业许可的级别与原始风险等级高低相当，
对参与工作的每个人沟通。
需许可证作业，指定监护人，负责整个作业过程的监护，
无作业许可作业，应由JSA小组组长或其指定人员对作业过程进行巡查。
作业过程中出现新的危害或发生事故，应停止作业任务，重新进行JSA。
工作任务审查
JSA程序实施
风险沟通
现场监控
总结反馈

## Slide 9
JSA工作任务审查-成立JSA小组
JSA小组组长：基层单位负责人指定，通常是由完成工作任务的班组长担任，必要时由技术或设备负责人担任；应该具备做JSA分析的能力;
JSA小组成员：
  应由管理、技术、安全、操作等3-5 名人员组成；
  根据工作任务确定小组成员
JSA小组要具备的能力：
  应熟悉JSA方法;
  了解工作任务、区域环境和设备;
  熟悉相关的操作规程。

## Slide 10
JSA工作任务审查
符合下列情况之一, 应进行JSA：
  无程序管理、控制的工作；
  新的工作(首次由操作人员或承包商人员实施的工作；长期未做的“老”工作；做工作的是新个人)；
  有程序控制, 但工作环境变化或工作过程中可能存在程序未明确的危害， 如：可能造成人员伤害、发生井喷、有毒气体泄漏、火灾、爆炸等；
  非常规作业；
  改变现有的作业（偏离管理）；
  现场作业人员提出需要进行JSA的工作任务。

## Slide 11
JSA工作任务的审查
什么情况下使用JSA？举例:
  临时用电的工作？
  高压清洗 ？
  受限空间进入 ？
  管线打开？
  高空作业？
  吊装作业？
  动火工作 ？
  开挖作业？
  偏离HSE 的程序和标准程序？
  其他 。。。

## Slide 12
JSA小组与任务审查
谁提出
  现场作业人员均可提出需要进行JSA的工作任务
谁审核
  基层单位负责人（队长）
要做哪些工作
  基层单位负责人判断是否需要做JSA
  明确执行JSA的人员
  明确工作计划

## Slide 13: 讨论
请列举我们工作中哪些具体工作是需要工作安全分析？
如：气密试压、热紧工作、吊装、动土、脚手架施工、受限空间作业、装置拆除、动火、受送电、交叉作业、管线打开

## Slide 14
工作安全分析实施流程
工作分解
危害识别
评估风险
控制风险
不可过于笼统；
不可过于细节化；
可参照原来的标准 操作程序进行；
步骤确认
物理
化学
生物
心理
生理
行为
其他危害（如环境）
风险：危害发生的可能性
暴露频率：每单位时间某事件发生的(或估计发生）次数
严重性：可能引起的后果的严重程度
可能性：后果事件发生的几率
消除
减少 /代替
工程控制（隔离、上锁、连锁等）
管理控制（程序、工作许可、减少暴露时间）
PPE

## Slide 15
检查工作现场状况
设想可能最坏情况
预想每个工作步骤
找出危害
找出危害控制方法
将风险分析的结果与参与工作的人员沟通
    工作时,你是否感觉安全?
    你周围的其他人有无安全工作?
    当你遇到意外情况时,重复上面的步骤
观察工作区采取措施,控制工作后可能产生的危害
回想完成的工作有无可以提高之处
工作前
工作中
工作后
JSA实施

## Slide 16
JSA程序的实施
第一步: 把工作分解成具体工作任务或步骤
第二步: 观察工作的流程, 识别每一步骤相关的危害
第三步: 确定预防风险的控制措施
不可过于笼统；
不可过于细节化；
无风险的步骤可以删除；
风险控制措施一致的步骤可合并；
可参照原来的标准操作作程序进行步骤确认

## Slide 17
案例练习-管线打开
步骤：
放空
置换
能源隔离
测试
打开
吊运

## Slide 18
工作前安全分析表
工作前安全分析表 |  |  |  |  |  | 
记录编号： 日期： |  |  |  |  |  | 
单位 |  |  | JSA组长 |  | 分析人员 | 
工作任务简述： |  |  |  |  |  | 
□新工作任务 □已作过工作任务 □交叉作业 □承包商作业 □相关操作规程 □许可证 □特种作业人员资质证明 |  |  |  |  |  | 
工作步骤 |  | 危害因素描述 |  |  |  | 控制措施
管沟准备 |  |  |  |  |  | 
布管 |  |  |  |  |  | 
连头处防护措施 |  |  |  |  |  | 
对口 |  |  |  |  |  | 
焊接 |  |  |  |  |  | 
审核： 签字： 日期： |  |  |  |  |  | 

## Slide 19: 如何识别工作中的危害
危害清单
头脑风暴
工作前安全分析、
工艺危害分析
。。。
危害因素要有：
层次性、逻辑性

## Slide 20
控制危害
控制措施的防护层次
消除: 消除风险
取代: 减少源头的风险或移除源头
工程控制: 采取公共的防护措施
管理控制: 培训 + 程序 + 指导
PPE: 使人们配备PPE
措施要有：针对性、可操作性

## Slide 21: 检修作业常见风险控制措施举例
高空作业：
配备所需的人体安全带并正确穿戴
作业时安全带系挂牢靠并有符合要求的系挂点
工作平台防坠护栏完整
安装的防坠绳索可以承受2450公斤的冲击力
保存防坠装置记录和当前检查文件
地面孔洞,护栏扶手至少可以承受100公斤的力.
吊装作业：
链条、索具、卸扣等处于良好状态并于使用前检查
完成起吊检查和记录，JSA在适当之处使用
设备和起重机合格证是否正确和注册
起吊设备和索具登记簿放于适当位置并保存好
所有的起重设备加上标签
起重设备的技术和方法是否正确（测位仪和束带滑车等，通讯设备等）

## Slide 22
作业许可和风险沟通
做完工作安全分析，需要办理作业许可证的作业活动，作业前应获得相应的作业许可，才可开展工作。
作业许可的级别应同原始风险等级高低相当，原始风险较高时，应获得较高管理层的许可。
具体执行《作业许可管理规范》。
作业前应对参与此项工作的每个人，进行有效的沟通。

## Slide 23
作业过程中的现场监控
办理许可证的作业：应指定相应的监护人，负责整个作业过程的监护，监护内容：
    要注意作业人员的变化
    作业场所出现的新情况
    未识别出的危害因素
无作业许可要求的作业，应由JSA小组组长或其指定人员对作业过程进行巡查。
如果作业过程中出现新的危害或发生未遂事件、事故，应首先停止作业任务，JSA小组应立即审查先前JSA，重新进行JSA。

## Slide 24
JSA 回顾—责任
工作的选择
  员工，主管，安全部门
编写JSA
  员工，技术专家，安全部门
回顾JSA
  员工， 从事相似工作的人员，主管，安全部门
维护 JSA
  主管，安全部门，员工

## Slide 25: 工作安全分析注意事项
1、谁来做工作安全分析？
  此项工作的负责人、技术人员、安全人员、施工人员
2、谁来签发工作安全分析？
  作业负责人
3、工作危险性分析发放和信息传递
  此项工作工头和所有作业人员（签字）
  放在作业现场显著位置
  公告栏、工具箱会议组织学习

## Slide 26
工作前安全分析与每日风险识别
工作前安全分析
对新工作、 非常规性(临时)的作业，改变现有的作业，评估现有的作业的正式书面的风险分析；
一种工具方法
对变化的部分进行详细的分析
每日风险识别
每日对所干工作进行风险识别，可以用ＪＳＡ的方法进行分析；
可以参考书面的ＪＳＡ；

## Slide 27
工作任务初步审查
成立JSA小组
是否需要JSA
是
工作任务分解
危害识别
制定措施
沟通
落实措施
作业许可
施工交底
否
施工作业
总结
JSA实施流程
JSA管理流程
JSA管理、实施流程
新的作业，
非常规性(临时)的作业，
改变现有的作业，
评估现有的作业；
具体包括
脚手架搭拆
关键吊装、
动土作业
高处作业
试压作业
管线打开
夜间作业等
JSA范围

## Slide 28: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音