## Slide 1
JSA岗位工作安全分析培训
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3: JSA is basically a SAFETY check List JSA是一个基本的安全核对表
A process by which we identify personal accident and hazardous condition for each Job Step and Devise Safe procedure and controls to eliminate or reduce the likelihood of occurrence
JSA是用于定义工作岗位每个关键步骤的个人意外事故和风险状况，并制定安全操作规程和控制手段，以消除和降低事故的可能。
JSA是什么

## Slide 4: Why company use JSA 为什么要使用JSA
1. To gain commitment of personnel to safe procedures
为了得到员工遵守安全操作规程的承诺
2. To identify hazards and means of their control
为了定义岗位工作存在风险和控制方法
3. To identify more efficient and safer methods of working
为了定义更为有效的和安全的工作方式
JSA的好处

## Slide 5
Job Safety Analysis is a system to prevent an accident during activity in the workplace
岗位工作安全分析能够预防工作岗位上的安全事故
With implemented JSA we can anticipate hazards from activity
岗位工作安全分析能够预见工作活动中的风险
Provide JSA where the sequence of steps is critical
在工作步骤需要鉴定的地方使用JSA
Provide JSA before starting a job
在开始一项新工作或新岗位之前，实施JSA
JSA能做什么
Job Safety Analysis 岗位安全分析

## Slide 6
开始一项新工作之前，必须J S A
JSA什么时候做

## Slide 7: Consider the Following When Producing a JSA 实施JSA之前，考虑以下内容：
What Exactly Am I Going To Do?
确切的知道要做什么
Identify & Briefly Describe The Job
定义和简要描述此项工作
What Materials Will I Be Dealing With?
处理什么物料
What Tools & Equipment Will I Be Using?
什么工具和设备将被使用
When Will The Job Be Done? Day time, night time, etc.
什么时候做 白天、夜间。。。
Where Will The Job Be Done? At height, confined space, etc
在哪做 高处、受限空间。。。
How Might The Job Affect Other People / Activities / Equipment? 此项工作如何影响其他人的工作或设备
How Might The Job Be Affected By Other People /Activities/Equipment? 此项工作如何被他人的行为或其他设备影响
JSA考虑的重点

## Slide 8
JSA Form must have three basic :
JSA表格必须包括以下三个基本内容：
1 Job Steps
工作步骤
2 Potential Accident or Hazardous Conditions
潜在事故和风险状况
3 Safe Work Procedures or Control
安全操作规程和控制手段
JSA的基本内容

## Slide 9: Production Of a JSA Involves 5 Basic Steps 实施JSA包括5个基本步骤：
1. Select A Job To Be Analyzed
选择合适的工作进行分析
2. Identify and List All Hazards
定义和列出所有的危险类别
3. Separate The Job Into Basic Steps
将工作内容分解到它的基本步骤
4. Identify The Potential Accident or Hazardous Conditions
识别潜在的事故和危险状态
5. Devise Safe Work Procedures or Controls
给出安全操作规程和控制方法
JSA的基本步骤

## Slide 10
Selecting A Job To Be Analyzed
What Type of Jobs Should Have a JSA ?
选择一项工作去做分析
什么类型的工作需要做JSA？
Job That have a History of, or Potential for Accidents or Incidents
这项工作有事故历史或存在潜在风险
2. Jobs That Should Always Be Done The Same Way
这项工作应该采用同样的方式
3. Jobs Where The Sequence of Steps is Critical
这项工作的工作步骤先后次序非常重要
4. New and Changed Jobs
新增或改变的工作
JSA的实施（步骤一）

## Slide 11
Identify and List All Hazards
识别和列出所有的危险
Definitions of hazard is something which by itself or by
interacting with other Variables can Result in:
危险识别包括从工作自身导致的或其他变量相互作用导致的两方面
Physical Injury or Death
身体伤害或死亡
2. Damage to Assets or The Environment
财产或环境损害
3. Production Loss or Increased Liability
生产损失或增加债务
JSA的实施（步骤二）

## Slide 12
Prior to Identifying Potential Accidents &
Hazardous Conditions, Identify The Hazards
Associated With The Work
在定义潜在事故和危险状况之前，识别工作相关的危险
Electricity 电
2. Chemical 化学品
3. Rotating Equipment 旋转设备
4. Vehicles 交通工具
5. Muscular Stress 肌肉受压
6. Mental Stress 神经性刺激
7. Heights 高处作业
8. Depths 深处作业
9. Confined Spaces 受限空间
10. Vibration 振动
11. Moving Objects 移动物体
12. Weather 天气
13. Hot/Cold Objects 高/低温
14. Noise 噪音
15. Radiation 辐射
16. Hydrocarbon/Gas Release
气体/毒气
17. Surface 工作面
18. Tools/Equipment 工具和设备
19. Human Factor 人的因素
20. Insect/Animals 动物因素
JSA的实施（步骤二）

## Slide 13
JSA的实施（步骤三）
Separate the Job Into Basic Steps
将工作分解成多个基本步骤
Step-3
Ensure Steps Describe What is Being Done:
确保清楚描述出每步工作做什么：
Identify and list each Job step in sequential Order ( Wording
should begin with an “Action Word ie: Remove, Open, Weld, Check etc).
根据工作的连续次序，定义和列出每一个工作步骤（措词必须以一个动词开头，
例如：移除、打开、焊接、检查等等）
2. Limit the number of Steps to Ten(10) Maximum.
限定工作步骤不超过10步
3. If Job has More Than Ten(10) Steps, Segment it and Produce a JSA for
Each Segment.
如果一个工作超过10步，对此项工作进行分割，并对每个分割进行JSA

## Slide 14
JSA的实施（步骤三）
Potential Problems:
潜在问题：
  Making the breakdown so detailed that an unnecessarily large
  number of steps results
  分解过于详细，将工作分解成太多的不必要的步骤
  Making the job breakdown so general that basic steps are
  not recorded
  分解过于简单，将工作分解为太少的几部，不能正确反映工作内容

## Slide 15
JSA的实施（步骤三）
开到路边路边
停好位置
拉下手刹
打开警告闪烁牌
打开车门
下车
走向后备箱
插入钥匙
打开后备箱
拿出千斤顶
拿出备胎
松螺丝
关键步骤太多 换轮胎
顶起车身
移除松开的螺丝
移开爆胎
放好新轮胎
放下车身
紧固螺丝
将千斤顶和爆胎放回后备箱
锁好后备箱
进入车内和启动车辆
给出信号、加速、上路

## Slide 16
关键步骤太少 换轮胎
JSA的实施（步骤三）
停车
取下轮胎
上备胎
开走

## Slide 17
JSA的实施（步骤三）
停好车、拉手刹、放警示牌
从后备箱拿出千斤顶和备胎
松螺丝
顶起车身
移除爆胎，上备胎
放下车身
拧紧螺丝
放好爆胎和千斤顶
正确和恰当的分解步骤 换轮胎

## Slide 18
Step-4
JSA的实施（步骤四）
Identify The Potential Accidents or
Hazardous Conditions for Each Job Steps
为每一个工作步骤定义潜在的事故或风险状态
In conjunction With The Identified Hazard List from Step 2,
Use the following Catch Phrases:
通过步骤2定义出的风险清单，使用如下：
被XXX打击、冲击
与XXX接触
被XXX接触
被夹（在…里，在…下，在…之间）
暴露于（温度、化学品、噪声等）
滑到、跌倒、跌落，从高处或同一平面
用力过度：抬举、推、拉等
Another Important Consideration is—Human Problems:
另一个重要的需要考虑的是——人的问题：
如果设备被错误的使用，将会有什么影响
工人能否采取捷径去避免繁琐的、长的或者不舒服的程序

## Slide 19
JSA的实施（步骤五）
Step-5
Devise Safe Work Procedures Or Control
设计安全操作规程或控制手段
When Determining Risk Reduction Measures Using the Following:
当决定降低风险的时候，使用如下：
“Hierarchy of Control”
风险消除/祛除
状态改变
工作程序改变
减少操作频次
个人防护用品的使用
警告标识
安全防护装置
消防设施

## Slide 20
JSA的实施
Final Check
完成检查清单
主管签字和批准
Team
H&S工程师
工艺工程师
生产主管
维修工程师
Reference
H&S手册
工艺手册
产品说明书
相关程序

## Slide 21
感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音