## Slide 1
风
险
评
价
D=L×E×C
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3
目
录
相关术语
01
04
02
03
风险管理
LEC评价法
相关举例

## Slide 4
相关术语
风 险
风险 是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性 是指事故（事件）发生的概率。
严重性 是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险 = 可能性 × 严重性

## Slide 5
相关术语
风险点
风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
注：排查风险点是风险管控的基础，对风险点内的不同危险源（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、风险评价以及根据评价结果采取不同控制措施是风险分级管控的核心。
如：燃油储罐、酸碱罐、行车、碎（磨）煤装置、变压器、配电室、泵类等；有限空间作业、动火作业、锅炉点火作业等

## Slide 6
相关术语
危险源
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
根 源
具有能量或产生、释放能量的物理实体。如：起重设备，压力容器。
状态
包括物的状态和作业环境的状态。如：转动轴安全护罩缺失。
行为
决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。如：高处作业未佩戴系挂安全带。
包括常规非常规的作业、巡视、巡检以及管理行为等诸多方面。

## Slide 7
相关术语
风险与危险源之间既有联系又有本质区别。
危险源是风险的载体，风险是危险源的属性。即：风险必然是涉及哪类或哪个危险源的风险，没有危险源，就没有风险。
其次，任何危险源都会伴随着风险。只是危险源不同，其伴随的风险大小往往不同。
风险与危险源的关系
风险点与危险源的关系
每个风险点中包含若干危险源，危险源是风险点的主要构成要素；
风险点的等级由危险源分级中的最高等级决定；

## Slide 8
目
录
相关术语
01
04
02
03
风险管理
LEC评价法
相关举例

## Slide 9
风险管理
划分风险点
辨识危险源
风险
分级
制定管控措施
管控
分级
汇编管控清单
公告
公示
持续
改进
风险管控体系建设路径
风险分级管控

## Slide 10
目
录
相关术语
01
04
02
03
风险管理
LEC评价法
相关举例

## Slide 11
作业条件危险性评价法（LEC）
也叫风险度评价法，是对人们在具有潜在危险性环境中作业时的危险性半定量评价方法。首先将作业条件的危险性作为因变量（D），将事故或危险事件发生的可能性（L）、人们暴露于危险环境的频率（E）、一旦发生事故会造成的损失后果（C）作为自变量，采取半定量计值法，给三个自变量分别确定分值，再以三个变量的乘积评价风险的大小：
D：风险度
L：事故或危险事件发生的可能性
E：人员暴露于危险环境的频率
C：发生事故可能产生的损失后果
D=L×E ×C

## Slide 12
作业条件危险性评价法（LEC）
隐患排查治理体系
事故发生的可能性（L）
当用概率表示时，绝对不可能的事件发生概率为0，而必然发生的事件的概率为1。
但在做系统安全考虑时。绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生事故的分数值定为10，介于两者之间的按照下表参考取值：

## Slide 13
事故发生的可能性（L）
火力发电企业安全生产风险分级管控体系实施指南 DB 37/T 3202—2018
事故发生的可能性基准值（L）
分值 | 事故发生的可能性 |  | 参考举例
 | 人员伤亡、设备损坏、生产中断、职业健康经济损失、环境污染 |  | 
10 | 如果危害事件发生，即产生最可能和预期的结果（100%） | 频繁：平均每6个月发生一次 | 锅炉本体巡检滑到摔伤
6 | 十分可能（50%） | 持续：平均每1年发生一次 | 起重作业违章造成起重伤害
3 | 可能（25%） | 经常：平均每（1～2）年发生一次 | 高处作业坠落导致重伤
1 | 很少的可能性，据说曾经发生过 | 偶然：（3～9）年发生一次 | 带电检修造成触电事故
0.5 | 相当少但确有可能，多年没有发生过 | 很难：（10～20）年发生一次 | 汽轮机转子飞车事故
0.1 | 百万分之一的可能性，尽管暴露了许多年，但从来没有发生过 | 罕见：几乎从未发生过 | 汽轮机基础平台坍塌

## Slide 14
作业条件危险性评价法（LEC）
人员暴露于危险环境的频率（E）
人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续暴露在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的按照下表参考取值：

## Slide 15
人员暴露于危险环境的频率（E）
火力发电企业安全生产风险分级管控体系实施指南 DB 37/T 3202—2018
人员暴露于危险环境的频繁程度基准值（E）
分值 | 人员暴露于危险环境中的频繁程度 |  | 参考举例 （作业活动或设备设施的检查）
 | 人员伤亡、设备损坏、生产中断、职业健康损害、环境污染 |  | 
10 | 持续（每天许多次） | 暴露期大于2倍的法定极限值 | 巡检
6 | 经常（大概每天一次） | 暴露期介于1～2倍法定极限值之间 | 上煤作业
3 | 有时（从每周一次到每月一次） | 暴露期在法定极限值内 | 高处作业、受限作业
2 | 偶尔（从每月一次到每年一次） | 暴露期在正常允许水平和法定极限值之间 | 汽轮机、锅炉、变压器等的定期检修作业
1 | 很少（据说曾经发生过） | 暴露期在正常允许水平内 | 拆除作业、变更作业（更换空预器）、凝汽器清洗
0.5 | 特别少（没发生过，但有发生的可能性） | 暴露期低于正常允许水平 | 烟囱、凉水塔（50米）以上作业

## Slide 16
发生事故可能产生的损失后果（C）
由于事故造成人身伤害变化范围很大，所以规定分数值为1-100，把需要救护的轻微伤害规定分数为1，把造成多人死亡的可能性分数规定为100，介于两者之间的按照下表参考取值：
发生事故产生的后果基准值（C）
火力发电企业安全生产风险分级管控体系实施指南 DB 37/T 3202—2018
分值 | 事故可能造成后果的严重程度分值 | 
100 | 人员伤亡 | 造成死亡≥3人；或重伤≥10人。
 | 设备损坏 | 造成设备或财产损失≥1000万元。
 | 生产中断 | 造成较大以上电力安全事故。
 | 环境污染 | 造成大范围环境破坏。
 |  | 造成人员死亡。
 |  | 导致10人以上疾病或伤残、10000人撤离、恢复困难、全国通报。
 |  | 严重违反国家环境保护法律法规。
 | 职业健康损害 | 造成（3～9）例无法复原的严重职业病。
 |  | 造成9例以上很难治愈的职业病。

## Slide 17
发生事故可能产生的损失后果（C）
发生事故产生的后果基准值（C）
分值 | 事故可能造成后果的严重程度分值 | 
50 | 人员伤亡 | 造成（1～2）人死亡；或重伤（3～9）人。
 | 设备损坏 | 造成设备或财产损失在100万元到1000万元之间。
 | 生产中断 | 造成一般电力安全事故。
 | 环境污染 | 影响后果可导致3人以上急性疾病或重大伤残，居民撤离；政府要求整顿。
 | 职业健康损害 | 造成（1～2）例无法复原的严重职业病；造成（3～9）例以上很难治愈的职业病。
25 | 人员伤亡 | 造成重伤（1～2）人。
 | 设备损坏 | 造成设备或财产损失在50万元到100万元之间。
 | 生产中断 | 造成内控一般设备事故。
 | 环境污染 | 影响到周边居民及生态环境，引起居民抗争。
 | 职业健康损害 | 造成（1～2）例难治愈或（3～9）例可治愈的职业病；造成9例以上与职业有关疾病。
15 | 人员伤亡 | 造成轻伤3人以上。生产中断造成设备一类障碍。
 | 设备损坏 | 造成较大范围的环境破坏；造成设备或财产损失在10万元到50万元之间。
 | 生产中断 | 造成设备一类障碍。
 | 环境污染 | 周边居民及环境有些影响，引起居民抱怨、投诉。
 | 职业健康损害 | 造成（1～2）例可治愈的职业病；造成3～9例与职业有关的疾病。

## Slide 18
发生事故可能产生的损失后果（C）
发生事故产生的后果基准值（C）
分值 | 事故可能造成后果的严重程度分值 | 
5 | 人员伤亡 | 造成轻伤（1～2）人。
 | 设备损坏 | 造成设备或财产损失在2万元到10万元之间。
 | 生产中断 | 造成设备二类障碍。
 | 环境污染 | 轻度影响到周边居民及小范围（现场）生态环境。
 | 职业健康损害 | 造成（1～2）例与职业有关的疾病；造成（3～9）例有影响健康的事件。
1 | 人员伤亡 | 可能造成人员轻微的伤害（小的割伤、擦伤、撞伤）。
 | 设备损坏 | 可能造成设备或财产损失在2万元以下。
 | 生产中断 | 造成设备异常。
 | 环境污染 | 对现场景观有轻度影响。
 | 职业健康损害 | 可能造成（1～2）例有健康影响的事件。
注：以上为标准文件规定，企业应根据切合自己的实际，制定符合自身的基准值，且基准值只能严格于标准基准值。

## Slide 19
LEC法计算
LEC法计算公示：D=L×E×C，使用方法如下：、
针对评估对像，根据现有的经验判断，在上述三个表格中分别选取人员伤亡、健康伤害、设备损坏、生产中断、环境污染等风险的“L”“E”“C”分值；
利用LEC法计算公示：D=L×E×C，分别计算出人员伤亡、健康伤害、设备损坏、生产中断、环境污染风险值D；
按照D值确定各项风险等级，将其中最高的风险等级定为该风险点的风险等级；
D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。

## Slide 20
LEC法计算
危险性分值D与风险等级判定准则
序号 | 风险等级 | 危险性分值D（危险程度） | 对应管控层级
1 | 重大风险（1级） | D≥400 | 厂级
2 | 较大风险（2级） | 200≤D＜400 | 车间
3 | 一般风险（3级） | 70≤D＜200 | 班组
4 | 低风险（4级） | 20≤D＜70 | 岗位
5 | 可接受风险 | D＜20 | 岗位
注：以上为标准文件规定，企业为了加强并提高风险管控可根据自身的接受程度，划分适合企业实际的危险程度及管控层级。如：1级风险可调整为D≥350
危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应及时根据实际情况予以修正。

## Slide 21
LEC法特别关注
分别选取人员伤亡、健康伤害、设备损坏、生产中断、环境污染等风险的“L”“E”“C”分值；
分别计算出人员伤亡、健康伤害、设备损坏、生产中断、环境污染风险值D；
按照D值确定各项风险等级，将其中最高的风险等级定为该风险点的风险等级；

## Slide 22
目
录
相关术语
01
04
02
03
风险管理
LEC评价法
相关举例

## Slide 23
相关举例
举两个“栗子”
风险评价：
——暴露频次：E =10（高处设备巡检上下爬梯）
——严 重 性：C = 25（一旦高处爬梯滑跌，可能导致人员重伤）
——可 能 性：L =1（很少可能，近年来未曾发生过类似）
D=LEC=1×10×25=250 200≤D＜400
汽包水位计巡检（风险点）：上下爬梯（步骤）— 较大风险（2级）— 车间级

## Slide 24
相关举例
风险点：XX罐区
危险源辨识：排水沟无盖板（箅子）可能导致人员跌倒或跌落。
事故类型及后果：其他伤害（如果是存在积水的大型排水沟还可能发生淹溺）。
风险评价：
——暴露频次：E=10（岗位员工在交接班检查、日常巡查中，至少每天接近排水沟2次以上，危害持续暴露）
——严 重 性：C=5（失足跌入排水沟往往可能造成腿部骨折，或者头部磕碰造成其他伤害）
——可 能 性：L=3（可能）
D=LEC=3×10×5=150 70≤D＜200
XX罐区（风险点）：排水沟（检查项目）— 一般风险（3级）— 班组级

## Slide 25: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音