## Slide 1
环境因素识别与评价
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。

## Slide 3
第一章 什么是环境因素
第二章 环境因素的来源
第三章 环境因素的描述
第四章 环境因素的影响
第五章 识别环境因素的方法
第六章 识别环境因素应考虑的内容
第七章 环境因素的评价
第八章 环境因素的控制方法
第九章 环境影响的监测与测量
第十章 环境因素的更新
目 录

## Slide 4
废水处理
污水系统
废弃物存放
掩埋
运输
锅锅炉
烟囱
化学储槽
工厂
写字楼
直接环境因素
噪音
烟尘
尾气
空污
噪音
能源
废气
景观
废弃物
生活污水
氟氯昂
泄漏
爆炸
空污
废水
废弃物
能资源
土壤污染
地下水污染
污泥、废水
土壤污染

## Slide 5
过程影响
原料运输
分供方
客户使用
承包商施工
绿色设计
间接环境因素

## Slide 6: 第一章 什么是环境因素
环境因素：
一个组织活动、产品或服务中能够与环境发生相互作用的要素。
重要环境因素：
具有或能够产生重大环境影响的环境因素

## Slide 7
环境因素识别与评价的步骤
第一步
选择 活动、过程、
产品、服务
第二步
识别与所选择的活动、过程、
产品、服务的有关环境因素
第三步
识别每个环境
因素的有关环
境影响
第四步
评价每个环境
影响的重要程
度
第五步
确定重要环境
因素，排定优
先次序

## Slide 8: 第二章 环境因素的来源
环境因素
活动
产品
服务
注液、包装
行政办公
危险化学品运输
电芯
PACK
线材
车辆清洗
设备维修

## Slide 9: 第三章 环境因素的描述
危险化学品
食堂油烟
污水
噪声
油漆桶
SO2
即环境因素

## Slide 10: 第三章环境因素的描述
危险化学品泄露
排放食堂油烟
污水排放
噪声排放
油漆桶废弃
SO2排放
即环境因素
废弃的涂改液瓶子
动词+名词
名词+动词

## Slide 11: 第四章 环境因素的影响
车辆尾气排放
草坪施化肥
含油废水排放
机械运行产生噪声
废弃的泡沫饭盒
污染大气
土壤硬化
污染地下水
噪声污染
固体废弃物
气
水
土壤
社区
渣
机械设备空挡运行
环境影响
耗电
能源耗竭
能源耗竭
燃煤消耗

## Slide 12: 第五章 识别环境因素的方法
物料均衡计算方法
产品生命周期
问卷调查
专家咨询
现场观察和面谈
水平对比
识别方法
纵向对比
监测
查阅记录

## Slide 13: 第五章 环境因素的识别方法
问卷调查法常用的问题：
—产生哪些大气污染物？污染物浓度及总量多少？ —产生哪些水污染物？污染物浓度及总量多少？
—使用哪些有毒有害化学物质？数量多少？
—在产品设计中如何考虑环境问题？
—有哪些紧急状态？采取了哪些预防措施？
—水、电、煤、油用量各多少？与同行业和往年比较结果如何？
—有哪些环保设备？维护状况如何？
—产生哪些有毒有害固体废弃物？如何处置？
—主要噪声源有哪些？厂界噪声是否达标？
—有无居民投诉？做没做过调查？

## Slide 14: 第五章 识别环境因素的方法
物料均衡计算法（工艺流程分析法）
输入
输出
量
产品
量
什么
=？
输出量与输入量不平衡
流失到何处
流失量
有什么环境影响
有什么环境影响

## Slide 15
燃煤蒸汽
锅炉运行
燃煤
水
电
空气
输 入
蒸汽
烟气
噪声
灰渣
废水
爆炸
输 出
分析单元
例1

## Slide 16
输 入 |  | 输 出 | 
环境因素 | 环境影响 | 环境因素 | 环境影响
燃煤的使用 | 能源消耗 | 蒸汽的输出 | 能源的消耗
水的使用 | 水资源消耗 | 烟气的排放 | 大气污染
电的使用 | 能源消耗 | 噪声的排放 | 噪声污染
空气的消耗 | 环境影响很小可忽略不计 | 灰渣的排放 | 土地污染
 |  | 废水的排放 | 水环境污染
 |  | 锅炉爆炸 （紧急情况） | 人员伤害 资源破坏
燃煤蒸汽锅炉运行存在的环境因素和环境影响
注：锅炉输出的蒸汽在其输送、使用过程还应作进一步细化分析

## Slide 17
例 2
燃 油消耗
润
滑
油
消
耗
尾
气
排
放
噪音排放
制冷剂泄漏
油料泄漏
冷
却
液
使
用
蓄电瓶废弃
汽车的报废

## Slide 18
输 入 |  | 输 出 | 
环境因素 | 环境影响 | 环境因素 | 环境影响
燃油消耗 | 能源消耗 | 尾气排放 | 大气污染
润滑油消耗 | 资源消耗 | 噪音排放 | 噪声污染
冷却液使用 | 资源消耗 | 油料泄漏 | 土地污染
 |  | 制冷剂泄漏 | 臭氧层破坏
 |  | 蓄电瓶废弃 | 土地污染
 |  | 汽车报废 | 环境污染
汽车使用过程存在的环境因素和环境影响

## Slide 19
例3 食堂的环境因素
食堂油烟的排放
食堂液化气燃烧废气的排放
冰柜、空调使用含氟致冷剂
食堂污水的排放
食堂排风扇、抽气机产生的噪声
食堂生活垃圾的产生
废动植物油的产生
食堂剩饭菜的产生
水资源的消耗
液化气/天燃气的消耗
电能的消耗
主、副食的消耗
一次性筷子和不可降解饭盒
的使用
食堂火灾爆炸的隐患

## Slide 20
例4 办公室的EA
复印机产生的臭氧
空调使用含氟致冷剂
生活污水的排放
废电池、废墨盒、废色
带的产生
废纸张和其他废办公用
品的产生
电能的消耗
纸张和其他办公用
品的消耗
水资源的消耗
火灾的隐患
1211灭火器的使用

## Slide 21
（例5）化学检验室的EA
有毒有害气体的挥发或异味
的产生
实验废水的排放
废试剂、废有机溶剂的产生
废试剂瓶、废包装物的产生
有毒有害试剂的泄漏
水资源的消耗
电能的消耗
试剂的消耗
其他检验材料的消耗
火灾的隐患

## Slide 22: 第六章 识别环境因素应考虑的内容
环境因素识别
识别要
全面
明确
环境影响
充分
具体
描述具体

## Slide 23
三种时态
过去时、现在时、将来时
三种状态
正常状态、异常状态、紧急状态
七种类型
水体排放、大气排放、噪声排放、固体废弃物
的管理、土地污染、能源资源的使用、其他环
境问题

## Slide 24
过去时
指以往产生的环境影响一直持续到现在
现在时
正在进行的活动、产品、服务中的环境因素及其影响。
规划中的活动、
产品、服务，
将来可能产生环
境影响。
将来时
正常状态
常规的运行状态。
异常状态
可以合理预期的非正常状态。
不可合理预期的突
发事件。
紧急状态

## Slide 25
七 种 类 型
水体排放：生活废水、工业废水的排放。
大气排放：指《大气污染物综合排放标准》规定的33种向大气排放的污染物的排放。
噪声排放：指各种作业活动、生活娱乐活动产生的噪声。
固体废弃物的管理:含生活垃圾、工业垃圾、危险固体废 弃物的管理
土地污染：含各种化学物质、各种油类、有害物质、各种重金属对土地的污染。
能源资源的使用：能源资源的使用和消耗，必然伴随着对环境的影响，节能降耗是减少环境污染的重要手段。
其他环境问题:各种放射性、各种辐射的污染；地方、社区的环境问题；相关方的环境问题等。

## Slide 26
2、环境因素识别的范围
要充分地对组织的环境因素进行识别，要以产品“生命周期”理论为指导，进行环境因素识别。
 从组织的活动、产品、服务中识别环境因素。

## Slide 27
参考：环境因素的识别
环境因素登记表 |  |  | 部门 |  |  |  |  |  | 
序号 | 活动/产品/服务 | 环境因素 | 环境影响 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 水 | 大气 | 土壤 | 固废 | 噪声 | 资源 能源 | 其他
1 | 危险化学品的运输 | 危险化学品泄露 | ☼ | ☼ | ☼ |  |  |  | 
2 | 液化气燃烧 | 油烟排放 |  | ☼ |  |  |  |  | 
3 | 设备运行 | 耗油 |  |  |  |  |  | ☼ | 
4 |  | 耗电 |  |  |  |  |  | ☼ | 
5 | 设备维护 | 废弃零配件 |  |  |  | ☼ |  |  | 
6 |  | 废弃润滑油 |  |  |  | ☼ |  |  | 

## Slide 28
THANK YOU
SUCCESS

## Slide 29: 第六章识别环境因素应考虑的内容
练习—识别下述活动的环境因素
—生产机械管理活动
—危险化学品的运输
—行政办公
—电脑使用
—空调使用
—空调维护
—油漆使用

## Slide 30: 第七章 环境因素的评价
环境因素评价
法律法规的符合性
发生的频次
影响的严重程度
影响的范围
相关方的关注程度
重要
环境因素

## Slide 31: 第七章 环境因素的评价
环境因素评价
环境方面考虑
经营方面考虑
环境影响的规模
环境影响的严重程度
发生的频次
环境影响的持续时间
法律法规的要求
改进的难度
投入的资金
相关方的关注
组织的公众形象
改进产生的其他环境影响

## Slide 32: 第七章 环境因素的评价
环境因素评价方法
专家判断法
是非判断法
水平对比法
纵向对比法
监测结果与
标准对比法
纵向对比法
打分法
法律法规符合性
相关方关注程度

## Slide 33: 第七章 环境因素的评价
1. 是非判断法
是非判断法—根据制定的评价准则，进行对比、衡量并确定重要因素。
当符合以下评价准则之一的，即可判为重要环境因素。
要求：
该方法简便、操作容易，但评价人员应熟悉环保专业知识，才能做到
判定准确。

## Slide 34: 第七章 环境因素的评价—多因子打分法(一)
发生频次A
序号 | 项目 | 评分标准
1 | 连续发生至每日一次 | 4
2 | 每日少于一次至每月一次 | 3
3 | 每月一次至每年一次 | 2
4 | 一年以上一次 | 1
环境影响范围B
序号 | 项目 | 评分标准
1 | 全球 | 4
2 | 国家 | 3
3 | 地区 | 2
4 | 局部 | 1

## Slide 35: 第七章 环境因素的评价—多因子打分法(一)
序号 | 项目 | 评分标准
1 | 重大 | 4
2 | 严重 | 3
3 | 一般 | 2
4 | 轻微 | 1
环境污染的危害程度C
序号 | 项目 | 评分标准
1 | 极为敏感、严重影响公司形象 | 4
2 | 较为关注，影响公司形象 | 3
3 | 关注或不关注，对公司形象有影响 | 2
4 | 不影响公司形象 | 1
相关方关注程度D

## Slide 36: 第七章 环境因素的评价—多因子打分法(一)
法律法规和其他要求的符合性E
序号 | 项目 | 评分标准
1 | 测定值与规定值超标 | 4
2 | 测定值在允许范围内 | 3
3 | 测定值等于规定值 | 2
4 | 测定值优于规定值 | 1
序号 | 项目 | 评分标准
1 | 有成熟技术且投入资金大于5万元 | 4
2 | 有技术控制但处于考核阶段 | 3
3 | 目前没有相应的技术控制 | 2
4 | 有成熟技术且投入资金少于5万元 | 1
资金投入程度F

## Slide 37: 第七章 环境因素的评价—多因子打分法(一)
评价原则：
若A+B+C+D+E+F≥15分或单项为4分的，则为重要环境因素

## Slide 38: 第七章 环境因素的评价
多因子打分法(二)

## Slide 39
环境影响评价基准法
（1）主要针对环境污染型EA
（2）按两组评价因子分别评分
a)第一组因子包括：发生的概率m1，发现/预
防的可能性m2,影响程度m3,分值m=m1×
m2×m3
b)第二组因子包括：法规的符合性n1,监控措
施n2，事故/投诉n3，分值n=n1+n2+n3
c)根据m和n的分值，将EA分为A、B、C三类
（3）凡是综合评分为A类的直接列入SEA，B类经
讨论是否列入SEA，C类暂不列入 SEA

## Slide 40: 第 一 组 评 价 因 子 及 评 分 标 准
发生的概率m1 | 分值 | 发现／预防的可能性m2 | 分值 | 影响范围m3 | 分值
已经发生（经常发生，每日不低于3次） | 5 | 不可发现（不可预防） | 5 | 对全国有影响 | 5
发生的可能性大曾经发生或偶尔发生） | 4 | 难以发现（突发偶发较多、难以预防） | 4 | 对整个地区有影响 | 4
有发生的可能（尚未发生但可能性大） | 3 | 可发现／可预防、尚无措施 | 3 | 对全厂区有影响 | 3
发生的可能性小 | 2 | 易发现、易预防 | 2 | 对本岗位有影响 | 2
根本不会发生 | 1 | 有经常性预防措施 | 1 | 根本没有影响 | 1

## Slide 41: 第 二 组 评 价 因 子 及 评 分 标 准
法规的符合性n1 | 分值 | 监控措施n2 | 分值 | 事故／投诉n3 | 分值
采取措施,也不符合规定 | 12 | 无 | 3 | 发生过环境事故未采取措施 | 6
需采取措施才符合规定 | 6 | 有 | 0 | 发生过环境事故采取了措施 | 3
无需措施,就符合规定 | 3 |  |  | 公司外投诉 | 2
 |  |  |  | 公司内投诉 | 1
 |  |  |  | 未发生事故／有投诉已解决 | 0

## Slide 42: 综合评分等级对照表
 |  | 第二组分值 |  |  | 
 |  | 21~13 | 12~8 | 7~4 | 3~0
第 一 组 分 值 | 125~40 | A | A | A | B
 | 36~18 | A | A | B | C
 | 16~9 | A | B | B | C
 | 8~1 | B | B | C | C
说明： ①. m＝m1×m2×m3 。 ②. n＝n1+n2+n3 。 ③. 其中综合评分为A级(严重)的直接列入，B级(一般)经讨论后决定是否列入，C级(轻微)暂不列入。④. 能资源的环境因素，根据公司经营成本、可节约空间或能资源的缺乏性、使用量等因素，可直接判定为A级。
⑤. 对于法律法规及相关要求不符合的环境因素，也可直接判定为A级。
m
等级
n

## Slide 43: 第七章 环境因素的评价—多因子打分法
练习：
请针对您所识别的环境因素依据上述方法进行评价，识别出环境因素、重大因素。

## Slide 44: 第八章 环境因素的控制方法
环境因素
控制方法
能够控制的
可以施加影响的
环境目标指标
运行控制
应急准备
环境管理方案
运行控制
改善历时较长
紧急状态下
环境因素
投入资金较大
短期内可以改善的
已符合要求的

## Slide 45: 第八章 环境因素的控制方法
参考：环境目标指标与管理方案
序号 | 活动、产品或服务 | 重要环境因素 | 目标 | 指标 | 技术措施 | 责任单位 | 责任人 | 开始时间 | 完成时间 | 验收时间 | 验收人 | 验收结果
1 | 农药、化肥的使用 | 有毒有害物质的排放 | 防止泄漏，严格按规定和标准使用 | 泄漏率0% | 建立专门仓库，专人管理。 喷洒农药时注意天气变化 使用低毒高效农药 | XXX | XX | XXX | XXXX | XXX | XXX | XXX
2 | 柴油燃烧 | 废气排放 | 降低废气因子的排放浓度，达标排放 | 达到国家一级标准 | 安装油烟净化装置 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 46: 第八章 环境因素的控制方法
运行控制
废气控制
其他环境因素控制
污水控制
固体废弃物控制
噪声控制
能源资源耗竭
组织
相关方
危险化学品的贮存与使用

## Slide 47
环境因素方面
不符合案例

## Slide 48: 第九章 环境影响的监测和测量
ISO14001：2004标准4.5.1监测和测量规定：
组织应建立并保持一套以文件支持的程序，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监视和测量。其中应包括对环境表现、有关的运行控制、对组织环境目标和指标符合情况的跟踪信息记录

## Slide 49: 第九章 环境影响的监测和测量
环境目标指标
运行控制
应急准备
环境管理方案
环境影响
监测
和测量
方案的执行情况
目标的达成情况
运行准则的执行情况
应急方案的演习
应急设施的配置
应急设施的管理
法律法规的符合情况
……

## Slide 50: 第九章 环境影响的监测和测量
监测和测量的内容
监测和测量的方法
监测和测量的设备
校准
维护
使用
送外校准
监测和测量
结果的信息交流
不符合的改进

## Slide 51: 第十章 环境因素的更新
当组织出现以下情况，应及时更新环境因素
—组织的活动范围变化（扩大、缩小、迁移）
—组织的产品变化（包括所用原材料、储存方式、运输方式等）
—组织的经营条件变化
—组织的产品生产工艺改进后
—组织新增加设备时
—相关法律法规要求发生变化

## Slide 52
1、4.3.1条款不符合案例
2003年6月对某厂进行审核时发现，公司制造车间在3个月前引入新的喷漆生产线。查阅该车间的EA识别和评价记录得知，该记录是在2002年10月填写的，之后并没有增加或修改，询问车间环境管理负责人，他说将在2003年9月再进行新生产线的识别和评价。

## Slide 53: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音