## Slide 1: 风险分级管理和隐患排查治理两个体系指导手册
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3
目录内容
（一）、标准和文件
（二）、关键词定义
（三）、风险分级管控和隐患排查治理体系
（四）、职业病危害风险分级管控和隐患排查治理体系

## Slide 4
（一）标准和文件
《安全生产风险分级管控体系通则》 DB37/T 2882-2016
《生产安全事故隐患排查治理体系通则》 DB37/T 2883-2016
《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》 DB37/T 2971-2017
《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》DB37/T 3010-2017
《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》DB37/T 2973-2017
《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》DB37/T 3012-2017
《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重机制的通 知》鲁政办字〔2016〕36号
《关于成立“ 两个体系”建设组织领导机构的通知》（企业文件）
《安全生产与职业病危害风险分级管控及隐患排查治理“两个体系”建设实施方案》（企业文件）

## Slide 5
（一）标准和文件
《关于成立“ 两个体系”建设组织领导机构的通知》
组织机构
组 长： 总经理 XXX
副组长：安全总监 XXX
常务副总 XXX
组 员： 公司安全部 XXX
技术研发部 XXX
建材研发部 XXX
财 务 部 XXX
企 管 部 XXX
品质管理部 XXX
设备技术部 XXX
自控仪表部 XXX
周村一部 XXX
王村分部 XXX

## Slide 6
（一）标准和文件
《安全生产与职业病危害风险分级管控及隐患排查治理“两个体系”建设实施方案》
建设内容 | 工作措施 | 
 | 完成时间 | 工作措施
1.建立“两个体系”组织机构，明确责任 | 2017.9.25 | 公司主要负责人与安全总监确定组织机构人员机职责。
2.开展全员培训 | 2017.9.30 | 采用“班前5分钟”形式对全员进行两体系培训。
3.建立健全风险辨识评估和分级管控制度 | 2017.10.2 | 根据DB37/T 2971-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则要求，DB37/T 2973-2017用人单位职业病危害风险分级管控体系细则要求，结合公司实际，修订风险分级管控制度。
4.开展岗位风险辨识、评估 | 2017.10.9 | 各车间、部门负责人组织本车间、部门员工开展风险辨识、评估，做到全员参与，自下而上进行。
5.建立风险分级管控清单、实施有效风险管控 | 2017.10.10 | 各车间、部门负责人建立本车间、部门风险分级管控清单，按照管控措施实施有效风险管控。
6.建立健全隐患排查治理制度 | 2017.10.11 | 根据DB37/T 3010-2017化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则要求，结合公司实际，修订隐患排查治理管理制度。
7.隐患排查治理有效运行 | 2017.10.20 | 各部门、车间根据隐患排查治理管理制度、按照隐患排查清单和标准检查表开展隐患排查，保存隐患排查记录。
8.建立健全“两个体系”考核奖惩制度 | 2017.10.22 | 根据公司安全管理实际，在安全奖惩管理制度中，增加“两个体系”考核内容。
9.实现“两个体系”运行信息化支撑 | 2017.10.25 | 借助“智慧安监”系统平台，实现“两个体系”运行信息化。
*10.完成实施指南编制 | 2017.10.31 | 完成“两个体系文件“汇编。

## Slide 7
风险分级管控
风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。
隐患排查
企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程 。
风险点
风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合（如：卸车打料作业、氯甲烷储罐等）。
危险源
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类（如操作错误、超温超压等）。
（二）关键词定义

## Slide 8
工作危害分析法（JHA）
是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。
安全检查表分析法（SCL）
依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。
（二）关键词定义

## Slide 9
（三）风险分级管控和隐患排查治理体系
风险点
作业活动或设备设施
风险点识别
危险源辨识
风险控制措施
风险评价--风险矩阵分析法（LS）
若干危险源
若干危险源
若干危险源
公司/事业部（厂）/车间/班组级
分级管控
工程技术措施
隐患排查
重大/较大/一般/低风险
隐患分级：一般隐患、重大隐患
隐患排查：综合性、专业、季节性、节假日、日常检查
隐患治理
治理要求：整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”
管理
措施
培训
教育
个体
防护
应急
处置
工作危害分析（JHA）
安全检查表分析（SCL）
红/橙/黄/蓝
总经理/分部经理/车间主任/班组长
隐患分类：现场管理类、基础管理类
验收：建立隐患排查治理台账（现场管理类、基础管理类），闭环管理

## Slide 10
（三）风险分级管控和隐患排查治理体系
风险矩阵法（LS）
风险矩阵法（简称LS），R=L×S ，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合， L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。
事故发生的可能性（L）判断准则
等级 | 标 准
5 | 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4 | 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生
3 | 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。
2 | 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1 | 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。

## Slide 11
（三）风险分级管控和隐患排查治理体系
风险矩阵法（LS）
风险矩阵法（简称LS），R=L×S ，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合， L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。
事件后果严重性（S）判别准则
等级 | 法律、法规及其他要求 | 人员 | 直接经济损失 | 停工 | 企业形象
5 | 违反法律、法规和标准 | 死亡 | 100万元以上 | 部分装置（>2 套）或设备 | 重大国际影响
4 | 潜在违反法规和标准 | 丧失劳动能力 | 50万元以上 | 2套装置停工、或设备停工 | 行业内、省内影响
3 | 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 | 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | 1万元以上 | 1 套装置停工或设备 | 地区影响
2 | 不符合企业的安全操作程序、规定 | 轻微受伤、间歇不舒服 | 1万元以下 | 受影响不大，几乎不停工 | 公司及周边范围
1 | 完全符合 | 无伤亡 | 无损失 | 没有停工 | 形象没有受损

## Slide 12
（三）风险分级管控和隐患排查治理体系
风险矩阵法（LS）
风险矩阵法（简称LS），R=L×S ，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合， L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。
安全风险等级判定准则（R值）及控制措施
风险值 | 风险等级 |  | 应采取的行动/控制措施 | 实施期限
20-25 | A/1级 | 极其危险 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 | 立刻
15-16 | B/2级 | 高度危险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 | 立即或近期整改
9-12 | C/3级 | 显著危险 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 | 2 年内治理
4-8 | D/4级 | 轻度危险 | 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 | 有条件、有经费时治理
1-3 | E/5级 | 稍有危险 | 无需采用控制措施 | 需保存记录

## Slide 13
（三）风险分级管控和隐患排查治理体系
风险矩阵法（LS）
风险矩阵法（简称LS），R=L×S ，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合， L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。
风险分级管控原则：上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施。
风险分级及管控要求
风险等级 |  | 危险程度 | 风险色度 | 管控层级 | 责任人
A级\1级 | 极其危险 | 重大风险 | 红色 | 公司级 | 总经理
B级\2级 | 高度危险 | 较大风险 | 橙色 | 事业部级（厂级） | 分部经理
C级\3级 | 显著危险 | 一般风险 | 黄色 | 车间级 | 车间主任
D级\4级 | 轻度危险 | 低风险 | 蓝色 | 班组级 | 班组长
E级\5级 | 稍有危险 |  |  |  | 

## Slide 14
（三）风险分级管控和隐患排查治理体系
重大风险判定
根据化工企业生产特点，除风险分析中判定的风险外（分值20-25），属于以下情况之一的，直接判定为重大风险：
--违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
--发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
--根据GB 18218评估为重大危险源的储存场所；
--运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人及以上的；

## Slide 15
（三）风险分级管控和隐患排查治理体系
风险矩阵表
后果 等级 （R= L*S） | 5 | 轻度危险（蓝） | 显著危险（黄） | 高度危险（橙） | 极其危险（红） | 极其危险（红）
 | 4 | 轻度危险（蓝） | 轻度危险（蓝） | 显著危险（黄） | 高度危险（橙） | 极其危险（红）
 | 3 | 稍有危险（蓝） | 轻度危险（蓝） | 显著危险（黄） | 显著危险（黄） | 高度危险（橙）
 | 2 | 稍有危险（蓝） | 轻度危险（蓝） | 轻度危险（蓝） | 轻度危险（蓝） | 显著危险（黄）
 | 1 | 稍有危险（蓝） | 稍有危险（蓝） | 稍有危险（蓝） | 轻度危险（蓝） | 轻度危险（蓝）
 | L可能性/S严重性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Slide 16
（三）风险分级管控和隐患排查治理体系
体系包含文件
安全生产
两个体系
风险分级管控体系
风险点台账
作业活动清单
设备设施清单
JHA+LS分析记录
SCL+LS分析记录
作业活动风险分级控制清单
设备设施风险分级控制清单
现场管理类隐患排查清单
基础管理类隐患排查清单
现场管理类隐患治理台账
基础管理类隐患治理台账
隐患排查治理体系

## Slide 17
风险管控登记台帐
 |  | 填表单位： 分部 |  |  |  |  |  | №： |  |  | 
序号 | 识别时间 | 审定时间 | 单位或活动 | 数 目 |  |  |  |  |  | 合计 | 备注
 |  |  |  | 5级（低风险） | 4级（低风险） | 3级（一般风险） | 2级（较大风险） |  | 1级（重大风险） |  | 
1 | 2017.01.20 | 2017.10.20 | 综合车间 | / | 37 | / | / |  | 2（直接判定） | 39 | 
2 | 2017.01.20 | 2017.10.20 | 一车间 | / | 48 | 6 | 1 |  | / | 55 | 
3 | 2017.01.20 | 2017.10.20 | 二车间 | / | 41 | 4 | 2 |  | / | 47 | 
4 | 2017.01.20 | 2017.10.20 | 机修车间 | / | 14 | 5 | 2 |  | / | 21 | 
5 | 2017.01.20 | 2017.10.20 | 中控室 | / | / | 2 | / |  | / | 2 | 
6 | 2017.01.20 | 2017.10.20 | 化验室 | / | 28 | / | / |  | / | 28 | 
7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
总计 |  |  |  |  | 168 | 17 | 5 |  | 2 | 192 | 
（注：单位或活动－危害因素所存在的单位或暂时的某项活动。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18
一般及以上风险清单（综合车间）
序号 | 部 位 | 风险点 | 类型 | 危险源（检查项目） | 主要后果 | 等级 | 控制措施 |  |  |  |  | 责任人 | 管控层级
 |  |  |  |  |  |  | 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  | 
1 | 综合车间罐区 | 罐区卸车打料作业 | 作业活动 | 卸车泵、阀门联锁未投入 | 泄漏、中毒和窒息、火灾、爆炸 | 重大风险（直接判定） | 对讲机与中控确认联锁投入 | 管理人员不定期检查 | 培训卸车规程 | 工作服，安全帽，安全鞋，安全眼镜，防毒口罩 | 停止作业，受伤人员现场救治 | XXX | 公司级
 |  |  |  | 联锁失效阀门关闭 | 管道憋压阀门机封垫片泄漏 |  | 可燃气体报警仪，压力表 | 定期对连锁装置进行对比 | 操作规程、隐患排查培训 | 工作服，安全帽，安全鞋，安全眼镜，防毒口罩 | 紧急停泵、应急切断阀 |  | 
 |  |  |  | 常压罐卸车敞口作业，罐车内进入大量空气，形成混合气 | 环境污染、中毒和窒息、火灾、爆炸 |  | 氮封 | 控制火源、静电、流速确定流速指标，严格执行 | 操作规程、隐患排查培训 | 工作服，安全帽，安全鞋，安全眼镜，防毒口罩 | 紧急停泵、应急切断阀 |  | 
 |  |  |  | 储罐氮封失效，卸车气相管路进入混合气 | 火灾、爆炸 |  | 压力表、呼吸阀 | 定期检查 | 隐患排查培训 | 工作服，安全帽，安全鞋，安全眼镜，防毒口罩 | 紧急停泵、应急切断阀 |  | 
 |  |  |  | 液位计故障，远传失效，储罐超装 | 泄漏、中毒和窒息、火灾、爆炸 |  | 双液位计 | 现场与中控核对 | 操作规程、隐患排查培训 | 工作服，安全帽，安全鞋，安全眼镜，防毒口罩 | 紧急停泵、紧急切断阀 |  | 
 |  |  |  | 操作失误（现场和中控）、联锁失效打满冒罐 | 泄漏、中毒和窒息 |  | 可燃气体报警仪，双液位计，压力表 | 操作工巡检 | 操作规程培训，隐患排查培训 | 工作服，安全帽，安全鞋，安全眼镜，防毒口罩 | 可燃气体报警仪、紧急切断装置 |  | 

## Slide 19
（四）职业病危害风险分级管控和隐患排查治理体系
体系文件及结构
职业病危害
两个体系
接触生产性粉尘作业分级
接触化学物作业分级
接触高温作业分级
接触噪声作业分级
作业岗位职业病危害
作业分级
作业岗位职业病危害
风险分级
职业病危害风险
分级管控
工程技术措施（应急）
个体防护措施
管理措施
培训教育措施
风险清单
风险告知卡
职业病危害风险评估报告
现场管理隐患排查项目清单
基础管理隐患排查项目清单
现场管理类隐患治理台账
基础管理类隐患治理台账
风险分级
管控体系
隐患排查
治理体系

## Slide 20
（四）职业病危害风险分级管控和隐患排查治理体系
作业岗位职业病危害作业分级：
接触生产性粉尘作业分级：
G ——分级指数；
WM ——粉尘中游离二氧化硅含量的权重数；
WB ——工作场所空气中粉尘职业接触比值的权重数；
WL ——劳动者体力劳动强度的权重数。
接触化学物作业分级：
G ——分级指数；
WD ——化学物危害程度的权重数；
WB ——工作场所化学物职业接触比值的权重数；
WL ——劳动者体力劳动强度的权重数。
分级指数(G) | 作业分级
G≤1 | 相对无害
1＜G≤6 | 轻度危害
6＜G≤24 | 中度危害
G＞24 | 重度危害
分级指数(G) | 作业分级
G≤1 | 相对无害
1＜G≤6 | 轻度危害
6＜G≤16 | 中度危害
G＞16 | 重度危害

## Slide 21
（四）职业病危害风险分级管控和隐患排查治理体系
作业岗位职业病危害作业分级：
接触高温作业分级：
根据劳动者体力劳动强度、接触高温作业时间和WBGT测量结果按照GBZ/T 229.3的规定将高温作业分为轻度危害（Ⅰ级）、中度危害（Ⅱ级）、重度危害(Ⅲ 级)和极度危害(Ⅳ级)。
接触噪声作业分级：
接触稳态噪声和非稳态连续噪声作业依据8小时等效声级（LEX,8h）或40小时等效声级（LEX,w）测量结果、接触脉冲噪声作业依据声压级峰值（Lpeak）和工作日内的脉冲次数（n）测量结果，按照GBZ/T 229.4的规定将噪声作业分为轻度危害、中度危害、重度危害和极度危害。

## Slide 22
（四）职业病危害风险分级管控和隐患排查治理体系
作业岗位职业病危害风险分级：
T ——风险值；
n ——职业病危害因素类别序号，i-n对应的取值(1～n)；
Ci——各类职业病危害作业级别的权重数；
M ——职业病危害防控措施权重数；
S ——职业病或职业健康损伤发生结果的权重数。
P ——各作业岗位劳动定员的权重数。
风险值（T） | 风险分级 | 标识色
T≤1 | 低风险 | 蓝
1＜T≤8 | 一般风险 | 黄
8＜T≤32 | 较大风险 | 橙
T＞32 | 重大风险 | 红

## Slide 23
职业病危害风险告知卡明细表
编号 | 车间 | 风险点名称 | 风险等级 | 备注
01 | 一车间 | 一车间粉棉操作工接触棉尘、噪声 | 一般风险 | 
02 | 一车间 | 一车间醚化操作巡检工接触化学物、高温及噪声 | 重大风险 | 可能导致急性职业性中毒
03 | 一车间 | 一车间脱溶洗涤巡检工接触化学物、高温及噪声 | 重大风险 | 可能导致急性职业性中毒
04 | 一车间 | 一车间溶剂配置工接触化学物、高温及噪声 | 重大风险 | 可能导致急性职业性中毒
05 | 一车间 | 一车间后处理操作工接触粉尘、高温及噪声 | 较大风险 | 
06 | 一车间 | 一车间混料包装操作工接触粉尘、噪声 | 一般风险 | 
07 | 一车间 | 一车间洁净厂房操作工接触粉尘、噪声 | 低风险 | 
08 | 一车间 | 一车间降解操作工接触粉尘、化学物及噪声 | 重大风险 | 可能导致急性职业性中毒
09 | 二车间 | 二车间粉棉操作工接触棉尘、噪声 | 一般风险 | 
10 | 二车间 | 二车间醚化操作巡检工接触化学物、高温及噪声 | 重大风险 | 可能导致急性职业性中毒
11 | 二车间 | 二车间脱溶洗涤巡检工接触化学物、高温及噪声 | 重大风险 | 可能导致急性职业性中毒
12 | 二车间 | 二车间溶剂配置工接触化学物、高温及噪声 | 重大风险 | 可能导致急性职业性中毒
13 | 二车间 | 二车间后处理操作工接触粉尘、高温、化学物及噪声 | 一般风险 | 
14 | 二车间 | 二车间混料包装操作工接触粉尘及噪声 | 一般风险 | 
15 | 综合车间 | 四效蒸发操作工接触化学物、高温及噪声 | 一般风险 | 
16 | 综合车间 | 污水处理操作工接触化学物及噪声 | 重大风险 | 可能导致急性职业性中毒
17 | 综合车间 | 制冷、纯水操作工接触化学物及噪声 | 低风险 | 
18 | 综合车间 | 罐区操作工接触化学物及噪声 | 重大风险 | 可能导致急性职业性中毒
19 | 机修车间 | 机修车间员工接触电焊烟尘、化学物及噪声 | 一般风险 | 
20 | 机修车间 | 配电室电仪巡检工接触工频电磁场及噪声 | 低风险 | 

## Slide 24
职业病危害风险告知卡
编号：01 填报时间：2017年10月10日
风险点基本情况 | 风险点名称 | 一车间粉棉操作工接触棉尘、噪声 |  |  |  | 
 | 风险等级 | 一般风险 |  | 标注色 | 黄色 | 
 | 风险描述 | 危害因素 | 作业分级(G) | 区域 | 诱发事故类型 | 责任人
 |  | 棉尘 | 轻度危害 | 抓棉机、粉棉机操作区 | 棉尘病 | 主任助理
 |  | 噪声 | / | 抓棉机、粉棉机操作区 | 噪声聋 | 
 | 风险管控措施 | 防尘措施 1、采用密闭管道输送； 2、车间设轴流风机，进行机械通风； 3、配备脉冲布袋除尘器进行粉尘收集； 4、用吸尘器清扫地面； 5、操作人员佩戴防尘口罩。 |  |  |  | 
 |  | 防噪声措施 1、粉碎机用隔音房密封，设备运行期间隔音房门紧闭，与操作人员隔开； 2、粉棉设备安装减震垫层； 3、现场人员为巡检作业； 4、配备耳塞并正确佩戴。 |  |  |  | 
 |  | 管理、教育培训措施现场设置粉尘、噪声告知及警示标识；岗位员工每年职业健康检查一次；作业场所职业危害因素每年委托有资质单位检测一次；职业卫生管理人员、车间不定时对员工进行职业健康教育培训。 |  |  |  | 
专业监管部门 |  | 安全科 |  |  |  | 

## Slide 25: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音