## Slide 1: 挥发性有机物(VOCs)治理技术
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3: 主要内容
VOCs典型治理技术
1
2
3
VOCs污染现状
4
5
典型行业VOCs治理技术

## Slide 4: （一）VOCs污染现状
VOCs
根据沸点
根据饱和蒸气压
常压下
沸点低于250℃
有机化合物
室温下（25℃）
饱和蒸气压超过133.32Pa
气态分子形态逸散到空气中
有机化合物
总挥发性有机物（TVOCs）、极易挥发性有机物（VVOC）、挥发性有机物（VOC）、半挥发性有机物（SVOC）
烷烃、芳香烃类、烯烃类、卤烃类、酯类、醛类、酮类和其它化合物等8类。
挥发性有机化合物
Volatile Organic Compounds ，简称VOCs

## Slide 5
VOCs的环境危害性
广州市灰霾天气现状一角
导致复合型污染；
诱发灰霾；
产生光化学烟雾；
污染室内空气；
影响动植物生长。
甲苯最高值为2509.17μg/m3，超标约11.5倍
TVOC最高值为6032.88μg/m3，超标约9倍
深圳室内甲苯、二甲苯超标率分别为48.15％和25.93%；
广州这两项污染物的超标率分别为20.69％和13.79％
光化学烟雾
广州日VOCs浓度变化情况

## Slide 6
血液、神经系统、 肝肾脏
皮肤、眼睛
“三致”作用
呼吸系统
嗅觉、呼吸道、肺部
几乎全部VOCs；恶臭类，有机硫化物，含氯有机化合物，含氮有机化合物等
致癌、致畸、致突变
刺激性
VOCs
白血病，肝、肾功能衰竭
杀虫剂、除草剂
醛类，烯，烷烃，苯系物，含氯有机化合物，有机卤化物等
对人体的毒害作用
醛类最为突出；有机硫化物，含氯有机化合物，含氮有机化合物等
苯系物最为突出，烯，含氯有机化合物，含氮有机化合物等

## Slide 7
2012年我国VOCs排放总量惊人，工业源排放量约为2088.7万吨
重点区域VOCs污染排放高度集中
1990-2010年VOCs排放量
1990-2012年，我国VOCs排放量逐年增长，工业源VOCs排放量增幅大。
VOCs污染排放负荷大
辽中
京津冀
山东
半岛
长三角
珠三角
成渝
武汉
长株潭
海西
乌鲁木齐
甘肃
兰白
关中
晋北

## Slide 8
回收利用技术
销毁技术
VOCs治理技术
热力焚烧法
催化燃烧法
生物降解法
光催化降解法
等离子体技术
冷凝法
吸收法
吸附法
膜分离法
传统技术
新型技术
（二）常用VOCs治理技术
沸石转轮+热力焚烧燃烧
组合技术
沸石浓缩转轮+蓄热式燃烧
洗涤+高级氧化
滤筒除尘器+蓄热式燃烧技术
. . . . . .

## Slide 9
吸附技术
原理
利用吸附剂与污染物质(VOCs)进行物理结合
或化学反应并将污染成份去除
废气
干净气体
低压蒸汽
风机
冷凝器
废水
VOC回收
吸附塔
活性碳床
活性碳床
典行工艺
适用范围
适用于：中低浓度的VOCs的净化
优点：去除效率高，易于自动化控制
缺点：不适用于高浓度、高温的有机废气， 且吸附材料需定期更换

## Slide 10
吸收技术
原理
由废气和洗涤液接触将VOCs从废气中移走，之后再用化学药剂将VOCs中和、氧化或其它化学反应破坏。
填充式洗涤塔
适用范围
适用于高水溶性VOCs，不适用于低浓度气体。
技术成熟、可去除气态和颗粒物、投资成本低、占地空间小、传质效率高、对酸性气体高效去除
优点
缺点
有后续废水处理问题、颗粒物浓度高、会导致塔堵塞、维护费用高、可能冒白烟

## Slide 11
冷凝技术
原理
冷凝将废气降温至VOCs成份之露点以下，使之凝结为液态后加以回收之方法。
适用范围
多用于高浓度、单一组分有回收价值的VOCs的处理。
冷凝法也经常搭配其它控制技术，例如:焚化、吸附、洗涤等作为前处理步骤
处理成本较高，故通常VOCs浓度≥ 5000 ppm ，方才适用冷凝处理，其效率介于50 ～ 85 %之间；浓度≥ 1 %以上时，则回收效率可达90 %以上

## Slide 12
膜分离技术
原理
用人工合成的膜分离VOCs物质。
硅橡胶膜
多孔玻璃态高分子材料
分子筛膜
优点
回收组分
高效
可集成其余技术
成本较高
膜污染
膜的稳定性差
通量小
缺点
适用范围
适用于高浓度VOCs，回收效率高于97%

## Slide 13
生物降解技术
原理
利用微生物对废气中的污染物进行消化代谢，将污染物转化为无害的水、二氧化碳及其它无机盐类
生物滤床法
生物洗涤塔
适用范围
以微生物可分解物质为主，污染物为微生物的食物来源，可以生物处理的污染物包括：碳氢氧组成的各类有机物、简单有机硫化物、有机氮化物、硫化氢及氨气等无机类等
  能耗低、费用低
  氧化完全
  能耗低
  能量利用率
  光催化剂失活
  可见光
优点
  缺点

## Slide 14
等离子体技术
原理
等离子体场富集大量活性物种，如离子、电子、激发态的原子、分子及自由基等；活性物种将污染物分子离解小分子物质
活性物种和臭氧，触发催化剂，降低活化能。催化剂选择性地与等离子体 产生的产物再 反应
Catalyst
Pollutant
CO2
H2O
Energy
Active species
适用范围
适用于低浓度VOCs，室内空气净化
实现VOCs低温去除
适用于低浓度、大风量的VOCs
处理效率高，能耗低
净化并清新空气
特点

## Slide 15
光催化技术
原理
光催化剂纳米粒子在一定波长的光线照射下受激生产电子空穴对，空穴分解催化剂表面吸附的水产生氢氧自由基，电子使其周围的氧还原成活性离子氧，从而具备极强的氧化还原能力，将光催化剂表面的各种污染物摧毁
  条件温和，常温常压
  设备简单、维护方便
  减少甚至无二次污染
  占地面积大
  气候影响大
  工况变化影响大
优点
  缺点

## Slide 16
沸石转轮+热力焚烧技术
组合一
沸石转轮+蓄热式燃烧
组合二
组合技术（一）

## Slide 17
废气
达标排放
冷凝+吸附技术
组合三：
组合四：
吸附+蓄热催化燃烧技术
组合技术（二）
废气
达标排放

## Slide 18
滤筒除尘+蓄热催化燃烧
组合五
吸附+高级氧化
组合六
废气入口
净化后
排气
组合技术（三）

## Slide 19
各种VOCs治理技术适用范围比较
应根据废气的浓度、流量、去除效率等选取适用的治理技术

## Slide 20
A热力焚烧/ 热回收
B催化燃烧 / 热回收
C活性碳吸附(不再生)
D活性碳吸附(再生)
E沸石浓缩转轮
F蓄热催化燃烧
G生物法
相对费用
进气有机物浓度(mg碳/ m3)
相对费用评估
（以流量10000m3/h为评估标准）
同时考虑设备成本、运行成本、维护成本等

## Slide 21
石化行业
工艺过程 | 排放环节
延迟焦化 | 加热炉、焦炭塔及接触冷却塔
催化裂解 | 管式裂解炉、急冷锅炉
二步法湿纺 | 原料、聚合、纺丝
天然气制合成氨 | 造气、转化工段、尾气、锅炉烟气
… | …
VOCs排放环节
（三）重点行业排放特征及治理技术
成分复杂（多包含烷烃、烯烃硫醇、硫醚、多环芳烃等）
难处理（传统的吸附、吸收、燃烧等技术难以达到满意的去除效果）
排放量大（2010年，石化行业VOCs排放量全国第一）
石化行业VOCs特征

## Slide 22
储罐等排气的回收
恶臭异味的销毁
直接燃烧法
吸附+催化燃烧法
等离子体+催化剂
生物降解法
压缩+吸附法
冷凝+吸收法
吸收+冷凝法
石化行业VOCs治理技术
（三）重点行业排放特征及治理技术
LDAR技术（气体泄漏与检测技术）
研究表明，石化行业 VOCs 排放总量中，管线组件和储罐的泄漏排放约占76%
据EPA评估报道，石化企业实施LDAR技术后VOCs排放量可降低 56%
确定检测设备
定义泄露标准
检测组件泄露状况
进行组件修复
记录并报告数据
蓄热式催化燃烧
分子筛吸附

## Slide 23
家具制造与汽车制造表面涂装行业
（三）重点行业排放特征及治理技术
家具行业VOCs排放特征
VOCs排放途径
储运过程排放
调漆过程排放
清洗过程排放
喷涂、干燥过程排放
VOCs排放途径
主要是乙酸丁酯、乙苯、间对二甲苯等
VOCs类别

## Slide 24
在中涂和面漆喷漆过程中，大约80-90%的VOCs是在喷漆室和流平室排放，20-10%的VOCs随车身涂膜在烘干室中排放。
汽车涂装产生的有机废气的特点是：大风量，中低浓度。
汽车制造表面涂装行业VOCs排放特征
汽车涂装VOCs排放及组成示意图
（三）重点行业排放特征及治理技术

## Slide 25
适用的VOCs治理技术
源头控制
1
使用环保型涂料：
高固体分涂料、水性涂料、粉末涂料
提高涂着效率（TE）
2
实现密闭式作业
采用冷凝、冷冻回收高浓度有机废气
采用干式漆雾捕集装置，排风循环再利用
废气收集与回收
3
沸石转轮+直燃式燃烧
活性炭纤维吸附+催化燃烧
洗涤高级氧化
末端治理方面
（三）重点行业排放特征及治理技术

## Slide 26
包装印刷业
VOCs排放特征
工艺过程 | VOCs排放环节
原材料存放 | 油墨、溶剂等存放过程
成像 | 显影剂、定色剂等使用过程
制版 | 使用显影剂可能会释放出乙醇
印刷 | 润版液、油墨的使用、加热烘干过程
印后加工 | 粘胶剂的使用；覆膜过程中使用甲苯、天那水等；油性上光材料使用甲苯等稀释剂
清洁过程 | 清洁印版上的油墨、粘胶剂等使用过程添加的有机溶剂
废弃物存放和处置过程 | 废弃油墨、容器的处置过程挥发VOCs
包装印刷业的VOCs排放环节
主要的VOCs污染物
苯系物：苯、甲苯、二甲苯
醇类：甲醇、乙醇、正丙醇、异丙醇、丁醇、丙二醇甲醚、丙二醇乙醚
酯类：乙酸乙酯、乙酸正丙酯、正丙酯、乙酸丁酯
酮类：丙酮、丁酮、甲基异丁基酮等
（三）重点行业排放特征及治理技术

## Slide 27
对于包装印刷过程所排放的高浓度(>5000 mg/m3)或具有高回收价值的VOCs，宜采用回收技术（如活性炭吸附）加以循环利用。
活性炭吸附净化处理流程图
优点：可以回收大量溶剂，经济效益好
缺点：吸附回收效率不高，一般在70%左右
（三）重点行业排放特征及治理技术
可控制技术
吸附回收法

## Slide 28
对于中等浓度或低浓度(<1000mg/m3)的VOCs，可采用销毁技术将其降解，如 蓄热催化燃烧技术，去除效率可达99%。
蓄热催化工艺流程图
蓄热催化燃烧法：
（三）重点行业排放特征及治理技术

## Slide 29
原理是把有机废气加热到760摄氏度以上，使废气中的VOC在氧化 分解成二氧化碳和水，效率高、低运转费用、自动化程度高。
蓄热热力焚烧法：
（三）重点行业排放特征及治理技术

## Slide 30
塑料制品助剂的添加和塑料单体的加工过程中挥发VOCs；
制革厂涂饰工段的涂饰操作过程排放VOCs；
人造革、合成革在表面处理过程中会挥发出VOCs废气。
VOCs类别
主要有卤代烃、氯苯类、芳香烃类、酯类、酰胺类和酮类等
合成材料行业
（三）重点行业排放特征及治理技术
VOCs来源

## Slide 31
蓄热催化燃烧技术
吸附分离技术
对于排放的高浓度、低风量废气，采用吸附-催化燃烧组合技术处理效果更好
吸附—催化燃烧组合技术工艺流程
（三）重点行业排放特征及治理技术
可行控制技术介绍

## Slide 32
油品储运
油井
原油
油田原油罐
炼油厂
原油罐
炼油厂
成品油罐
用户
油罐
原油
管道
水路（油轮）
陆路（火车、汽车）
管道
加工出
的石油
水路（油轮）
陆路（火车、汽车）
管道
油品储运过程
排放环节
油库储存系统：储油罐的收发油作业、油罐的静置呼吸、铁路罐车(或水运)卸油、油罐汽车装油等环节的油品蒸发损耗
加油站储存系统：油罐汽车向地埋油罐卸油、地埋油罐的呼吸
成品油运输过程：散发油气的重要环节
（三）重点行业排放特征及治理技术
中间罐
倒罐

## Slide 33
储运过程VOCs排放控制
储罐
着眼点
运输
装卸
减少VOCs排放
收发作业
呼吸作用
地下存储
降低温度
集中配送
油气蒸发
跑冒漏
事故排放
强化管理
过程控制
回收利用
集中处理
（三）重点行业排放特征及治理技术
加油站油气回收
根据国家环保总局《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）规定处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3
加油站油气回收系统油气导向图

## Slide 34
吸附法
吸附-脱附-冷凝回收技术
蓄热催化燃烧技术
主要为苯系物，烯烃类，醛类，酯类等
原料准备、塑料的制造、塑料制品的制造过程
可行控制技术
VOCs排放环节
VOCs类别
塑料制品行业
（三）重点行业排放特征及治理技术

## Slide 35
化学原料药行业
VOCs排放特征
VOCs排放途径
VOCs类别
主要是酚类、醛类、苯类以及烷烃、烯烃类等
生产过程
储运过程
离心结晶、真空泵出口以及干燥箱排气等
溶剂的储存、运输等过程产生的无组织逸散
（三）重点行业排放特征及治理技术

## Slide 36
可行性控制技术
1
2
3
回收
末端治理
源头控制
将无组织排放的废气有组织化，进行密闭式加料和密闭式生产。
对高浓度的有机废气进行冷冻或冷凝处理，回收利用。
对于低浓度的有机废气，采用吸附催化燃烧或者蓄热催化燃烧销毁。
（三）重点行业排放特征及治理技术

## Slide 37
VOCs排放环节及种类
可行控制技术
1.投料阶段
2.反应釜反应过程
3.真空泵间断排气
产污环节
1.芳香烃类
2.醇类
3.酮类
4.酯类
VOCs种类
胶黏剂生产行业
（三）重点行业排放特征及治理技术
高浓度：冷凝+吸附+催化燃烧
中低浓度大风量：
1、吸附-水蒸汽再生-溶剂回收
2、吸附-热再生-催化燃烧

## Slide 38
制鞋行业
中国是最大的产鞋国和出口国，制鞋过程中使用 的大量的鞋用胶粘剂，含有大量的 VOCs，极易挥发到空气中，造成重大环境污染。
制鞋工艺流程图
VOCs的排放特征分析
贴底成型：通过粘胶剂将鞋面和鞋底结合
储运过程中原辅材料的挥发
VOCs的主要来源
（三）重点行业排放特征及治理技术

## Slide 39
主要VOCs的种类和质量浓度
制鞋行业排放的 VOCs主要为:
丁酮、乙酸乙酯、
丙酮、甲苯，约占80 %~90 %
（三）重点行业排放特征及治理技术
废气特点
空气流通性强
不易完全控制
排放源较为分散但又重点突出

## Slide 40
（三）重点行业排放特征及治理技术
可行性控制技术
使用低挥发性溶剂
和粘胶原料，从源头
控制有机废气的排放
源头控制
对每一个排放源进行
收集，将无组织排放
废气有组织化
废气收集
采取吸附、催化焚烧等
技术对低浓度废气进
行处理
末端治理

## Slide 41: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音