## Slide 1: 采用清洁生产的方法实现挥发性有机物 （VOCs）全过程削减与控制
Reduce and Control VOCs Emission by
Introducing Cleaner Manufacturing Method
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3: 讲座主要内容Outline
• 提出VOCs污染物控制的背景；
Introduce the background of VOCs pollution control
• 产生VOCs的行业及排放特征；
Summarize industries that emit VOCs & the characteristics of VOCs emission
• VOCs全过程产生与全过程控制方面；
Introduce the production of VOCs & the monitoring steps
• VOCs管理与排放标准（浓度）控制；
Introduce VOCs emission management method and the standard of VOCs
emission control
• VOCs核算方法与排放总量控制；
Introduce the method used to control total VOCs emission
• VOCs处理技术绩效评价；
Evaluate the efficiency of the current VOCs management method

## Slide 4: 讲座背景Background
• 环保部发布的《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细 则》提出，经过五年努力，京津冀及周边地区空气质量明显好转，重污 染天气大幅度减少。力争再用五年或更长时间，逐步消除重污染天气， 空气质量全面改善。
• 《大气污染防治行动计划》的工作重点，放在京津冀、长三角、珠三
角等区域。京津冀及周边地区则是重中之重。
• 9月18日京津冀大气污染防治工作会议对北京、天津、河北、山西、内 蒙古、山东等六个省区市加快推进大气污染综合治理工作进行了动员和 部署，环保部与六省区市人民政府签订了大气污染防治目标责任书。
Haze has become a serious problem to all who live in Tianjin, Beijing, and Hebei provence. Recently, our government has made several policies to improve current situation.

## Slide 5: 大气污染与雾霾Air Pollution and Haze
VOCs
挥发性有机物
工业燃煤锅炉排放 颗粒物； SO2，NOx CO2
VOCs emission
汽车尾气
NOx , 炭黑颗粒
Industry emission
交通颗粒物
建筑颗粒物
Building emission
Transportation emission

## Slide 6: 为环境管理工作提供技术支撑 Significance of emission control
天津市是华北地区最大的VOCs排放源。因此，控 制天津的VOCs排放对改善京津地区的大气环境质量 和控制雾霾污染具有重要作用和意义。
对全国VOCs控制具有明显的示范作用，为地方和 工业涂装行业的VOCs管理提供技术支持。
Tianjin is one of the largest VOCs emission area in Northeast China. It is important to reduce Tianjin’s VOCs emission in order to improve air quality in Northeast part of China. The method we used to control VOCs emission in Tianjin will set a great example for other cities in China.

## Slide 7: VOCs的控制目标与任务 VOCs Control & Target
 在天津及周边地区广泛调研各类工业VOCs污染源的基础上
，筛选VOCs排放的重点行业和企业，确定为研究对象；
Focus industries that are the largest contributors of VOCs emission;
 深入研究各类重点行业生产全过程的VOCs排放特征和排放
因子和排放强度；
Find the VOCs emission characteristics of different industrial enterprises;

## Slide 8: VOCs的控制目标与任务 VOCs Control & Target
筛选和建立重点行业企业的VOCs排放量核算方法；
•Use emission factor standards to evaluate the amount of
VOCs emitted by different industries;
从原料到产品进行全过程分析挖掘VOCs减排潜力，筛选和 建立VOCs排放控制措施技术绩效评价方法；
•Monitor the whole process of manufacturing that emits VOCs from the raw material used to the end product produced, and maximally reduce VOCS emission;
建立政府对重点行业企业VOCs的监督管理体系。
•Establish a full-scale supervision system

## Slide 9: VOCs的产生举例 VOCs emission sources
• 表面涂装过程（产品喷涂、船舶涂装、家具）
Industrial surface coating process
• 有机化工生产过程（溶剂、石油化工、焦炭，精细化工）
Organic chemical production process
• 机械加工过程（机加产品表面喷漆）
油漆生产paint manufacturing
橡胶及其制品生产Rubber and its products production
电子行业生产过程Electronics industry production process

## Slide 10: 基于VOCs关联度分析的重点涂装行业和企业
初步确定重点工业涂装行业Industrial surface coating enterprises
初步确定行业类型：汽车（轿车、卡车、修理）、机械（零部件产品、整体产品）、 家具（涂膜、罩光）、电子（家电、手机）和船舶（造船，修船）等行业为本次研 究的重点行业。
初步落实调查企业：Enterprises that participate in survey:
（1）汽车行业：选择有代表性的企业，一汽丰田，天津一汽夏利（天津2家），上海通用（烟 台），一汽重卡（长春2家，天津汽车4S店6家）进行实地检测；
（2）船舶行业：天津港务局，造船厂和修船厂（天津4家）；
（3）机械加工行业：北京蓝天化工机械有限公司，天津亚实履带有限公司， 天津科林自行车有限有限公司，航天精工（天津）制造有限公司；
（4）电子行业（家电、手机）：日新塑胶（天津）有限公司（手机壳），亚光耐普罗精密注 塑（天津）有限公司（手机外壳），北京三箭和众鼎有限公司，三星电子（天津）有限公司， 三星机电（天津）有限公司，三井高科技（天津）有限公司；
（5）家具行业：天津裕北家具涂料装公司；北辰家具企业6家；

## Slide 11
第一级 | 第二级 | 第三级 | 备注
采矿业 | 原油、天然气开采 |  | 
制造业 | 交通运输设备制造 | 一汽丰田，天津一汽夏利（天津2家），上海 通用（烟 台），一汽重卡（长春2家，天 津汽车4S店6家） 天津科林自行车有限有限公司，航天精工 （天津）制造有限公司 天津港务局，造船厂和修船厂 | 
 | 石油加工、炼焦 |  | 
 | 化学原料 | 天津振兴伟业化工染料有限公司 | 
 | 化学纤维 |  | 
 | 家具制造 | 天津裕北家具涂料装公司 北辰家具企业6家 | 
 | 电器机械及器材制造 | 北京蓝天化工机械有限公司 天津亚实履带有限公司 三星机电（天津）有限公司 | 
 | 通信设备、计算机其他电子设备制造 | 日新塑胶（天津）有限公司 亚光耐普罗精密注塑（天津）有限公司 北京三箭和众鼎电子有限公司 三星电子（天津）有限公司 三井高科技（天津）有限公司 | 
 | 仪器仪表及文化办公用机械制造 |  | 
 | 食用植物油加工 | 中粮佳悦（天津）有限公司天津 | 
 | 印刷包装业 |  | 
 | 黑色和有色金属冶炼及金属制品 | 天津港铝有色金属制品有限公司 | 
 | 建材业 | 欧文斯科宁（天津）建筑材料有限公司 | 
 | 废弃资源和废旧材料回收 | 天津东邦铅资源再生有限公司 | 
市政工程 | 有机危险废弃物处理 | 天津市垃圾填埋场 | 
 | 城市垃圾焚烧处理 | 天津双港垃圾焚烧处理厂 | 
 | 污水、污泥 | 天津纪庄污水处理厂 | 
电力、燃料及水的 生产、供应 |  |  | 
生物质燃烧 | 烹饪 | 南开大学周边的宾馆，饭店 | 
其他 | 餐饮 |  | 

## Slide 12: 基于VOCs关联分析的重点行业和企业筛选
本研究已对汽车，油漆，电子等行业行业20多家企业 开展 VOCs排放因子现场实测研究。We have investigated over 20 enterprises from different industries to analyze factors that influence the emission of VOCs.
对天津一汽（一厂），天津丰田（开发区），天津丰田（西青区），上海通用天 津一汽（一厂）等进行了油漆喷涂和电泳涂装工艺的物料平衡分析和VOCs排放量 核算研究工作；
对北京蓝天化工机械有限公司、天津亚实履带有限公司、航天精工（天津）制造 有限公司等机械加工行业的喷涂工艺进行了基于物料平衡分析和VOCs排放量核算 工作；
对三星（天津）电子有限公司，天津三井高科技电子有限公司，北京三箭和众鼎 电子涂装车间；北京壮大真谛工贸有限公司（油漆），6家天津北辰油漆厂，天津 裕北家具油漆公司，科莱恩颜料有限公司等油漆进行了油漆成分，尤其是有毒有害 成分的分析，为VOCs污染全过程控制和减排提供了第一手资料。

## Slide 13: 亚实履带(天津)有限公司调查（电器机械及器材制造行业）
固化涂膜（有效成分）
废涂料、漆渣
涂料吐出 10219.5 量
1967.25
1609.58
3653.47
烘干时蒸发飞散
6642.67
VOC
2989.2喷漆室中飞散的漆雾蒸发飞散
图3-3 物料平衡图 L/a
VOCs的产生部位：油漆生产线上的喷漆室、浸室和烘干室产生的蒸发飞散的废气 VOCs的处理情况：不经处理直接排放进入车间，扩散至室外大气中 VOCs的排放量：产生VOCs为6642.67L/a
天津亚实履带有限公司（机械行业喷涂） 单位面积VOCs产生量 73g/㎡，排放28.0g/㎡；
Survey examples: Asiatrak (Tianjin) Co. Ltd
(from Electrical machinery and equipment manufacturing industry)

## Slide 14: 一汽丰田（二厂）调查（交通运输设备制造行业）
预处理
涂底漆／中
间涂层
涂车身底部
PVC涂料
密封漆
电泳 涂料
脱脂剂、
磷化剂
涂密封漆
电泳涂层湿打 磨
电泳涂层烘干
电泳涂漆
焊装 车间
模腔／钎链 用石蜡
隐蔽法喷漆
检查
面漆烘干炉
涂面漆
底漆／中间
涂层烘干炉
面漆
底部 PVC涂
料
底漆
总装车 间
废水 废渣
废水
废 气
废气
废渣 车身
废气
废气
废水 废渣
废废气气
废气
废渣
脱臭炉
废气
废气
废渣
废渣
涂装车间工艺流程详图
废水 废渣 废渣
Survey examples: Tianjin Faw Toyota Motor Co.,Ltd (from
Transportation and Auto-manufacturing industry)

## Slide 15: 一汽丰田（二厂）调查（交通运输设备制造行业）
色漆平衡图（单位：kg）
色漆废气流向图（单位：kg）
车体附着
漆渣
废气
150783
（32.8%）
64621
（14%）
244914
（53.2%）
色漆
249910
有机溶剂
210408
废 气
135277
喷漆室
烘干室
无组织排放
92800
41124
1353
中涂废气流向图（单位：kg）
中涂漆平衡图（单位：kg）
车体附着
漆渣
废气
103023
（36.5%）
44152
（15.6%）
135277
（47.9%）
中涂漆
250632
有机溶剂
31820
废
气
244914
喷漆室
烘干室
无组织排放
205728
36737
2449

## Slide 16: 天津一汽丰田（二厂）调查（交通运输设备制造行业）
清漆平衡图（单位：kg）
清漆废气气流向图（单位：kg）
全厂VOCs平衡图（单位：kg）
VOCs总量 525360
387946
（73.8%）
132159
（25.2%）
5254
（1%）
18411（3.5%）
135277（25.7%）
244914（46.6%）
126758（24.1% ）
电泳VOCs
中涂VOCs
色漆VOCs
清漆VOCs
喷漆室
烘干室
换气室
废 气
126758
喷漆室
烘干室
无组织排放
77233
48257
1268
车体附着
漆渣
废气
70355
（31%）
30152
（13.2%）
126758
（55.8%）
清漆
183750
有机溶剂
43515

## Slide 17: 成果三 天津一汽丰田（一厂）调查（交通运输设备制造行业）
涂装车间输入、输出物料平衡（单位：kg）
车体附着 56609
漆渣 30482
废气 64699
纯漆
136080
有机溶剂 15710
色漆含固率为40%
色漆 239292
车体附着 67001.76
漆渣 28715.04
废气 400460.2
有机溶剂
256885
清漆 100026
车体附着 40810.6
漆渣 10202.7
废气 68444.7
有机溶剂19432
图3 面涂清漆物料平衡图
车体附着 402074.36
漆渣 69939.74
纯漆136080 清漆 100026
色漆 239292
有机溶剂292027 密封胶 321500
废气 676948.64
固废 9902
图4 涂装车间物料平衡图
人工喷涂，漆的平均利用率为80% 图2 面涂色漆物料平衡图
漆的平均利用率为70%
采用人工喷涂，平均利用率为65% 图1 中涂漆物料平衡图
（单位：kg）
清漆含固率51%

## Slide 18: 天津一汽丰田（一厂）调查（交通运输设备制造行业）
大气污染物监测结果
车间 名称 | 监测 位置 | 监测 项目 | 两周期监测结果平均值 |  |  |  |  | 标准限值 | 
 |  |  | 排放浓度 （mg/m3） |  |  | 排放速率 （kg/h） |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h）
 |  |  | 一周期 | 二周期 |  | 一周期 | 二周期 |  | 
装焊 车间 | G1 （） | 颗粒物 | 10.4 | 16.8 |  | 0.49 | 0.81 | 120 | 3.5
 | G2 （） |  | --- |  |  | 等效为0.65 |  |  | 
 | G3 （） | 非甲烷烃 | 3.07 |  | 2.93 | 7.7×10-2 | 7.3×10-2 | 120 | 10
 | G （进口） | 非甲烷烃 | 3.02 |  | 2.99 | 1.5×10-2 | 1.8×10-2 | --- | ---
 | G4出口 （） | 非甲烷烃 | 2.71 |  | 3.02 | 2.7×10-2 | 2.7×10-2 | 120 | 10
涂装 车间 | G5 （） | 甲苯 | 0.27 |  | 1.41 | 1.7×10-2 | 9.2×10-2 | 40 | 5.2
 |  | 二甲苯 | 1.66 |  | 2.68 | 0.107 | 0.157 | 70 | 1.7
 |  | 非甲烷烃 | 3.17 |  | 2.60 | 0.2 | 0.17 | 120 | 17
 | G6 （） | 甲苯 | 0.20 |  | 0.19 | 1.9×10-3 | 2.2×10-3 | 40 | 5.2
 |  | 二甲苯 | 0.40 |  | 0.77 | 3.7×10-3 | 8.8×10-3 | 70 | 1.7
成形车间 | G13 （） | 甲苯 | 0.17 |  | 0.25 | 1.0×10-2 | 1.5×10-2 | 40 | 5.2
 |  | 二甲苯 | 0.72 |  | 0.93 | 4.3×10-2 | 5.6×10-2 | 70 | 1.7
 |  | 非甲烷烃 | 2.7 |  | 2.4 | 0.16 | 0.14 | 120 | 17
 | G14 （） | 甲苯 | 5.6×10-2 |  | 1.41 | 9.2×10-2 | 1.7×10-2 | 40 | 5.2
 |  | 二甲苯 | 1.7×10-2 |  | 2.68 | 1.1×10-2 | 0.175 | 70 | 1.7
 |  | 非甲烷烃 | 2.60 |  | 2.46 | 0.18 | 0.18 | 120 | 17
成形车间 | G15 （） | 甲苯 | 0.47 |  | 0.21 | 4.2×10-3 | 1.9×10-3 | 40 | 5.2
 |  | 二甲苯 | 0.11 |  | 7.0×10-2 | 9.5×10-4 | 6.2×10-4 | 70 | 1.7
 |  | 非甲烷烃 | 2.91 |  | 3.04 | 2.6×10-2 | 2.7×10-2 | 120 | 17
总装车间 | G18 （） | 氮氧化物 | 4.1 |  | 4.1 | 1.0×10-2 | 1.0×10-2 | 240 | 0.77
 |  | 非甲烷烃 | 5.91 |  | 5.03 | 1.6×10-2 | 2.6×10-2 | 120 | 17
 | G19 （） | 氮氧化物 | 4.1 |  | 4.1 | 2.0×10-2 | 2.0×10-2 | 240 | 0.77
 |  | 非甲烷烃 | 5.07 |  | 5.57 | 2.4×10-2 | 1.4×10-2 | 120 | 17
 | G20 （） | 氮氧化物 | 6.2 |  | 6.2 | 3.0×10-2 | 3.0×10-2 | 240 | 0.77
 |  | 非甲烷烃 | 4.53 |  | 4.91 | 2.5×10-2 | 2.6×10-2 | 120 | 17

## Slide 19: 汽车行业VOCs排放特征和排放因子研究
The characteristics of VOCs emission in Auto-industry
天津一汽丰田（一厂）： 单位面积VOCs产生量 78.3g/㎡； 排放36.3g/㎡ 天津一汽丰田（二厂）： 单位面积VOCs产生量 53 g/㎡ ； 排放29.0g/㎡

## Slide 20: 藤仓化成涂料（天津）有限公司调查（化学原料行业）
溶剂型一液涂料的工艺流程图
原料
167.4t
产品
废渣
有机物挥发
原料桶残留
164.5t
VOC
全厂物料平衡图
VOCs产生部位：涂料生产搅拌混合过程中，有机溶 剂挥发，粉尘扩散。
VOCs排放量：0.1t/a VOCs的处理方式：经过15m高的烟筒直接排放。 VOCs种类：甲苯、二甲苯、醋酸丁酯等
藤仓化成涂料（天津）有限公司主要经营各种涂料的生产和销售
。主要生产的产品有：内装和外装饰性涂料；手机外壳装饰涂料；化妆品
容器涂料三大类和配套辅料等，并且提供相关的技术咨询服务。
生 产 车 间 | 
 | 0.2t
 | 0.1t
 | 2.6t

## Slide 21: 日新（天津）塑胶有限公司调查（ 电器机械及器材制造行业）
喷漆外观线及污染流程
有机废气、含漆废水、漆渣
领料、备料、进前置
擦拭
底漆喷涂
烘箱烤干
自动静电除尘
将半成品组到治具上
上自动流水线
注塑成型产品
抹布
有机废气
废抹布（危固
）
水、油漆
产品上线
有机废气、含漆废水、漆渣
有机废气、含漆废水、漆渣
自动静电除尘
中漆喷涂
烘箱烤干
自动静电除尘
水、油漆
面漆喷涂
下线、装盘
烘箱烤干
有机废气
有机废气
不合格废品
水、油漆
原材料或辅料
工艺流程
污染物的产生
下线检验
不合格废品

## Slide 22: 日新（天津）塑胶有限公司调查 （ 电器机械、器材制造行业）
日新（天津）塑胶有限公司主要产品为手机内部机 构塑胶件和手机塑胶件，生产工艺包括注塑成型、喷漆和 组装加工。
喷涂
组装
成品
塑胶粒 注塑
外协件
生产工艺流程图
Coating technique: The NEW (Tianjin) Plastic Co., Ltd. (from
Electrical machinery and equipment manufacturing industry)

## Slide 23: 日新（天津）塑胶有限公司调查（ 电器机械及器材制造行业）
喷漆蒸镀线及污染流程
有机废气、含漆废水、漆渣
有机废气、含漆废水、漆渣
有机废气、含漆废水、漆渣
领料、备料、进前置
擦拭
底漆喷涂
烘箱烤干
自动静电除尘
将半成品组到治具上
上自动流水线
注塑成型产品
抹布
有机废气
废抹布（危固）
水、油漆
下线检验
蒸镀
产品上线
自动静电除尘
中漆喷涂
烘箱烤干
自动静电除尘
水、油漆
面漆喷涂
下线、装盘
烘箱烤干
有机废气
有机废气
不合格废品
水、油漆
不合格废品
金属镀材
原材料或辅料
工艺流程
污染物的产生
有机废气
蒸镀半成品
调墨
背面印刷
正面印刷
首件确认
喷码
装盘
喷漆半成品
油墨
有机废气
危险固废
油墨
检验
烘烤
包装
入库
不合格废品
不合格废品
有机废气
NG
油墨
OK
OK
有机废气
喷漆印刷线及污染流程
原材料或辅料
工艺流程
污染物的产生

## Slide 24: 日新（天津）塑胶有限公司调查（ 电器机械及器材制造行业）
外观喷漆
不良品
废气
油漆
产品入库
废漆
25.00
15.6
9
1.99
3.02
338.07
半成品
340.30
外观喷漆物料月平衡（单位：kg）
原材料PC+ABS
注塑成型
不良品
废气
产品入库
1195.15
0.7
注塑成型物料平衡（单位：kg）
1298.00
边角下料
53.35
9.89
VOCs
Coating technique: The NEW (Tianjin) Plastic Co., Ltd. (from Electrical machinery and equipment manufacturing industry)

## Slide 25: 日新（天津）塑胶有限公司调查（电器机械及器材制造行业）
蒸镀&印刷 喷漆
不良品
废气
油漆
产品入库
废漆
56.00
233.34
5.24
13.20
691.00
半成品
935.78
蒸镀&印刷喷漆物料月平衡（单位：kg）
蒸镀喷漆物料月平衡（单位：kg）
蒸镀喷漆
不良品
废气
油漆
产品入库
废漆
28.00
2.69
2.27
0.80
139.48
半成品
122.43
VOCs
VOCs产生部位：成型车间的烘干和注塑，喷漆车间的喷漆及烘干。 VOCs处理方式：经过15m高的烟筒直接排放。
VOCs排放量：0.1t/a VOCs种类：甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等。
Coating technique: The NEW (Tianjin) Plastic Co.,
Ltd. (from Electrical machinery and equipment manufacturing industry)

## Slide 26: 服务业---餐厅不同采样点恶臭物质成分 S谱ervice industry: Sample malodorous substance from different restaurants and analyze its components
1,3-丁二烯
苯乙烯
苯
甲苯
乙苯
邻二甲苯
间二甲苯
1,3,5-三甲苯
1,2,4-三甲苯
对乙基甲苯
萘
二氯甲烷
丙醛
丁醛
戊醛
乙酸乙酯
甲硫醚
二甲二硫醚
柠檬烯
硫化氢
二硫化碳
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
质量百分比（%）
排烟口 厨房
下风向采样点 用餐区
居民点
背景点

## Slide 27: 垃圾转运站不同采样点恶臭物质成分谱图 Sample malodorous substance from different waste transfer stations and analyze its components
1,3-丁二烯
苯乙烯
苯
甲苯
乙苯
邻二甲苯
间二甲苯
对二甲苯
1,3,5-三甲苯
1,2,4-三甲苯
对乙基甲苯
萘
氯苯
二氯甲烷
乙酸乙酯
二甲二硫醚
α
-蒎烯
柠檬烯
硫化氢
二硫化碳
30
25
20
15
10
5
0
质量百分比（%）
厂界处 下风向10米处 背景点

## Slide 28: 污水处理厂不同采样点恶臭物质成分谱图
苯乙烯
苯
甲苯
乙苯
邻二甲苯
间二甲苯
对二甲苯
1,3,5-三甲苯
1,2,4-三甲苯
对乙基甲苯
萘
二氯甲烷
氯苯
甲硫醇
2-己酮
甲基异丁酮
乙酸乙酯
甲硫醚
硫化氢
二硫化碳
0
20
40
60
80
100
质量百分比（%）
格栅 初沉池 曝气池 二沉池 浓缩池 脱水机房
背景点
办公楼外 厂界处 厂界外20米处
Sample malodorous substance from different sewage treatment
plants and analyze its components

## Slide 29: 家具装饰城不同采样点恶臭物质成分谱图
苯乙烯
苯
甲苯
乙苯
邻二甲苯
间二甲苯
对二甲苯
1,3,5-三甲苯
1,2,4-三甲苯
对乙基甲苯
萘
氯苯
二氯甲烷
乙酸乙酯
甲基异丁酮
α
-蒎烯
β
-蒎烯
柠檬烯
二硫化碳
0
10
20
30
40
质量百分比（%）
室内1小时
室内8小时 室外8小时
Sample malodorous substance from different interior decoration industries and analyze its components

## Slide 30: 石化炼油厂不同采样点VOCs成分谱图
0
10
20
30
40
50
60
70
80
20
15
10
5
0
25
30
35
质量百分比 （%）
背景点
厂区中心位置
原油储罐区 成品油储罐
Sample VOCs from different Petrochemical refineries and analyze its components

## Slide 31: 挥发性有机物（VOCs）排放因子
Rank components of VOCs by the amount emitted
序号 | 行业名称 | 排放因子
1 | 合成氨 | 4.72kg/t
2 | 乙烯 | 0.5kg/t
3 | 原油储运 | 0.59%
4 | 天然气 | 0.01%
5 | 汽车涂料生产 | 5-10kg/t
6 | 建筑涂料 | 12-15kg/t
7 | 橡胶制品 | 7.17kg/t
8 | 合成洗涤剂 | 0.01t/t
9 | 制药 | 114.14kg/t
10 | 钢铁冶炼 | 62g/t
11 | 天津一汽丰田（一厂） | 36.3g/㎡
12 | 天津一汽丰田（二厂） | 29.0g/㎡
13 | 亚实履带公司（天津） | 28.0g/㎡

## Slide 32: 组织实施 Investigation Organizers
项目负责人和主要成员Names of director (Hongbin Yu) &team members:
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 技术职称 | 投入本项目的全时 工作时间（人月）
项目负责人 |  |  |  |  | 
1 | 于宏兵 | 男 | 南开大学 | A | 18
主要成员 |  |  |  |  | 
2 | 王秀艳 | 女 | 南开大学 | B | 20
3 | 王胜强 | 男 | 南开大学 | C | 20
4 | 董恒 | 女 | 南开大学 | C | 20
5 | 邱明英 | 男 | 南开大学 | E | 18
6 | 汪启年 | 男 | 南开大学 | E | 18
7 | 王庆 | 男 | 南开大学 | E | 18
8 | 艾丽娜 | 女 | 南开大学 | E | 18
9 | 耿丽娟 | 女 | 南开大学 | E | 18
10 | 陈赜 | 男 | 南开大学 | E | 18
11 | 张馨予 | 女 | 南开大学 | E | 18

## Slide 33: 亚实履带(天津)有限公司调查（ 电器机械及器材制造行业）
DF2 1
涂漆
更换次数
漆脱落，从而减少滤网的更换次数
，
漆量堆积一定程度后，用PVC管敲打，使 节省0.2万元
减少喷漆间滤网 喷漆间滤网的定期更换，可将喷漆后的滤网 减少滤网使用 320片 已
实 施
DF2 7
喷漆
将漆门改成有一 漆门在7号停止器下存漆严重，将门改成一 回收漆 定坡度的门 定坡度后，利于回收履带滴下的浊漆 效益：0.4万元
已 实 施
表5-7 各类喷涂方式的特点
The characteristics of all spraying and coating methods
表5-8 各类喷涂方式的特点
序号 | 喷涂方式 | 涂装效率 | 质量
1 | 空气喷涂 | 25-35% | 优
2 | 高压无空气喷涂 | 20-40% | 一般
3 | 空气辅助式高压无空气喷涂 | 45-60% | 较好
4 | 空气喷涂+静电喷涂 | 45-60% | 优
5 | 高压无空气喷涂+静电喷涂 | 55-75% | 一般
6 | 混气喷涂+静电喷涂 | 60-85% | 较好
7 | 热喷涂 | 50-85% | 一般

## Slide 34: 亚实履带 （天津）有限公司 清洁生产全过程VOCs 控制
，
Advices and Suggestions: for Asiatrak (Tianjin) Co. Ltd
方案名称 | 手动混气喷涂改为自动混气 静电喷涂并回收利用漆雾 | 编号 | HF04
方案简述 | 公司现行的手动混气喷枪是手动转动喷枪对轮子进行喷 涂，涂着效率仅为55%，公司油漆利用率很低。另外， 涂装时有45%的漆雾飞散，让其自然干燥并将漆渣倒掉 这造成了原材料的浪费并引起环境污染。 |  | 
技术评估 | 将手动混气喷涂改为自动混气静电喷涂后，可以提高生 产效率，增加稳定性，将操作人员的失误减到最低。对 工件进行合理布局，让后排被喷工件利用一部分前排被 喷工件喷时的漆雾，之后再参照水性漆涂装线过喷漆雾 回收利用的方法，采用挡板式回收利用装置，将回收后 的涂料粘度调整到标准粘度，过滤后再使用。 |  | 
环境评估 | 使涂装线的涂着效率进一步提高，并回收过喷漆雾，最 大限度地减少废漆渣的排放，避免漆渣产生的污染，降 低排放费用，改善操作环境和劳动条件。 |  | 
经济评估 | 自动混气静电喷枪节约油漆：，漆雾回收油漆： |  | 
评估结论 | 由于技术成熟，国内外有许多厂家已经采取该方式，建 议实施。 |  | 

## Slide 35: Manufacture processes graph
总 技 术 路 线 图

## Slide 36
VOC污染控制存在的问题
The challenges and difficulties confronted
VOC产生多样性，多发性，多处性；
VOC compounds are diverse
VOC排放 不好测，测不准，
Hard to measure VOC emission
VOC标准难产；
Hard to make a emission control standard
VOC处理难度大（难收集）
Difficult to collect VOCs gases
VOC 难处理（技术与设备问题）
Difficult to purify VOCs polluted air

## Slide 37: 常见的VOCs治理技术综述 Some common treatments
治理技术
原理 优点 缺点
影响因素
溶剂吸收法
以液体溶剂作为吸收剂，使废气中 的有害成分被液体吸收，从而达到 净化的目的，其吸收过程是气相和 液相之间进行气体分子扩散或者是 湍流扩散进行物质转移
对处理大风量、常温、 低浓度有机废气比较有 效且费用低， 而且能将 污染物转化为有用产品
对有机成分选择性大， 易出现二次污染
有机物在吸收剂中的溶
于吸收剂后处理投资大，解度；有机废气的浓度；
吸收器的结构形式，如 填料塔、喷淋塔；液气 比、温度等操作参数
吸附法
利用某些具有吸附能力的物质如活 性炭、硅胶、沸石分子筛、活性氧 化铝 等吸附有害成分而达到消除有害污 染的目的
去除效率高、 能耗低、 工艺成熟、脱 附后溶剂可回收
投资后运行费用较高且 有二次污染产生，当废 气中有胶粒物质或其他 杂质时，吸附剂易中毒
是设备庞大，流程复杂，其吸附效果主要取决于
吸附剂性质、气相污染 物种和吸附系统工艺条 件(如操作温度、湿度等 因素)
热破坏法
分为直接燃烧法、催化燃烧法和浓 缩燃烧法。其破坏机理是氧化、热 裂解和热分解，从而达到治理VOCs 的目的
适合小风量，高浓度，
连续排放的场合,设备简 单，投资少，操作方便， 占地面积少，可以回收 利用热能，净化彻底； 催化燃烧，起燃温度低
有燃烧爆炸危险，热力
燃烧需消耗燃料，不能 回收溶剂，催化燃烧的 催化剂成本高，还存在 中毒和寿命问题
燃烧温度，气相污染物 种
生物膜法
利用微生物的新陈代谢过程对多种
有机物和某些无机物进行生物降解，
生成CO2 和H2O，进而有效去除工业
具有设备简单，运行维
护费用低， 无二次污染 等优点
对成分复杂的废气或难 以降解的VOC，去除效 果较差,体积大和停留
选用不同的填料其降解 有机废气的效果有所不 同

## Slide 38: VOCs处理工艺VOCs treatments and techniques
有机废气-吸附回收装置示意图
有机废气-吸收工艺
Chemical Solvent Absorption

## Slide 39: VOCs处理工艺VOCs treatments and techniques
有机废气-热力燃烧工艺
有机废气-膜吸附分离法示意图
Thermal destruction method
Biofilm filtration

## Slide 40: 现在VOC处理技术评价
VOCs treatments evaluation
1、吸收法Chemical Solvent Absorption & Biofilm filtration： 投资大，运行费用高，产生大量固体废液；
Large investment and high operation cost, generate solid and liquid waste.
2、焚烧法 Thermal destruction method： 投资大，运行费用高，产生大量二次污染物；
Large investment and high operation cost, generate secondary pollutants.
3、水洗法 Water washing method:
产生大量高浓度有机废水，难于处理；
Generate large amount organic liquid waste, which is hard to purify.
4、吸附法 Physical Absorption:
投资大，运行费用高，产生大量固体废物
Large investment and high operation cost, generate solid waste

## Slide 41: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音