## Slide 1: 建设承包商安全培训
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3
建设承包商安全培训
来源EHS微社区

## Slide 4
承包商施工安全培训
建设施工作业的主要风险：
物体打击
高处坠落
机械伤害
触电伤害

## Slide 5
承包商施工安全培训
着装及个人防护：
进入作业场所必须：
戴好安全帽，系好下额带；
合理着装，不要敞开胸襟、挽起裤脚；
必须穿防砸鞋，现场施工人员根据不同的工种穿防砸、绝缘或软底鞋；
禁止穿拖、凉鞋、高跟鞋；

## Slide 6
承包商施工安全培训
着装及个人防护：
从事切割机械操作，请佩带安全眼睛；
电工、电焊工请穿着绝缘鞋；架子工等需登高的人员请穿软底鞋，其它人员穿防砸鞋；
在从事特定作业时，你还可能被要求使用其它防护用品，请严格遵循。

## Slide 7
承包商施工安全培训
逐层开挖不蛮干，
掘地再深也安心；
坑壕无护板，
棺材已成形；
上下有序异步，
安全除保平安；

## Slide 8
承包商施工安全培训
用电安全：
“三快”
电线磨损快
漏电保护器失效快
电器损伤快
作业场所的触电事故往往导致严重的伤害事故，甚至是死亡！

## Slide 9
承包商施工安全培训
用电安全：
禁止踩踏各类线路；
禁止将角铁、钢筋、铁锹等尖锐物体搁置在电线上；
施工过程中定期检查高空架设的线路；
禁止将电线拖放在积水、潮湿场所及金属物体上；
定期检查线路绝缘保护设施是否正常，发现异常破损立即更换。

## Slide 10
承包商施工安全培训
用电安全：
使用移动电器时注意事项：
检查导线部分的绝缘有无破损，器械外壳有无碎裂；
插头与插座是否匹配，是否装有漏电保护器；
避免使导线受力；
移动器械前请确保已经拔除插头，并收拾整理整齐；

## Slide 11
承包商施工安全培训
用电安全：
禁止在建设施工现场使用民用拖线板；
每班作业后必须关闭各施工用电设施、设备的电源，并由专门人员将配电箱锁好。
禁止将漏电保护器作为电源开关拨弄；
禁止擅自拔插各类电箱内的插头；

## Slide 12
承包商施工安全培训
高空作业：
施工现场频繁的高空施工作业过程中往往会发生工具，材料，废弃物的意外掉落，甚至会发生人员的坠落事故。对于作业者本人及地面人员均造成了极大的伤害风险。
工料吊装过程还会产生物体晃动，偏位，倾斜，脱落等意外情况，直接威胁着附近人员的生命安全。

## Slide 13
承包商施工安全培训
高空作业：
登高作业必须经过审批，登高者应经过登高培训；
登高人员应选用软底鞋，并扎紧鞋带；
登高人员应使用安全带，并合理选择踩踏面；
登高作业必须要有合理的挂钩点，且挂钩点必须足够牢固。

## Slide 14
承包商施工安全培训
高空作业：
在洞口、楼梯口、升降＃口、以及无高于1.1米以上护栏的建筑物，平台等的边缘存在着与登高作业相同的坠落风险，因此需要对上述情况下的临边进行围护

## Slide 15
承包商施工安全培训
高空作业：
高处作业人员不得相互戏嘻打闹，以免失足发生坠落；高空作业必须遵守作业纪律。
高处作业人员不得投接物料；
对于堆放在高处的材料、工具采
取临时固定措施以免发生物料坠
落伤人事故；

## Slide 16
承包商施工安全培训
高空作业：
高处作业下方以及吊装区域内应避免从事其它作业，以防止坠物伤人；
高处作业过程中请始终挂好安全带，以免意外坠落伤己；

## Slide 17
承包商施工安全培训
高空作业：
登高所用设备设施使用前必须进行自检，以确保其安全性。

## Slide 18
承包商施工安全培训
动火作业：
施工场地的任何动火作业都要经过审批，签发动火许可证方能实施：
请严格遵循动火证描述的动火地点，时间，人员；
现场操作应操作证、动火证双证齐全；
作业现场同时应有专职监护人员及配备消防器材；
良好的准备，是安全生产的第一步

## Slide 19
承包商施工安全培训
动火作业：
动火前应检查周围十米范围内是否有易燃烧物体；
动火前应检查消防器材是否有效；
高空动火应采取必要的地面隔离及监护人员。

## Slide 20
承包商施工安全培训
消防安全：
为了避免施工场地发生意外火灾，请参照如下建议：
不要擅自夹带汽油，酒精，油漆等化学品进入场地；
因工作需要而使用的化学品，气瓶应统一申报，定
点放置，不要在现场随意存放；
除指定的吸烟点外，任何区域请勿吸烟；
若非灭火需要，请不要使用任何消防器材，并不要挪动现场的任何消防器材；

## Slide 21
承包商施工安全培训
消防安全：
现场一旦发生火情，你可以采取如下行动：
如果你身处狭小空间，请尽快选择合适路线逃离；
你应尽快向相关人员、保安汇报；
如果你采取电话119报警，请说明：着火地点
着火物体及火势。

## Slide 22
承包商施工安全培训
消防安全：
如果火势尚不能对你构成危险，可以采用灭火器，沙土直接覆盖着火点的方式进行灭火；
化学品、电器着火切勿使用水去灭火，如电器着火应首先切断电源再行施救；

## Slide 23
承包商施工安全培训
消防安全：
不能用火救的火
1.电器火灾：用水救电器火灾 很容易发生触电；
2.燃料油、油漆火灾：由于油类比重较水轻，用水救火扩大了燃烧面积，加重火势；
3.计算机火灾：如果用水泼向失火的电脑，因温度突然下降，硬盘、显示器会发生爆炸；
4.化学危险品：许多化学品遇到水后会发生化学反应，引起燃烧或爆炸。

## Slide 24
承包商施工安全培训
机械安全：
请在获得设备操作培训后再使用相应设备；
请按照操作规范使用相应设备，以免造成意外伤害；
请不要随意使用他人的设备，以免：
误用有问题的设备而造成伤害；
设备性能不熟而操作失误造成伤害；
意外损害他人设备导致后人使用过程中发生意外；

## Slide 25
承包商施工安全培训
机械安全：
不要擅自修理设备；
设备检查前请确定拔除电源；
不要设备运行过程中从事保养，清理工作；

## Slide 26
承包商施工安全培训
特殊工种：
您了解什么是特殊种工吗？
特殊种工作业有什么规定？

## Slide 27
承包商施工安全培训
特殊工种：
1、持证上岗；
2、对工作环境有专业的洞察力；
3、具有应对紧急情况的能力；

## Slide 28
承包商施工安全培训
文明施工：
1、施工场地内人员必须在指定吸烟点吸烟；
2、现场整洁有序、无积水，严禁随地大小便；
3、现场物料堆放整齐。

## Slide 29
承包商施工安全培训
安全关键点：
1、特种作业（动火、登高等）的审批及现场管理；
2、着重加强对边缘围护的管理，加强对塔吊、桩机、切割机、焊机等危险设备的管理；
3、脚手架及移动脚手架的架设必须符合安全要求，经检查合格方可使用；
4、电源箱、线路及电器设备的安全管理，工棚、仓库以及临时加工区的防火问题，化学品的安全管理；

## Slide 30
承包商施工安全培训
安全关键点：
5、高空物料的堆放安全（大风天气时可能坠落伤人），模板、钢管等拆除时的安全问题；
6、工地内5S的严格控制，禁烟制度的严格执行；
7、工地内车辆的管理（限速等问题）；
8、土建进行到一定程度后紧急疏散通道的确定及消防队的组织。

## Slide 31
感谢您的聆听
来源EHS微社区

## Slide 32: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音