## Slide 1: 员工安全手册
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3
员工安全手册
Staff Safety Handbook
行为手册的实施能够达到强化员工操作安全行为、提高员工安全意识、减少安全生产事故的目的，可鉴之广之。
适用企业：XXXX
设计段位：XXXX
行为手册的实施能够达到强化员工操作安全行为、提高员工安全意识、减少安全生产事故的目的，可鉴之广之。

## Slide 4
员工安全行为标准通则
一
1-上岗前，应按照操作要求和本工种规定穿戴好劳动防护用品。所用劳保用品损坏、失效及时按公司规定程序申领。
2-进入现场要注意现场标识、提示信号等各种安全警示，要服从现场安全规定和指挥，不得跨越运转设备，不得擅自进入明令禁止入内的危险区域，不得指使他人违反安全操作规程和作业标准进行操作，不得动用他人设备。
3-工作前应确认工作环境与现场是否整洁有序，路面、楼梯、走廊是否平整，有无油污、积水、积雪、和积冰。确认工作环境有充足的采光，栏杆完整，井盖齐全。
4-上岗前应充分了解作业内容，检查现场作业中有无造成触电、着火、爆炸、坠落、中毒、中暑、烫伤、烧伤等不安全因素，是否采取有效的防范措施，确认后方可上岗作业。

## Slide 5
员工安全行为标准通则
一
5-非本岗位人员不准乱动电气、机械设备、氧气、乙炔等各类阀门开关。
6-严禁在禁烟区内吸烟。班前、班中不准饮酒、班中不准窜岗、打逗。不准将与工作无关的人员或物品带入作业现场。
7-不得在厂区和办公场所焚烧杂物。
8-员工应熟悉火灾应急预案，发生火灾时应尽可能切断电源，拔打火警电话119。扑救初起火灾，要选用正确的消防器材并站在上风侧。日常准备毛巾等必备的防火逃生工具，火势无法控制时要及时撤离。
9-员工在进行带压清扫堵塞的管道时，出口法兰处禁止站人。

## Slide 6
员工安全行为标准通则
一
10-切割或拆除管道、钢结构架等重物时，应站在可靠固定的一侧。可能坠落或切割可能弹动的一侧应用绳子或链式起重机牵引、缓慢落地。
11-用人力垂直或倾斜地拉动物体应有防止突然坠落、断落、脱落的措施。
12-使用大锤时，禁止戴手套和对面打锤。
13-堆放物品时应由低往高堆放，形成梯形，底脚卡牢，下大上小；平面物品要压缝堆放，取出物品时应自上而下，禁止从中间抽取。
14-拆除工作前应有安全预案，并做到自上而下逐步确认，预防倒塌，时刻注意自己和他人的安全。
15-工作场所内不准坐、靠栏杆休息，上下楼梯必须手扶栏杆。严禁翻越平台、窗台、门梁、护栏等。

## Slide 7
员工安全行为标准通则
一
15-工作场所内不准坐、靠栏杆休息，上下楼梯必须手扶栏杆。严禁翻越平台、窗台、门梁、护栏等。
16-徒手搬运重物（尤其楼梯处）要注意搬运的适当姿势和施力，持稳后再慢慢垂直起身，防止造成身体的扭伤或拉伤，或重物掉落造成压伤或挫伤，注意周围环境状况，保持警觉。
17-在过道、室内、洗手间等湿滑地面行走要注意慢行，防止滑倒摔伤。
18-打热水时，必须先将热水瓶口对准热水龙头口再打开龙头，水满时及时关闭龙头。提水上楼，要提稳走实并使热水瓶与身体保持一定安全距离，以防热水瓶爆裂造成烫伤。定期检查热水瓶支胆托和提把的安全可靠程度，不合格就及时更换。

## Slide 8
二
员工安全行为"十不准"
1-不准违章操作、违章指挥。
2-不准班前、班中饮酒。
3-不准脱岗、睡岗。
4-不准开超速车。
5-不准随意进入要害部位。
6-不准擅自开动各种开关、阀门和设备。
7-不准穿戴不规范防护用品上岗。
8-不准在起吊物下行走或逗留。
9-不准在厂房内奔跑。
10-不准在厂内燃放烟花爆竹。

## Slide 9
三
防机械伤害
1-工作前认真检查工具是否安全可靠，不使用不合格工具。工作结束后工具应放在规定的位置。
2-开动设备前，必须与相关及周围人员联系（鸣铃示警等），做好现场确认，无误后方可开动。
3-不开动防护设施短缺或失效的设备。
4-检修、清扫、调整、润滑机械设备时，应停机、拉闸挂牌。必须在运行中调整的，要设专人监护，并有防止人体与运动部位接触的措施。
5-设备检修、清理后，应恢复安全防护设施，并保证齐全有效。

## Slide 10
三
防机械伤害
6-发现安全故障或隐患时，应采取相应防护措施，并报告有关领导，及时整改。
7-检修中拆除了安全栏杆、围墙等安全设施后，必须以临时措施代替，检修后按原设计修复或恢复。
8-对运转设备或车辆检修后，应由检修人员、操作人员共同认可，由操作人员试车。
9-员工严禁跨越皮带、托辊、机电的旋转的机械设备，禁止隔机传递工具，上、下传递工具时不许掷、抛。
10-对设备的转动部位加油时，须使用长嘴加油器。

## Slide 11
四
防起重伤害
1-吊车司机必须认真执行“十不吊”。
超负荷不吊
斜拉歪拽不吊
吊物上站人不吊
物体埋在地下不吊
重量不清不吊
易燃易爆物品不吊
安全装置不灵不吊
捆绑不实、物体不在中心不吊
信号不清不吊
无人指挥或违章指挥不吊
2-吊装物品时，必须有防倾倒措施，坠落半径内不准有人。
3-严禁超负荷使用各类起重设备和工具。
4-进行起重作业前，应检查所有的工具是否存有缺陷。

## Slide 12
四
防起重伤害
5-起重支点、吊点、固定点必须确认牢靠。
6-吊车在坑、沟边沿及架空线下作业，应保持足够的安全距离。
7-配合吊车作业的人员不得站在吊臂下及旋转范围内
8-吊有尖锐棱角物体时，要在钢丝绳与物体棱角间加保护垫，防止因重物尖锐棱角对钢丝绳产生折损而造成绳断，物体坠落伤人。
9-多人进行起重作业时，必须由一人统一指挥，指挥手势、信号要明确。
10-吊物不准从人体或重要设备上经过，物体吊运过程中不得拖拉碰撞，吊物上不准站人。

## Slide 13
四
防起重伤害
11-检修天车时，必须停电、挂牌，必要时地面设警戒线，并指派专人监护。
12-天车对汽车进行装卸货物时，汽车司机禁止待在驾驶室内。免费资料关注公众号:安全生产管理；在装卸过程中，天车起吊或落吊时汽车上禁止有人。
13-上下天车、龙门吊等起重设备时，要与司机联系好，待车停稳后，再上下车。

## Slide 14
五
防触电伤害
1-非电气专业人员不得进行电器安装与维修，不得擅自接电源。
2-电气专业人员在安装、维护、检修电器设备后，不得留有隐患。
3-严禁使用未经检测合格的绝缘工器具。
4-移动电器电源线不准拖拉，电源接长线只允许有一个接头，并不准裸露金属线。
5-手持电动工具、移动式电气设备，必须执行“一机一闸一保护”制度，并定期校验，确保灵敏可靠。
6-对电风扇、电焊机等可移动式电气设备，在移动时应做到先拉闸、后移动。

## Slide 15
五
防触电伤害
7.任何人未经许可，不得私自拆除电气连锁装置、防护装置、信号装置。
8.擦拭清理电器设备时应先停电，不准用水冲、不准用酸、碱水擦洗。
9.电焊机的一次线（电源线）长度一般不得超过5米。
10.使用的明电线（滑触线）高度不宜小于3.5米，如低于3.5米的明电线应有安全网罩，并设置明显的安全标志或信号指示灯。
11.严禁在雨天室外使用电钻、手砂轮、手电锯等电动工具。使用手灯时必须使用36V以下的安全电压供电，在潮湿的环境作业应使用绝缘柄的手灯。

## Slide 16
五
防触电伤害
12-日常办公使用电器时插头与插座/插盘应按规定正确接线，插座/插盘的保护接地极在任何情况下都必须单独与保护线可靠连接，插座/插盘应置于避免溅水位置。严禁在插头(座)内将保护接地极与工作中性线连接在一起。在插拔插头时人体不得接触导电极，不应对电源线施加拉力。用电设备在暂停或停止使用、发生故障或遇突然停电时均应及时切断电源，必要时应采取相应技术措施。
当电气装置的绝缘或外壳损坏，可能导致人体触及带电部分时，应立即停止使用，并及时修复或更换。
13-办公室内的重要办公设备如电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪要妥善保管使用，下班前应确保一切设备处于关闭状态。长时间不用电器时（如节假日）还须把插头拔下，以防开关失灵、长时间通电损坏电器，造成火灾。

## Slide 17
五
防触电伤害
14-迅速脱离电源的方法：
——发现有人触电时，应立即拉闸停电。距电闸较远时，可使用绝缘钳或干燥木柄斧子切断电源。
——救护人员不得用手拉或用金属棒、潮湿物品救护，应使用绝缘器具使触电人员脱离电源。
——在电容器或电缆线路中解救时，应切断电源进行放电后，再去救护触电人员。
——高压触电，应在保救护人员的安全情况下，因地制宜采用相应救护措施。
——解救触电人员时，要做好防护，以免触电人员再受二次伤害。

## Slide 18
六
防压力容器伤害
1-压力容器运行不准超过最高工作压力。
2-安全附件不齐全或附件损坏，不准使用。
3-不准随意调整、拆卸安全阀。
4-应经常检查压力、温度、液位，发现不正常立即上报，采取有效措施。
5-安全阀使用前必须经过检验合格后，方可使用。
6-压力容器应确保防腐层完好无损，安全装置齐全、灵敏、紧固件必须完整可靠，材料符合设计要求。
7-上氧气表应先打开总阀稍放一点气，吹净接口处的灰尘，再上气表，气表旋入深度不得少于5扣，开气时不准气口对准人。

## Slide 19
六
防压力容器伤害
8-开氧气时，先开气瓶总开关再顶气表顶丝，防止气瓶冲天杆扭坏冲出伤人。关氧气时，先松气表顶丝，后关总阀。
9-气瓶阀门不准一次开得过大，压力不足时再进行调整。
10-气瓶的各种漆色，须保持完好，不得涂改。
11-气瓶应距离暖气和其他水暖设备1米以外，夏季存放避免曝晒；气瓶与明火的距离不得小于10米,乙炔、氧气瓶距离不得少于5米。
12-瓶阀冻结时严禁用火烘烤，必要时用温水解冻。
13-严禁用电磁吊和链绳吊装搬运。

## Slide 20
六
防压力容器伤害
14-搬运气瓶时要轻装轻放，严禁抛、滑、敲击碰撞。
15-乙炔瓶使用时要注意固定，防止倾倒，严禁卧放使用。严禁把气瓶同电气接地线相连。
16-乙炔瓶严禁放在通风不良或有放射线的场所，且不得放在橡胶等绝缘体上。
17-氧气瓶、乙炔瓶，胶皮管不准有油污，严禁使用无防震圈、无安全帽和无校验钢印及无阻火器的氧气瓶和乙炔瓶。
18-乙炔气瓶使用时必须装上专用减压器，回火防止器，开启时操作要轻、缓，身体应站在阀门的侧后方。

## Slide 21
六
防压力容器伤害
19-瓶内气体严禁用尽，必须留有一定的剩余压力。剩余压力与环境温度如下表：(温度℃ ，压力MPa)
环境温度 < 0；0--15；5--25；25--40
剩余压力0.05；0.1； 0.2； 0.3
20-气瓶在使用、运输和储存时，环境温度一般不能超过40℃，超过时应采取有效措施。而且不得同易燃易爆物品同车运输。
21-储存间应有专人管理，并应有“危险”“严禁烟火”等标志。现场存放的气瓶不得超过5瓶。
22-储存间与明火(含火花)的距离不得小于15米。
23-瓶上有裂纹或压伤，瓶嘴零件损坏；瓶嘴不合乎规定时，禁止使用。
24-高空作业时，乙炔瓶、氧气瓶必须离开作业区5米。

## Slide 22
七
防中毒窒息伤害
1-煤气区域禁止停留、吸烟、烤火等。动火作业必须办理动火证，带煤气作业必须办理许可证。
2-进入容器、储罐、槽、池、沟、坑、管道等内作业检修时，必须采取可靠的安全防护措施，经检测确认无误后，方可作业。作业现场设专人监护， 并准备救护工具及联络信号。进入污水沟、井等作业时，必须检测确认，无误后，方可作业,并要有专人监护。
3-冬季在工作区域内禁止使用明火取暖。
4-通过煤气排水器时，应尽量远离设施通过，遇有煤气泄漏时，应服从现场专业人员指挥,或向上风头侧逃生。
5-员工在可能接触到有毒气体、液体的设备内作业时，需设监护人；直接接触酸碱时须戴胶质手套与防护眼镜。

## Slide 23
八
防高处坠落伤害
1-在二米以上（含二米）高处或临边（如屋顶、窗口、滴水檐等）作业时（含悬挂钟表、换电池、擦拭玻璃、登高清洁等），必须系好安全带。无法系安全带的作业必须采取可靠安全措施。
2-高处作业时首先应检查梯子（踩踏物）、安全带等工具是否牢靠完整。严禁使用不符合规定的工具。
3-二米以下登高作业，踩踏物品要牢靠，不得用易碎、易折物品做为踩踏物。凡患有高空禁忌病症的人员，一律不能从事高处作业。
4-高处作业时要设专人监护，必要时设警戒线，防止行人、车辆穿过。
5-高处作业需传递工具时，应用带绳传递物料，不得上下抛掷。

## Slide 24
八
6-严禁直接在石棉瓦等易碎易折的板材顶棚上作业或行走。如需在在轻型顶棚内或顶棚上作业时，应铺设脚手板操作。
7-不准在六级以上强风或大雨、雪、雾等恶劣天气下从事露天高处作业。
8-高处作业中涉及到垂直交叉作业时要采取安全确认办法，设专人监护或设置隔板。
9-挖土方工作时，深度超过1.5米要有防塌方措施。
10-搭设的平台、脚手架不得超负荷使用。
防高处坠落伤害

## Slide 25
九
防车辆伤害
1-行人须遵守下列规定：
A 不准在车行道、桥梁、隧道或交通安全设施等处长时间逗留。
B 不准穿越、攀登或跨越高速公路隔离设施。
D 不准横过划有中心实线的车行道。

## Slide 26
九
防车辆伤害
2-乘车人须遵守下列规定：
A 不准在机动车道上等候车辆。
B 在车行道上不得从机动车左侧上下车，开关车门时，不准妨碍其他车辆和行人通行。
C 驾驶机动车的人员无驾驶证或饮酒后应制止并拒乘。
D 车辆在行驶中不准与驾驶员闲谈或妨碍驾驶员操作。
E 不准向车外投掷物品。

## Slide 27
九
防车辆伤害
2-乘车人须遵守下列规定：
F 乘坐二轮摩托车只准坐在驾驶员身后的座位上，不准侧坐或倒坐。
G 乘坐公交车辆、通勤班车，依次在站点候车，待车停稳后，方可按顺序上下。
H 不准在车辆行驶中开启车门、车厢。
I 机动车发生故障或交通事故须在车行道停车时，除紧急救险外，乘车人须迅速离开车辆和车行道。

## Slide 28
九
防车辆伤害
3-厂区行驶司机须遵守下列规定：
A 司机负责监装监卸，确保装物符合规定，并做到运输途中不散落、掉物。
B 检修自卸汽车时，必须在翻斗撑起时，加保护支撑和垫木，防止翻斗下落伤人。
C 厂内行驶车辆严禁超速、超长、超宽、超高、超重，不得人货混装。
铲车、叉车、吊车不准违章带人。机动车必须按指定位置停放。
D 倒车时要确认周围人员安全，指挥倒车人员要注意自我保护。
E 司机行车要严格遵守有关安全交通法规、噪声控制法规及公司交通安全管理规定，发现违章及时制止和处理，加强车辆日常维护和保养，确保车辆符合安全要求。

## Slide 29
九
工器具使用安全
1-脚扣、安全带（腰绳）
1.1 脚扣、安全带（腰绳）使用前应检查是否结实可靠，有无开焊、断裂，铁环及钉头有无伤痕，皮带有无硬脆、开线现象。
1.2 根据电杆的规格直径选用和调整脚扣，上杆时跨步应合适，脚扣不应相撞。
1.3 使用安全带（腰绳）松紧要合适、系牢，结扣处应放在前侧的左右。
1.4 腰绳直径不得小于20MM，不准有接头，使用时应系死扣。
1.5 在杆上或高处作业时，安全带（腰绳）不得拴在杆尖、横担、瓷瓶、拉带或其它活动构架上。

## Slide 30
九
工器具使用安全
2-梯子
2.1 定期进行检查及试验，对不符合要求的梯子不准使用。
2.2 梯子应能承受工作人员及携带工具攀登的重量。
2.3 梯子的下部应有防滑胶皮。
2.4 直梯使用时倾斜角应保持60°左右，上梯子时应有专人扶梯，扶梯人应戴安全帽，直梯不准平放使用。
2.5 不准两人同上一梯工作。
2.6 在梯子上作业时，应注意全身重心，有人工作时不准移动。

## Slide 31
九
工器具使用安全
3.手持式电动工具和移动式电器设备
3.1 应设专人负责保管，定期维修保养和检修。
3.2 每次使用前，必须经过外观检查和电气检查，其绝缘强度必须保持在合格状态。
3.3 手持式电动工具（不含Ⅲ类）和移动式机电设备，必须按要求使用漏电保护器。
3.4 导线必须使用橡胶绝缘软线，禁止用塑护套线，导线两端连接牢固，中间不许有接头。使用的护套线必须有一芯专接保护性接地（接零），黄绿相间导线做接地（接零）用。

## Slide 32
3.手持式电动工具和移动式电器设备
3.5 应在干燥、无腐蚀性气体、无导电灰尘的场所使用，雨、雪天气不得露天作业。高处作业应有相应的安全措施。
3.6 必须遵守有关的专业规定，并配备使用相应的安全工具。
九
工器具使用安全

## Slide 33
九
工器具使用安全
4.临时用电线路
4.1 安装临时线路前必须进行申请，审核批准后方可施工。
4.2 临时线路施工必须在主管电气人员、安技人员监督下进行，在易燃
易爆场所架设临时线还应有安全人员参加。
4.3 临时线路必须沿墙或悬空按固定线路架设，必须采用绝缘良好的橡皮线，线路必须与负荷相匹配，必须设总开关控制，如有分路应设与负荷相匹配的熔断器，露天作业的要有防雨措施。
4.4 临时线路必须设有专人负责，实行安装、使用、拆除全过程管理。
4.5 临时线路上的作业，停送电等事宜均按固定线路规定进行。

## Slide 34: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音