## Slide 1: 2024年最新岗位风险点告知卡
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3
有限空间作业区域风险点告知卡
风险点名称 | 有限空间作业场所 | 主要危险因素描述 | 聚集在有限空间内的易燃易爆气体和有毒气体导致爆炸和人员窒息。
风险点编号 | 01 |  | 
风险等级 | 二级风险 |  | 
安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 作业前必须办理作业审批手续。 操作现场必须具备足够的通风条件。 动火作业前应检测低凹处、地坑和容器内的可燃气体含量，超标时严禁作业。
责任部门 |  | 主要事故类型 | 中毒窒息、其他爆炸
责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。 对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救。 现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。

## Slide 4
压缩天然气区域风险点告知卡
风险点名称 | 压缩天然气 | 主要危险因素描述 | 燃气泄漏后遇电气和静电火花，导致火灾、爆炸。
风险点编号 | 02 |  | 
风险等级 | 二级风险 |  | 
安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 存放区域耐火等级达到一二级要求。 站房内电气设施应按防爆要求配置和安装；并应设可燃气体浓度检测和报警装置。 应在防雷保护范围内。 管道及接口不得泄露，法兰处应接跨接线。
责任部门 |  | 主要事故类型 | 其他爆炸
责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。 对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救。 现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。

## Slide 5
砂轮机风险点告知卡
风险点名称 | 砂轮机 | 主要危险因素描述 | 1、安全防护、操纵控制装置等故障、失控引发事故。 2、维护不当电器元件失修、老化、线路破损；绝缘、接地不良引发事故。 3、不按照《砂轮机安全操作规程》操作、违章操作、误操作引发事故。 4、未按规定穿戴劳动防护用品等引发事故。 5、砂轮片不及时更换或安装不正确，引发的物体打击事故。
风险点编号 | 03 |  | 
风险等级 | 四级风险 |  | 
安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 1、操作人员熟知《砂轮机安全操作规程》，并按规程要求操作。 2、工作前必须对设备进行检查，各部位正常方可作业。 3、做好设备日常点检和定期检查，并定期维护保养，设备异常及时向设备部报告，保证设备正常运转 。 4、操作人员必须按要求穿戴劳动防护用品。
责任部门 |  | 主要事故类型 | 机械伤害 、触电 、噪声、震动、粉尘、物体打击
责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 对事故现场实施隔离和警戒。 对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救。 现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。
噪声有害

## Slide 6
空压机风险点告知卡
风险点名称 | 空压机 | 主要危险因素描述 | 1、安全附件、连锁装置等失灵、失控引发事故。 2、电器元件失修、老化、线路破损；绝缘、接地不良引发事故。 3、违章操作、指挥不当、误操作引发事故。 4、压力超标，骤然受热等原因引发爆炸事故。
风险点编号 | 04 |  | 
风险等级 | 四级风险 |  | 
安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 1、严格程序控制、定期检验、维修保养设备。 2、设备异常时要报告给设备部领导和修理班。 3、发生安全事故立即报告安全环保部办公室。 4、必须按照安全及设备点检表进行点检。
责任部门 |  | 主要事故类型 | 机械伤害 、触电 、爆炸、其他伤害
责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。 对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救。 现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。

## Slide 7
低压电气柜(箱)风险点告知卡
风险点名称 | 低压电气柜(箱) | 主要危险因素描述 | 1、配电箱外露带电部分无屏护。 2、配电箱内插座接线不正确或电气元件、线路凌乱、蓬松、裸露，接触不良。 3、配电箱内有纱头或其它杂物、积水等。 4 、电器柜门随意开启。 5、金属外壳与PE线连接不可靠。
风险点编号 | 05 |  | 
风险等级 | 四级风险 |  | 
安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 1、由专业维修电工对外露部分使用有机玻璃屏护。 2、维修电工按要求对配电箱内线路进行连接，并每月检查一次。是否有线路凌乱、蓬松、裸露,接触不良等现象。 3、维修电工每月对电器柜检查清理,确保电器柜内无杂物,积水。 4 、非专业人员严禁打开电器柜门。 5、金属外壳应与PE线可靠连接。
责任部门 |  | 主要事故类型 | 机械伤害 、触电 、爆炸、其他伤害
责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 立即关闭用电开关，将触电人员脱离危险区域。 对受伤人员进行及时抢救（心肺复苏），并拨打120、110电话求救。 现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。

## Slide 8
餐厅风险点告知卡
风险点名称 | 餐厅 | 主要危险因素描述 | 由于人员误操作、设备缺陷(机械伤害事故)、外力因素等导致设备漏电，造成火灾、触电事故。
风险点编号 | 06 |  | 
风险等级 | 四级风险 |  | 
安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 设专人负责管理，其他人不得随意乱动。 后厨设备危险部位可靠防护（严禁拆除）。 电气线路和用电设备定期巡视检查，严禁湿手触碰用电开关。 工作场所，应定时开启排风设施，确保室内空气流通。
责任部门 |  | 主要事故类型 | 火灾、触电、机械伤害、其他伤害等
责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 对事故现场实施隔离和警戒。 对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救。 现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。

## Slide 9
高处作业风险点告知卡
风险点名称 | 高处作业 | 主要危险因素描述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致设备故障，易发生高处坠落等事故。
风险点编号 | 07 |  | 
风险等级 | 三级风险 |  | 
安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 依法建立高处作业管理制度。 作业许可人现场确认满足作业条件。 严格遵守高处作业管理制度监护人职责，求监护人不能擅自离开作业场所，如监护人必须离开时高处作业停止。 监护人由经过培训考核合格的员工担任。 选择有资质的单位和个人，作业许可时对作业人员资质进行审查。 配备安全带、安全帽等防护用品并每月进行检查，监护人对防护用品使用情况进行监护。
责任部门 |  | 主要事故类型 | 高处坠落等
责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 对事故现场实施隔离和警戒。 对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救。 现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。

## Slide 10
搅拌楼风险点告知卡
风险点名称 | 搅拌楼 | 主要危险因素描述 | 危险部位防护罩缺损，人员意外接触危险部位可能造成人员伤害。
风险点编号 | 08 |  | 
风险等级 | 四级风险 |  | 
安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 有可能造成缠绕、吸入或卷入、刺割等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩。 设备维护检修时应使用能量锁定装置。 制定并执行操作规程。
责任部门 |  | 主要事故类型 | 机械伤害
责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 对事故现场实施隔离和警戒。 对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救。 现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。

## Slide 11
员工聚集场所风险点告知卡
风险点名称 | 员工聚集场所 | 主要危险因素描述 | 员工聚集在生产区域或危险场所，发生紧急情况时无法逃生。
风险点编号 | 09 |  | 
风险等级 | 四级风险 |  | 
安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 员工集体宿舍不得设置在生产区域内。 员工休息间、会议室等聚集场所应与作业区域隔离，疏散通道应保持通畅。
责任部门 |  | 主要事故类型 | 火灾、其他伤害
责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。 对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救。 现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。

## Slide 12
料仓风险点告知卡
风险点名称 | 料仓 | 主要危险因素描述 | 1.料仓铲车作业，人员随意进入，进入铲车作业盲区可能造成车辆伤害事故。 2.料仓下料口进行作业，人员随意进入该区域可能造成人员伤亡事故。
风险点编号 | 10 |  | 
风险等级 | 四级风险 |  | 
安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 增加作业现场光线照度。 设置安全警示标志。
责任部门 |  | 主要事故类型 | 车辆伤害、机械伤害
责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 对事故现场实施隔离和警戒。 对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救。 现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。

## Slide 13
消防通道区域风险点告知卡
风险点名称 | 消防通道 | 主要危险因素描述 | 发生火灾时，因无消防车道或消防车道不符合要求，使火灾爆炸危险扩大。
风险点编号 | 11 |  | 
风险等级 | 四级风险 |  | 
安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 消防车道的净跨度和净高度不应小于4.0m，坡度宜大于8%，转弯半径应满足消防车转弯的要求。 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通，尽头式消防车道应设置回车场或回车道。
责任部门 |  | 主要事故类型 | 火灾、爆炸
责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。 对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救。 现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。

## Slide 14
配电室区风险点告知卡
风险点名称 | 配电室 | 主要危险因素描述 | 雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾。
风险点编号 | 12 |  | 
风险等级 | 三级风险 |  | 
安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 配电室耐火等级不低于二级；室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料；高压开关柜、低压开关柜操作地面应敷设绝缘胶垫。 采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施。 长度大于7m的配电室应设两个出口，门应为防火门，且向外开；金属门或包铁皮门应做保护接地。
责任部门 |  | 主要事故类型 | 火灾、触电
责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。 对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救。 现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。

## Slide 15
蒸汽锅炉区域风险点告知卡
风险点名称 | 蒸汽锅炉 | 主要危险因素描述 | 安全附件及保护装置失效，导致锅炉内超压或缺水而引起爆炸。
风险点编号 | 13 |  | 
风险等级 | 三级风险 |  | 
安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 安全阀、压力测量装置、水位测量与示控装置，以及其他保护装置应符合规范要求；锅炉及附件应定期检测。
责任部门 |  | 主要事故类型 | 火灾、锅炉爆炸
责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。 对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救。 现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。

## Slide 16
焊接（切割）区域风险点告知卡
风险点名称 | 焊接（切割）作业区 | 主要危险因素描述 | 未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾，气瓶防止无防止倾倒措施可能发生爆炸。
风险点编号 | 14 |  | 
风险等级 | 三级风险 |  | 
安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 在允许操作 的地方和焊接场所，应设置不可燃屏板或屏罩隔开，以形成焊接隔离间。 及时消除周边作业及下方的易燃易爆物质。 定期清扫焊接通风管道中的积碳等杂物。 制定并执行操作规程。
责任部门 |  | 主要事故类型 | 火灾、其他爆炸
责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。 对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救。 现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。

## Slide 17
切割机风险点告知卡
风险点名称 | 切割机 | 主要危险因素描述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致设备故障，易发生机械伤害等事故。
风险点编号 | 15 |  | 
风险等级 | 四级风险 |  | 
安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 禁止设备之上摆放物品。 按标准佩戴劳保用品；用专用工具及时清理铁屑。 及时清理地面油污、水渍，保持地面卫生。 严格按加工工艺参数进行加工。 严格按设备操作规程进行作业。
责任部门 |  | 主要事故类型 | 机械伤害等
责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 对事故现场实施隔离和警戒。 对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救。 现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。

## Slide 18
气瓶风险点告知卡
风险点名称 | 气瓶 | 主要危险因素描述 | 气瓶内泄漏，与火源发生火灾、爆炸；危险化学品气瓶由于超压、撞击等原因可能发生物理爆炸。
风险点编号 | 16 |  | 
风险等级 | 三级风险 |  | 
安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 1.制造许可证。 2.定期检验合格证。 3.各类安全附件齐全可靠。
责任部门 |  | 主要事故类型 | 火灾、爆炸、中毒窒息
责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。 对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救。 现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。

## Slide 19
手持电动工具风险点告知卡
风险点名称 | 手持电动工具 | 主要危险因素描述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致设备故障，易发生机械伤害、触电等事故。
风险点编号 | 17 |  | 
风险等级 | 四级风险 |  | 
安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 设备护罩、绝缘可靠齐备。 运行时不得检查擦拭设备。 加强安全教育。 员工配发相应劳保用品，并经常组织检查员工佩戴情况。 危险区张贴警示标志、危害告知牌。
责任部门 |  | 主要事故类型 | 触电、机械伤害等
责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 对事故现场实施隔离和警戒。 对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救。 现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。

## Slide 20
皮带运输机岗位风险点告知卡
风险点名称 | 皮带运输机 | 主要危险因素描述 | 皮带运输机事故开关、紧急拉绳等安全装置缺失、损失或失效。
风险点编号 | 18 |  | 
风险等级 | 四级风险 |  | 
安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 带式输送机 应有防打滑、防跑偏和防纵向撕裂的措施。 带式运输机运转期间，不进行清扫和维修作业。 制定并执行操作规程。
责任部门 |  | 主要事故类型 | 机械伤害
责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 对事故现场实施隔离和警戒。 对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救。 现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。

## Slide 21
电气线路风险点告知
风险点名称 | 电气线路 | 主要危险因素描述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致电气线路故障，易发生火灾、触电等事故。
风险点编号 | 19 |  | 
风险等级 | 三级风险 |  | 
安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 每层厂房应设独立电源箱，使用断路保护器。 临时线路应安装总开关控制和漏电保护装置。 临时用电设备PE（保护接地）连接可靠。
责任部门 |  | 主要事故类型 | 火灾、触电等
责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 对事故现场实施隔离和警戒。 对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救。 现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。

## Slide 22
动火作业风险点告知卡
风险点名称 | 动火作业 | 主要危险因素描述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等存在易燃物质，遇明火易发生火灾、爆炸等事故。
风险点编号 | 20 |  | 
风险等级 | 三级风险 |  | 
安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 依法建立动火作业管理制度； 在动火作业制度中规定选用有资质的单位、人员； 动火作业许可部门现场确认是否满足动火条件； 严格遵守动火作业管理制度监护人职责，监护人不能擅自离开作业场所，如监护人必须离开时动火作业停止。监护人由经过培训考核合格的员工担任； 作业许可人对劳动防护用品配备情况进行确认，作业监护人监督防护用品使用情况，制止不使用劳动防护用品的行为； 作业前办理动火作业许可证，对作业人员进行技术交底； 严格执行动火作业管理制度，作业部门清理现场易燃易爆物质，作业许可人确认现场可燃物清理干净。
责任部门 |  | 主要事故类型 | 火灾、爆炸、触电等
责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。 对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救。 现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。

## Slide 23
临时用电作业风险点告知
风险点名称 | 临时用电作业 | 主要危险因素描述 | 由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致设备故障，易发生触电等事故。
风险点编号 | 21 |  | 
风险等级 | 三级风险 |  | 
安全标志 |  | 主要风险控制措施 | 依法建立临时用电作业管理制度； 作业许可人现场确认满足作业条件； 严格遵守临时用电管理制度监护人职责； 监护人由经过培训考核合格的员工担任； 电气改造作业选择有资质的单位和个人，临时取电由公司电工在临时取电点进行接线避免私拉乱接，作业许可时对作业人员资质进行审查； 作业许可人对临时用电设施进行检查确认满足作业条件方可进行临时用电作业，临时用电作业必须安装漏电保护器，每次作业前由监护人检查漏电保护器确保性能可靠。
责任部门 |  | 主要事故类型 | 火灾、触电等
责任人 联系电话 |  | 应急处置措施 | 立即疏散厂房及周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。 对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救。 现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向企业相关管理人员进行事故报告。

## Slide 24: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音